Город Белово Кемеровской области

БЕЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

24.12.2009      № 19/213-н

| Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Белово до 2025 года |  |
| --- | --- |

Рассмотрев предложенный администрацией города Белово проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Белово до 2025 года, Беловский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Белово до 2025 года.

2. Администрации города:

2.1. Предусматривать в бюджетах 2010-2025 г.г. средства на выполнение программы.

2.2. Выйти с предложением на администрацию Кемеровской области о включении мероприятий программы в целевые программы Кемеровской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Беловский вестник».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комитета по  городскому хозяйству, промышленности и развитию предпринимательства А.В. Безматерных.

Председатель  Совета				Глава города

__________ Н.Б. Данилкина			__________ Е.А. Панов

# Приложение к решению Совета от 24.12.2009 № 19/213-н

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Белово до 2025 года (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение администрации г. Белово от 09.11.2009 за № 1932-р: в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее закон № 131-ФЗ) и в целях реализации требований Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее закон № 210-ФЗ). |
| Заказчик Программы | Администрация г. Белово |
| Разработчик Программы | Рабочая группа, состоящая из специалистов предприятий ЖКХ и управления по ЖКХ, строительству и экологии АГБ |
| Цели Программы | Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки города. |
| Задачи Программы | Разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; определение экономической эффективности от реализации мероприятий. |
| Сроки реализации Программы | Реализация Программы начинается с 2010 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок до 2025 года. |
| Объем и источники финансирования |  |
| Ожидаемые конечные результаты | Повышение качества и надежности коммунальных услуг, оказываемых потребителям; повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; сокращение объема затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства; обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения уровня износа. улучшение экологического состояния г. Белово. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация г. Белово |

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Введение

Программа является важнейшим инструментом реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния города. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие города Белово и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры города позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в соответствии с Генеральным планом города Белово Кемеровской области (Положение о территориальном планировании, разработанное ООО ИТР «Сибгипрогор», 2009). Прогноз жилищного строительства в муниципальном образовании город Белово в течение расчётного срока Генерального плана города Белово составлен с учётом ожидаемого увеличения темпов жилищного строительства с 32 до 50 тыс. м² в год. Жилищный фонд на конец 1 очереди строительства (2017 г.) составит 3447,2 тыс. м², на конец 2027 г. - 4344 тыс. м², в том числе объёмы нового строительства за анализируемый период - 2334,5 тыс. м².

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры г. Белово, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение качества окружающей среды.

Развитие теплоснабжения:

  - повышение надежности и качества теплоснабжения;

  - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов;

  - закрытие малых котельных с переводом нагрузок на крупные котельные;

  - строительство, реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей;

  - снижение себестоимости тепловой энергии;

  - улучшение экологии города Белово.

Развитие электроснабжения:

  - повышение надежности электроснабжение;

  - строительство, реконструкция существующих воздушных линий электропередачи различного напряжения;

  - строительство новых электростанций, замена устаревшего оборудования и увеличение мощностей на существующих станциях;

  - замена физически и морально устаревшего оборудования на подстанциях, строительство новых электрических подстанций.

Развитие водоснабжения и водоотведения:

  - повышение надежности водоснабжения, водоотведения;

  - повышение экологической безопасности в городе;

  - соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки и у потребителя установленным нормативам, снижение уровня железосодержания;

  - строительство, реконструкция или капитальный ремонт водопроводных  и канализационных сетей;

  - решение проблем содержания и эксплуатации водопроводных сетей частного сектора города;

  - снижение уровня потерь воды;

  - сокращение удельных эксплуатационных расходов.

Водоотведение ливневых (дождевых) сточных вод

  - обеспечение беспрепятственного оттока ливневых и талых вод с застроенной территории города;

  - обеспечение целевого использования сетей ливневой канализации и открытых водотоков на территории города;

  - снижение уровня грунтовых вод, реальное водопонижение в отдельных районах города с неблагополучной обстановкой; как следствие, исключение или значительное снижение социальных и экономических ущербов от затопления подвалов, погребов, предотвращение снижения прочности и надежности оснований и фундаментов зданий и сооружений;

  - улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов:

  - повышение качества предоставляемых услуг, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей;

  - улучшение санитарного состояния городских территорий и экологического состояния г. Белово;

  - снижение износа специализированных транспортных средств;

  - обеспечение надлежащей утилизации (захоронения) отходов.

## Характеристика состояния жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования г. Белово

Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, санитарной очистки, достойного жилья (даже в незначительных масштабах) способствуют возникновению социальной напряженности.

Система теплоснабжения муниципального образования г. Белово.

В свое время город Белово развивался как совокупность поселков вокруг шахт, соответственно в каждом поселке строились малые котельные, рассчитанные лишь на уже построенное жилье. Система теплоснабжения г. Белово представлена Беловской ГРЭС, 22-мя муниципальными котельными и 5-ю ведомственными котельными. В том числе:

- теплоснабжение центральной части г. Белово осуществляется от котельных № 10, 30 квартала, 32 квартала, 33 квартала и 34 квартала. Квартальные котельные находятся непосредственно в центральной части города, ухудшают экологическую обстановку. Котельные 32 и 33 кварталов эксплуатируются более полувека, не имеют системы очистки газов.

- Теплоснабжение п. Бабанаково обеспечивается  котельными № 6, № 7 и № 8. Эксплуатация котельных № 7 и № 8 более полувека, в том числе и котлов ЛК-2, установленных на данных котельных, отсутствие системы очистки газов, подтверждает необходимость реконструкции котельной № 8 с последующим закрытием котельной № 7.

- Длительная эксплуатация котельной № 5, осуществляющая теплоснабжение п. Чертинский, предполагает выполнение мероприятий по реконструкции данной котельной с установкой современных котлов.

- Теплоснабжение п. Новый Городок обеспечивается котельными № 1 и № 11.

- Теплоснабжение поселков Колмогоры, Новостройка, Грамотеино обеспечивается районной котельной, котельными № 2 и № 3 и котельной микрорайона «Ивушка». Дефицит тепловой мощности по районной котельной при понижении температуры наружного воздуха (менее – 25°С) восполняется теплом от ООО «ТВК» через ЦТП п. Колмогоры. По микрорайону «Ивушка» в настоящее время проектируется новая котельная.

Данные по всем котельным с указанием мощности котельных (установленная и подключенная), количества и типа котлоагрегатов приведены в таблице 1.

Передача тепловой энергии от котельных к потребителю осуществляется по системе существующих магистральных и распределительных тепловых сетей. Общая протяженность тепловых сетей 177,3 км (в двухтрубном исчислении). Существующая схема теплоснабжения в основном двухтрубная, за исключением котельных 32 и 33 кварталов и котельной микрорайона «Ивушка», где схема четырехтрубная.

Основными проблемами системы теплоснабжения города Белово являются:

            - Высокие сверхнормативные потери при транспортировке тепловой энергии.

            - Низкая (КПД) выработка тепловой энергии в котельных по различным причинам.

            - Растущий моральный износ оборудования.

            - Большой процент физического износа объектов теплоснабжения (сетей).

            - Недостаточная пропускная способность системы магистральных сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой энергии, вследствие чего наблюдается дефицит тепловой энергии в отдельных районах города.

            - Отсутствие приборов учета тепловой энергии на большей части объектов теплопотребления.

Централизованным теплоснабжением охвачена в основном многоэтажная жилая застройка. В индивидуальных жилых домах и домах, неохваченных централизованным отоплением и расположенных в черте городского поселения, отопление печное или от индивидуальных котлов.

Система энергоснабжения муниципального образования г. Белово. Электроснабжение потребителей муниципального образования  г. Белово осуществляется от сетей ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» и его подразделений, находящихся на территории г. Белово, Инские РЭС и Беловские РЭС через трансформаторные подстанции Беловская, Беловская городская, Грамотеинская, Ц-Заводская, Инская, Беловский разрез, Бабанаковская. ЛЭП-110/35/10 находится в удовлетворительном состоянии, опоры железобетонные и металлические. ЛЭП-10/0,4 кВ и ЛЭП-6/0,4 кВ выполнены на железобетонных и деревянных с железобетонными приставками опорах. Распределение электроэнергии между потребителями района осуществляется на напряжении 6 кВ и 10 кВ. Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надежное электроснабжение г. Белово. Электроснабжение г. Белово осуществляется через опорную подстанцию «ПС-Беловская городская», мощностью трансформаторов 2х16 МВА.

Основными проблемами системы электроснабжения города Белово являются:

- Недостаточно мощностей существующих подстанций для подключения вновь строящихся объектов.

- Недостаточно автоматизирована система контроля и учета электроэнергии, что не позволяет отслеживать фактическую работоспособность электрических сетей.

- Наличие физически устаревших деревянных с железобетонными приставками опор.

Система водоснабжения муниципального образования г. Белово. В г. Белово существует централизованная система водоснабжения, в качестве источников используются только подземные воды артезианского происхождения. В ее состав входят водозаборы: Уропский (20 скважин), Инской (14 скважин), Улусско-Каменский (5 скважин), Хахалинский (6 скважин), Грамотеинский (8 скважин), Сухореченский (1 скважина), водозаборы п. Мамонтово (4 скважины), п. Старобачаты (2 скважины) и п. Бачатский (2 скважины). Общий объем забираемой воды из водного объекта составляет 44 тыс. м³/сут. Общая протяженность водопроводных сетей 757,5 км.

Однако, для выполнения приоритетных проектов в сфере жилищного строительства согласно Протоколу от 17.01.2006 «Совещания по вопросу перспективного развития инженерной инфраструктуры…» и роста объемов жилищного строительства в соответствии с Генеральным планом города Белово Кемеровской области дефицит в питьевой воде составит 11,4 тыс. м³/час. В тоже время, в связи с ускоренным развитием угольной отрасли в ближайшие 5-10 лет возможна ликвидация Хахалинского водозабора, отбор подземных вод водозаборными скважинами на котором составляет 6,2 тыс. м3/сут. А также на речке Боровлянка планируется строительство гидротехнического сооружения, в связи с этим возможно затопление трёх – четырёх скважин Инского водозабора, отбор воды из которых в среднем составляет – 8,4 тыс. м³/сут.

Таким образом, дефицит в питьевой воде муниципального образования г. Белово для ближайшей перспективы составит – 26 тыс. м3/сут.

ГПИ «Сибирский Водоканалпроект» г. Новокузнецк в 1993 году было выдано технико-экономическое обоснование (проект ТЭО 1163.Р1-НВ; шифр 1163/1-01), в котором решены вопросы снабжения водой питьевого качества г. Белово, пос. Инской и Беловской ГРЭС за счёт расширения Инского водозабора подземных вод на 15 тыс. м³/сут., а также использования утверждённых запасов подземных вод Бунгарапского месторождения в количестве 39 тыс. м3/сут.

Основными проблемами системы водоснабжения г. Белово являются:

- Существующие сооружения водоподготовки не позволяют обеспечить качество питьевой воды, необходимым требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды.

- Несовершенство технологий и устаревшее оборудование.

- Недостаточная пропускная способность трубопроводов, что не позволяет в достаточном объёме обеспечить водоснабжение жилых домов при их застройке.

- Высокая степень износа трубопроводов (более половины от общей протяженности имеют износ от 70 до 100 %). Проблема устаревших сетей создает угрозу подтопления целых районов города, особенно в частном секторе, так как там более изношенные сети, не ремонтировавшиеся десятилетиями.

- Повышенное железосодержание в питьевой воде.

- Отсутствие автоматизированной системы управления технологическими процессами, что не позволяет оперативно управлять эксплуатацией всей системы водоснабжения.

- Отсутствие водопроводных сетей в некоторых районах частной застройки города.

Система водоотведения муниципального образования г. Белово.

В г. Белово прием и очистку промышленных и хозяйственно-бытовых стоков обеспечивает семь очистных сооружений. По двум очистным сооружениям (п Новый Городок и п. Бабанаково) проектная мощность не соответствует фактическому поступлению стоков, их гидравлическая перегрузка доходит до 1,6 раза. Общая протяженность канализационных сетей 243,66 км.

Основными проблемами системы водоотведения г. Белово являются:

- Высокая степень износа сооружений и сетей системы водоотведения, средний износ сооружений и оборудования составляет более 55 %.

- Неудовлетворительное техническое состояние канализационных насосных станций.

- Отсутствие централизованного водоотведения в отдельных районах г. Белово.

- Рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии.

Система водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод муниципального образования г. Белово. Система водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод г. Белово представляет собой совокупность водостоков в р. Бачат. Бóльшая часть территории г. Белово, в силу природных условий и техногенных факторов, относится к районам наиболее подверженным подтоплению, то есть характеризуется неглубоким залеганием уровней грунтовых вод, что не соответствует нормативному уровню.

На территории города находится водопропускных сооружений закрытого типа 8503 м, открытого типа в железобетонных лотках 3960 м, водопропускных труб под дорогами и проездами общего пользования в количестве 79 шт. Сооружения для очистки ливневых стоков отсутствуют. На большую часть сетей ливневой канализации г. Белово не оформлено право собственности.

Состояние объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Для обеспечения надлежащего санитарного состояния территории г. Белово функционирует полигон ТБО, расположенный с северо-запада на выезде из города в сторону деревни Ивановка, на расстоянии 800 м от жилой застройки (ул. Курчатова). Площадь полигона составляет 27000 м².

Основными проблемами в сфере утилизации (захоронения) являются:

- Увеличение объемов образующихся отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения.

- Усложнение морфологического состава твердых бытовых отходов, включающих в себя все большее количество экологически опасных компонентов.

- Наличие несанкционированных свалок.

- Износ специализированной техники для вывоза ТБО составляет 70 %.

- Отсутствие предварительной сортировки ТБО перед захоронением.

Перечень и характеристика мероприятий

Программы

Направления мероприятий развития системы теплоснабжения г. Белово

| Технологический этап | Мероприятия | Цель мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. Выработка тепловой энергии | Строительство новых котельных, закрытие малых котельных, реконструкция существующих котельных | Снижение износа основных фондов. Снижение эксплуатационных затрат. Снижение вредного экологического воздействия. |
| 2. Транспортировка теплоносителя | Строительство или реконструкция существующих ПНС и ЦТП | Снижение энергопотребления. Обеспечение стабильным теплоснабжением. Снижение эксплуатационных затрат. |
| 3. Распределение теплоносителя | Строительство тепловых сетей или капитальный ремонт сетей с высокой степенью износа | Увеличение пропускной способности, снижение тепловых потерь. Повышение надежности работы сети, оптимизация работы сети. Увеличение охвата системой теплоснабжения. |
| 4. Использование тепловой энергии для отопления | Внедрение общедомового учета тепловой энергии на отопление и ГВС | Определение фактического потребления тепловой энергии на отопление и ГВС. |

Направления мероприятий развития системы водоснабжения г. Белово

| Технологический этап | Мероприятия | Цель мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. Забор питьевой воды | Расширение действующих водозаборов: строительство артезианских скважин | Снижение износа основных фондов. Восполнение дефицита в питьевой воде. |
| 2. Подготовка питьевой воды | Строительство объектов обеззараживания воды | Снижение износа основных фондов. Повышение эффективности их работы. |
| 3. Транспортировка питьевой воды | Строительство или реконструкция существующих водопроводно-насосных станций | Снижение энергопотребления. Обеспечение стабильным водоснабжением многоэтажной застройки. |
| 4. Распределение питьевой воды | Строительство сетей водопровода или капитальный ремонт сетей с высокой степенью износа | Увеличение пропускной способности, снижение потерь воды. Повышение надежности работы сети, оптимизация работы сети. Увеличение охвата системой водоснабжения. |
| 5. Потребление питьевой воды | Внедрение общедомового учета воды | Определение фактического потребления питьевой воды. |

Направления мероприятий развития системы электроснабжения г. Белово

| Технологический этап | Мероприятия | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. Транспортировка электроэнергии | Строительство или капитальный ремонт существующих подстанций | Повышение надежности работы сети. Оптимизация работы сети. Повышение эффективности работы сети. Увеличение охвата системой электроснабжения. |
| 2. Распределение электроэнергии | Строительство или капитальный ремонт существующих ЛЭП иТП | Снижение износа основных фондов. Повышение эффективности их работы. Снижение эксплуатационных затрат. |
| 3. Потребление электроэнергии | Внедрение общедомового учета электроэнергии в многоквартирных домах | Определение фактического потребления электроэнергии потребителями |

Направления мероприятий развития системы водоотведения г. Белово

| Технологический этап | Мероприятия | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. Сбор сточных вод | Строительство или капитальный ремонт сетей системы водоотведения | Повышение надежности работы сети. Оптимизация работы сети. Повышение эффективности работы сети. Увеличение охвата системой водоотведения. |
| 2. Транспортировка сточных вод | Строительство или капитальный ремонт существующих канализационных насосных станций | Снижение износа основных фондов. Повышение эффективности их работы. Снижение энергопотребления. Снижение эксплуатационных затрат. |
| 3. Очистка сточных вод | Строительство или капитальный ремонт канализационных очистных сооружений | Снижение износа основных фондов. Повышение эффективности их работы. Снижение вредного экологического воздействия. |

Направления мероприятий развития системы санитарной очистки г. Белово

| Технологический этап | Мероприятия | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. Сбор и транспортировка ТБО | Приобретение специализированной техники и внедрение комплексной механизации санитарной очистки | Повышение надежности работы по сбору ТБО. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. |
| 2. Утилизация ТБО | Внедрение новых форм реализации переработки ТБО, строительство полигона | Охрана окружающей среды Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. |

# Перечень мероприятий развития системы теплоснабжения муниципального образования г. Белово

| № п/п | Характеристика проблемы | Предлагаемое решение | Достигаемый эффект | Ориентировочная стоимость, млн. руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие системы теплоснабжения центральной части г. Белово. |
| 1.1. | Интенсивное развитие промышленности и жилья обуславливает ежегодный прирост потребления тепловой энергии. Неудовлетворительный гидравлический режим работы систем теплоснабжения. | Строительство ПНС-2 на Ду 400 мм по ул. Юбилейной | Обеспечение теплоснабжения потребителей перспективной застройки. Повышение надежности и стабильности теплоснабжения потребителей. Поддержание необходимых параметров теплоносителя у потребителей. Обеспечение поставки тепловой энергии в заявленных объёмах и возможность её перераспределения между тепломагистралями. | 3,8 (без учета приобретенных материалов) | 2010 |
| 1.2. |  | Поэтапная замена магистральной теплосети Ду 400 мм от ТК-12 до ТК-47 и внутриквартальных теплосетей в 3-ем микрорайоне |  | 30 | 2010-2013 |
| 1.3. | Износ существующего оборудования. Низкая (КПД) выработка тепловой энергии. | Перевод в режим ЦТП котельной 32 квартала | Улучшение экологической обстановки г. Белово. Экономия топливно-энергетических ресурсов. Снижение стоимости 1 Гкал, снижение себестоимости теплоэнергии. Увеличение нагрузки котельной № 10 с 68 % до 85 %. | 5 (без учета приобретенных материалов) | 2010 |
| 1.4. |  | Закрытие котельной 33 квартала и перевод ее в режим ЦТП с подключением нагрузок на котельную 34 квартала |  | 3,5 | 2010-2011 |
| 1.5. | Необходимость строительства ЦТП и внутриплощадочных сетей связана с высокими темпами строительства, освоении земельных участков и новых районов теплоснабжения. | Строительство тепломагистрали Ду 800 мм от ул. Рабочая до ТК-12 в 3-ем микрорайоне (согласно проекта института «КузбассГраждан проект» г. Новокузнецк от 1997 года) | Обеспечение теплоснабжения потребителей перспективной застройки. Повышение надежности и стабильности теплоснабжения потребителей. Поддержание необходимых параметров теплоносителя у потребителей. | 620 | 2015 |
| 1.6. | Износ существующего оборудования. Интенсивное развитие промышленности и жилья обуславливает ежегодный прирост потребления тепловой энергии. | Разработка проекта и комплексная замена электрооборудования КИП на котлах котельной № 10 | Организация систематического контроля параметров теплоносителя Обеспечение оперативности управления режимом теплоснабжения. | 7,5 | 2010-2014 |
| 1.7. |  | Капитальный ремонт (поэтапная замена) трубной части котлов котельной № 10 | Повышение надежности и стабильности теплоснабжения потребителей. Обеспечение теплоснабжения потребителей перспективной застройки. Обеспечение надежной работы и снижение количества внеплановых отключений. | 80 | 2010-2015 |
| 1.8. |  | Модернизация сетевой установки и цеха ХВО котельной № 10 |  | 14 | 2013-2017 |
| 1.9. |  | Модернизация топливо-транспортного цеха котельной № 10: замена дробилок, питателей угля, маневровых лебедок, установка вагоноопрокидывателя, ремонт подъездных путей, приобретение 2-х бульдозеров, погрузчика, строительство закрытого угольного склада |  | 117 | 2010-2017 |
| 1.10. |  | Замена бойлерной группы на котельной № 10 |  | 8,5 | 2011-2015 |
| 1.11. |  | Реконструкция золоотвала котельной № 10 (с учетом проекта рекультивации, разработанным ОАО Кемеровского института азотной промышленности от 1998 года) |  | 7,522 | 2010-2020 |
| 1.12. | Износ существующего оборудования. | Замена масляных выключателей (17 шт.) 6 кВ на вакуумные, в ТЩУ водогрейной части котельной № 10 | Повышение надежности и стабильности теплоснабжения потребителей. | 1,7 | 2010-2013 |
| 1.13. | Планируемое подключение перспективных нагрузок | Монтаж резервного котла КВТК 100-150 на котельной № 10 | Обеспечение теплоснабжения потребителей перспективной застройки. | 100 | 2015-2020 |
| 1.14. | Техническое перевооружение | Приобретение и установка частотных регуляторов на привода топок решеток котельной 34 квартала | Эффективность использования энергоресурсов, усиления контроля, полное отображение всех процессов | 3,92 | 2010-2012 |
| 1.15. | Износ существующих тепловых сетей в подземном исполнении | Проектирование и монтаж участка теплотрассы котельной 34 квартала от ТК 6 до ТК-7а по поверхности | Увеличение срока службы теплотрассы, снижение затрат на ремонт и обслуживание | 2,577 | 2010-2011 |
| 1.16. |  | Выполнение проекта и реконструкция участка внутриквартапьной теплосети котельной 34 квартала от ВТ-5 до ТС- 15 трубами диаметром 219 мм в надземном варианте | Снижение затрат капитального ремонта, снижение теплопотерь | 2,8 | 2011 |
| 1.17. | Отсутствие необходимого запаса воды при внеплановых отключениях по водоснабжению котельной | Монтаж резервуаров запаса воды V=400 м³ 2 шт. на котельной 34 квартала | Обеспечение надежной работы и снижение количества внеплановых отключений. | 2,5 | 2011 |
| 1.18. | Износ существующего оборудования. | Приобретение и замена старых теплообменников котельной 34 квартала | Габаритное высвобождение производственных площадей, увеличение межремонтного периода с 4-х до 8 лет | 2,1 | 2011-2012 |
| 1.19. |  | Проектирование и переоборудование бойлерных групп на новый тип (инженерных) бойлеров котельной 34 квартала | Увеличение КПД работы бойлеров, увеличение межремонтного периода в 3 раза | 1,5 | 2011-2015 |
| 1.20. |  | Замена котлов ДКВР- 20/13 котельной 34 квартала | Увеличение надежности работы оборудования, увеличение производительности котла в 1 ,5 раза. | 3*150=450 | 2015-2020 |
| 1.21. | Износ существующего оборудования. | Выполнение мероприятий по режимной наладке теплосети котельной 30 квартала: замена 2-х сетевых насосов Д 1250/95, замена и перекладка обвязки теплосети внутри котельной, регулировка подпитки теплосети | Повышение надежности и стабильности теплоснабжения потребителей. Поддержание необходимых параметров теплоносителя у потребителей. Снижение затрат на эксплуатацию оборудования. | 4 | 2010-2011 |
| 1.22. |  | Замена питательного деаэратора котельной 30 квартала |  | 2,2 | 2010 |
| 1.23. |  | Замена сетевого деаэратора котельной 30 квартала |  | 2,4 | 2011-2012 |
| 1.24. |  | Выполнение мероприятий по режимной наладке котлов на котельной 30 квартала: замена топок котлов № 2 и № 3, замена топки котла № 4, замена топки котла № 1 |  | 5 3,6 2,4 | 2010-2011 2010-2012 2013 |
| 1.25. |  | Замена батарейных циклонов всех четырех котлов на котельной 30 квартала |  | 1,6 | 2015 |
| 1.26. |  | Капитальный ремонт угольного склада котельной 30 квартала |  | 2,2 | 2015 |
| 1.27. | Износ существующего оборудования. | Замена котлов на котельной 30 квартала: № 1, № 2 и № 3 КЕ-10-14 и котла № 4 КЕ-25-14 | Повышение надежности и стабильности теплоснабжения потребителей. | 17,4 4,3 | 2015, 2017, 2019, 2016 |
| 1.28. | Износ существующих тепловых сетей | Замена участков теплосети котельной 30 квартала Ду 100 мм÷ Ду 400 мм протяженностью 3600 м | Обеспечение надежной работы и снижение количества внеплановых отключений. | 10,44 | 2010-2025 |
| 2. Развитие системы теплоснабжения п Бабанаково |
| 2.1. | Износ существующего оборудования. Обеспечение потребителей ГВС круглый год. | Разработка проекта по модернизации котельной № 8 с последующим закрытием котельной № 7 | Улучшение экологической обстановки г. Белово. Экономия топливно-энергетических ресурсов. Снижение стоимости 1 Гкал, снижение себестоимости теплоэнергии. Повышение надежности и стабильности теплоснабжения потребителей. Обеспечение потребителей ГВС круглый год. | 4,7 | 2010 |
| 2.2. |  | Разработка проекта оптимальных эксплуатационных режимов объединенных тепловых сетей котельной № 8 и котельной № 7 (при условии реализации п. 2.1.) |  | 0,7 | 2010-2011 |
| 2.3. |  | Строительство и монтаж оборудования котельной № 8 |  | 44,8 | 2011-2013 |
| 2.4. |  | Проведение режимно-наладочных испытаний, выполнение рекомендаций по созданию оптимальных эксплуатационных режимов на теплосетях |  | 0,5 | 2012-2013 |
| 3. Развитие системы теплоснабжения п. Чертинский |
| 3.1. | Износ существующего оборудования. | Разработка проекта по техническому перевооружению котельной № 5 | Повышение надежности и стабильности теплоснабжения потребителей. Поддержание необходимых параметров теплоносителя у потребителей. Улучшение экологической обстановки г. Белово. | 2,5 | 2015-2016 |
| 3.2. |  | Приобретение оборудования, строительство и монтаж оборудования на котельной № 5 |  | 24 | 2016-2017 |
| 4. Развитие системы теплоснабжения п. Новый Городок |
| 4.1. | Отсутствие резервного электроснабжения | Выполнение внешнего электроснабжения котельной № 11 от 2-х независимых взаимно резервирующих источников питания с установкой АВР и заменой вводных кабелей | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей. | 9 | 2010-2011 |
| 4.2. | Отсутствие узла учета, невозможность определения фактических потерь при транспортировке тепловой энергии | Установка приборов учета выработанного и отпущенного тепла на котельной № 11 | Организация систематического контроля параметров теплоносителя Обеспечение оперативности управления режимом теплоснабжения. | 0,7 | 2011-2012 |
| 4.3. | Планируемое подключение перспективных нагрузок | Увеличение магистральных трубопроводов тепловой сети от котельной № 11 с Ду 400 мм на Ду 500 мм | Обеспечение теплоснабжения потребителей перспективной застройки | 20 | 2012-2015 |
| 4.4. |  | Замена насосной группы внешнего контура на котельной № 11 |  | 1,5 | 2012-2015 |
| 4.5. | Износ существующего оборудования. | Замену трубчатых теплообменников котельной № 11 на пластинчатые | Повышение надежности и стабильности теплоснабжения потребителей. Снижение затрат на эксплуатацию оборудования. | 5 | 2011-2013 |
| 4.6. | Возможность переключения тепловых нагрузок между котельными № 1 и № 11 для подачи ГВС круглый год. | Разработка оптимальных эксплуатационных режимов теплосети. Перераспределение тепловых нагрузок по существующим и вновь строящимся внутриквартальным теплосетям с сохранением концепции круглогодичной подачи ГВС потребителям | Повышение надежности и стабильности теплоснабжения потребителей с сохранением бесперебойной подачи ГВС. | 0,3*4=1,2 | 2010 2013 2016 2019 |
| 4.7. | Возможность подключения дополнительных нагрузок | Увеличение производительности узла подготовки ХВО на котельной № 1 | Обеспечение теплоснабжения потребителей перспективной застройки | 1,3 | 2010 |
| 5. Развитие системы теплоснабжения мкрн.. Финский |
| 5.1. | Износ существующего оборудования. | Замена экранных труб на котлах котельной мкрн. Финский | Повышение надежности и стабильности теплоснабжения потребителей. | 0,5 | 2010-2011 |
| 5.2. |  | Поэтапная замена магистральных и внутриквартальных тепловых сетей |  | 2,5 | 2011-2015 |
| 5.3. | Отсутствие узла учета, невозможность определения фактических потерь при транспортировке тепловой энергии | Установка приборов учета на котельной мкрн. Финский | Организация систематического контроля параметров теплоносителя Обеспечение оперативности управления режимом теплоснабжения. | 0,35 | 2011-2012 |
| 6. Развитие системы теплоснабжения поселков Колмогоры, Новостройка, Грамотеино |
| 6.1. | Износ существующего оборудования. | Разработка проекта и комплексная замена электрооборудования КИП на котлах Районной котельной | Повышение надежности и стабильности теплоснабжения потребителей. Снижение затрат на эксплуатацию оборудования. | 3 | 2010-2012 |
| 6.2. |  | Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые внутри Районной котельной и на ЦТП |  | 8 | 2010,2011,2013 |
| 6.3. | Отсутствие узла учета, невозможность определения фактических потерь при транспортировке тепловой энергии | Установка приборов учета теплоэнергии на Районной котельной и котельной мкрн. «Ивушка» | Организация систематического контроля параметров теплоносителя Обеспечение оперативности управления режимом теплоснабжения. | 0,9 | 2010-2012 |
| 6.4. | Отсутствие резервных мощностей на Районнойкотельной | Разделение нагрузок п. Колмогоры с учетом будущего строительства по генеральному плану на зоны ответственности ООО «ТВК» и Районной котельной. Проведение гидравлического расчета | Повышение надежности и стабильности теплоснабжения потребителей. Возможность подключения дополнительных нагрузок, а также проведение предупредительных ремонтов. | 0,5 | 2011-2015 |
| 6.5. | Износ существующего оборудования. | Разработка и реализация проекта по гидрозолоотвалу от Районной котельной | Повышение надежности и стабильности теплоснабжения потребителей. | 3,5 | 2012-2013 |
| 6.6. | Износ существующего оборудования. | Реконструкция котельной мкрн. «Ивушка» | Повышение надежности и стабильности теплоснабжения потребителей. Снижение стоимости 1 Гкал. | 54 | 2010-2012 |

# Перечень мероприятий развития системы электроснабжения муниципального образования г. Белово

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Достигаемый эффект | Ориентировочная стоимость, млн. руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство подстанции «110/35/10-Парковая» 2х25 МВА | Строительство подстанции «110/35/10-Парковая» 2х25 МВА | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Возможность подключения строящихся жилых домов. | 211,663 | 2010-2013 |
| 2. | Отпайка ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 «Беловская ГРЭС-Гурьевск 1,2» 2х10 км | Отпайка ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 «Беловская ГРЭС-Гурьевск 1,2» 2х10 км, с перспективой развития в дальнейшем крыла 35 кВ для заявленных объемов присоединяемой мощности |  | 98 |  |
| 3. | Ввод автоматических систем контроля и учета электроэнергии в РП | Введение автоматических систем контроля и учета электроэнергии в РП (4 шт.) | Улучшение работоспособности электрических сетей, сокращение технологических потерь. Реализация мероприятия позволит исключить аварийные ситуации. Улучшение качества передачи электроэнергии по электрическим сетям. Достижение экономического эффекта. Монтаж телемеханики в РП позволит централизовано отслеживать данные токовых нагрузок и показаний счетчиков по вводным и отходящим фидерам для организации постоянного контроля нагрузки и расхода электооэнеогии до фидера РП. | 0,57 | 2010 |
| 4. | Ввод новых КЛЭП-0,4 кВ | На ТП-771 прокладка новых КЛЭП-0,4 кВ - на ул. Тухачевского № 3; детский сад ул. Тухачевского № 1 |  | 0,63 | 2010 |
| 5. | Прокладка новых кабелей 1 0 кВ | Ф. 10-22-г от ПС Городская до РП-9 (4,2 км) |  | 9,6 | 2010 |
| 6. | Реконструкция строительной части ТП с заменой оборудования | Реконструкция строительной части ТП-766 с заменой оборудования |  | 0,93 | 2010 |
| 7. | Изыскания трасс воздушных и кабельных ЛЭП | Изыскания трасс воздушных и кабельных ЛЭП с нанесением их на карту города |  | 1,5 | 2010 |
| 8. | Проведение технического осведетельствования оборудования ТП, РП | Проведение технического осведетельствования оборудования ТП, РП, эксплуатируемого более 25 лет. (35 шт.) |  | 0,85 | 2010 |
| 9. | Замена физически устаревших деревянных опор ВЛ 6- 10 кВ на железобетонные | 2010 г- Ф.6-35 на ТП-580,ТП 591,583,598, Ф.6-5 головной участок, Ф.10-18 на ТП 277, Ф. 10-1 1 от ТП-8 до ТП-63, Ф.5-5-Г от РП-5 до ТП-655,от ТП-621 до ТП-625,на ТП-654, Ф.6-10-нг от ТП-636 до ТП-672 - (101 шт.); 2011 г. Ф.Ю-15-г на ТП-23 1, от ТП-42 до ТП-44, на территории АБЗ у ТП-65, от ТП-44 до ТП-51, Ф.5-5-Г на ТП-695, на ТП-653, Ф.1-13-Г на ТП-607- (124 шт.); 2012 г.- Ф.1-3-ш,Ф.РП-4-10, Ф.РП-1 1-19, Ф.1-21-Г головной участок № 1 3-2 1 ,№ 24-48,на ТП-608, Ф.б-9-к на ТП-649 - (96 шт.); 2013 г -Ф.б-16-п, Ф.6-35-П, Ф.б-9-к, Ф.РП-2-Ю-г, Ф.РП-2-13 -(99 шт.) | Реализация мероприятия позволит исключить аварийные ситуации на физически изношенном оборудовании, стабилизировать подачу электроэнергии, сократить эксплуатационные расходы. Ликвидация критического уровня износа основных фондов и улучшение технического состояния обслуживаемых сетей. | 20,187 | 2010-2013 |
| 10. | Замена физически устаревших деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | 2010 г- ТП-21 ул. М.Горького, ТП-243 ул. Проездная, Горького, Дружбы, ТП-210 ул. Куйбышева, Бачатская, ТП-598 ул. 1,2 Чкалова,ТП-22 ул. Октябрьская, Каховская, ТП-24 ул. Коммунистическая, 1 Мая, ТП-581 ул. Календарная, Горная, Грамотеинская, Путевая, ТП-775 старые ж/б опоры,ТП-602 ул. Павлова, Орлова,, ТП-676 ул. Шахматная, Достоевского, ТП-778 ул. Герцена, 1 ,2,Межевая, ТП-684 ул. Пожарского, Каспийская - (332 шт.); 2011 г. ТП-49 ул. Тельмана, ТП-599 ул. Шоссейная, Нижняя, Дальная, ТП-205 ул. Галушкина, Металлургов, ТП-613 ул. Озерная, Шахтовая, ТП-774 ул. Чертинская четная сторона, ТП-678 ул. Аграрная, Ленская, Омская - (318 шт.); 2012 г.- ТП-63 ул. 1 Мая, Коммунистическая, пер. Банковский, ТП-1 ул. Мечникова, Урожайная, Подсобная, ТП-636 ул. Ленская, Амурская, ТП-611 ул. Тургенева, Озерная, Котовского,ТП-699 ул. Лазо, Рыбалко, Крылова - (331 шт.); 2013 г -ТП-236 ул. Кирпичная, Песочная, ТП-508,511 ул. Блюхера, Якира (вынос из огорода и замена), ТП-202 ул. Новая, ТП-683 ул. 1,2 Жуковского, 1 Шахматная - (271 шт.) |  | 36,359 | 2010-2013 |
| 11. | Замена физически устаревших деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на железобетонные и СИП | Замена физически устаревших деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на железобетонные и голый провод на СИП (100 км) ул. Пролетарская | Реализация мероприятия позволит исключить аварийные ситуации на физически изношенном оборудовании, стабилизировать подачу электроэнергии, сократить эксплуатационные расходы. Ликвидация критического уровня износа основных фондов и улучшение технического состояния обслуживаемых сетей. | 4,83 | 2010-2013 |
| 12. | Замена кабельных ЛЭП-6(10) кВ нз-за физического и морального износа | 2010 г- Ф.Ю-16-г от ПС до РП-1; 2011 г. Ф.РП-1-9 от РП-1 до РП-4 (2x1,1 км); 2012 г.- Ф.РП-4-12 РП-4-ТП-30; 2013 г.-Ф.РП-4-10отРП-4 до ТП-31 |  | 15,28 | 2010-2013 |
| 13. | Замена кабельных ЛЭП-0,4 кВ из-за физического и морального износа | 2010 г- ТП-777- ул. Гражданская, 8, ул. Гражданская, 10, ул. Гражданская, 12; 2011 г.- ТП-49- ул. Чкалова, 13, ул. Юности, 22, ул. Октябрьская, 29; 2012 г.- ТП-763- ул. Гражданская, 35 перевод на СИП; 2013 г -ТП-586 школа № 37 прокладка нового кабеля, ул. Тухачевского, 1 -д/сад |  | 8,791 | 2010-2013 |
| 14. | Реконструкция строительной части ТП с заменой оборудования | 2010 г- ТП-16, ТП-638- ( 2 шт); 2011 г. ТП-584, ТП-639 - (2 шт); 2012 г.- ТП-585,ТП-586 - (2 шт); 2013 г.-ТП-587(1 шт.) |  | 5,526 | 2010-2013 |
| 15. | Замена оборудования сетей электроснабжения | Замена оборудования сетей электроснабжения, имеющие 100% износ: ВЛ до и свыше 1000 В, КЛ до и свыше 1000 В, ТП кирпичные на панельные, МТП и КТПн, силовые трансформаторы | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей и приведения качества потребляемой электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ. Ликвидация критического уровня износа основных фондов и улучшение технического состояния обслуживаемых сетей. |  | 2011-2025 |
| 16. | Замена основных фондов | Ежегодно для предотвращения увеличения износа основных фондов производить замену опор железобетонных, деревянных опор, силовых трансформаторов |  |  | 2011-2025 |
| 17. | Техническое освидетельствование электроустановок | Проведение технического освидетельствования электроустановок, отработавших свой нормативный ресурс |  |  | 2011-2025 |

# Перечень мероприятий развития системы водоснабжения муниципального образования г. Белово

| № п/п | Характеристика проблемы | Предлагаемое решение | Достигаемый эффект | Ориентировочная стоимость, млн. руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Восполнение дефицита в питьевой воде в количестве 26 тыс. м³/сут., транспортировка воды до потребителя | На Инском водозаборе необходимо пробурить 10 скважин и их укомплектовать. Проложить водоводы общей протяжённостью 10 км от скважин до насосной станции подкачки № 3 (НСП № 3) с эклектрохимзащитой. Построить на площадке НСП № 3 дополнительно насосную станцию для подачи 15 тыс. м3/ сут. и 39 тыс. м3/сут., резервуар V= 250 м³ с фильтром - поглотителем. На участке от НСП №3 до НС II подъёма (Худяки) дополнительно проложить водовод Ду 600 мм протяжённостью 9 км, с электрохимзащитой. Расширить НС II подъёма с целью установки дополнительных насосных агрегатов, на объём подачи не менее 3500 м3/час и 1,4 кгс/см2, построить резервуар V=100 м3 с фильтром - поглотителем. Дополнительно проложить водовод Ду 600 мм протяжённостью 15 км от НС II подъёма до НС г/у № 2 с электрохимзащитой. Расширить существующую НС г/у № 2 для подачи воды объёмом не менее 4500 м³/час. Построить резервуары с аварийным запасом воды V=15000 м³ 4 шт. с фильтром - поглотителем. Расширить НСП № 1 для подкачки объёма воды 4500 м3/час, резервуар 500 м3 2 шт. с фильтром – поглотителем. Построить магистральный водовод Ду 600 мм от г/у № 2 до г/у № 7 протяжённостью 26 км. Построить на г/у № 7 станцию обезжелезивания. | После реконструкции дополнительный отбор питьевой воды составит 17 тыс. м³/сут. Обеспечение водой питьевого качества всех потребителей. Обеспечение водоснабжением потребителей перспективной застройки. Повышение надежности и стабильного водоснабжения потребителей. | 1600 | 2013-2025 |
| 2. |  | На Бунгарапском месторождении пробурить 4 скважины и их укомплектовать. Проложить соединительные водоводы протяжённостью 26 км Ду 100 мм Ду 400 мм от скважин до проектируемой НСП № 4 в пойме д. Чекмари. Построить НСП № 4 в районе д. Чекмари для перекачки объёма воды 1625 м3/час, построить резервуары V=150 м³ 2 шт. с фильтром - поглотителем и трансформаторную подстанцию. Проложить водоводы Ду 500 мм две нитки от НСП № 4 до НСП № 3 протяжённостью 26 км с электрохимзащитой. Построить в д. Чекмари жилой дом для обслуживающего персонала и котельной. | После строительства новых сооружений и систем водоводов дополнительный отбор питьевой воды составит 9 тыс. м³/сут. Обеспечение водой питьевого качества всех потребителей. Обеспечение водоснабжением потребителей перспективной застройки. Повышение надежности и стабильного водоснабжения потребителей. |  |  |
| 3. | Подача дополнительного объема воды питьевого качества потребителям 3-его мкрн. и центральной части г. Белово | Построить водопровод Ду 300 мм от магистрального водовода Ду 1000 мм (район врезки на котельную № 10) протяжённость 11,5 км. Построить НС в районе 3 мкрн., резервуары V=2000 м³ 2 шт. Построить водовод Ду 300 мм от НС до 3 мкрн. протяженностью 2 км с целью подключения её в общегородскую сеть. | Повышение надежности и стабильного водоснабжения потребителей, подключение потребителей перспективной застройки. Ликвидация г/у № 3. | 38 | 2017-2025 |
| 4. | Переход от технологии обеззараживания воды жидким хлором к современному методу с применением установок «Аквахлор» синтезирующих раствор смеси оксидантов (анолита). | Проведение подготовительных работ по переходу от технологии обеззараживания жидким хлором к современному методу с применением установок «Аквахлор». Согласно предварительным расчётам (на основе статистических данных по реальному расходу жидкого хлора) для обеспечения требуемого уровня обеззараживания необходимо: выполнение ремонтных работ помещения на г/у № 2, проведение необходимых коммуникаций; приобретение, монтаж и пуск 13 установок «Аквахлор». | Обеспечение безопасного и надежного способа обеззараживания воды | 15,5 | 2010-2011 |
| 5. | Из-за отсутствия закольцовки отключаются значительное количество потребителей. Частые отключения приводят к нарушению гидравлических характеристик водоводов. | Строительство резервного водовода от г/у № 7 до г/у № 5 протяженностью 24,5 км Ду 500 мм. | Повышение надежности и стабильного водоснабжения потребителей. | 58 | 2015-2025 |
| 6. |  | Выполнение закольцовки в 3-ем мкрн. по линии от водопроводного колодца у дома № 2 – «больничный городок» - до водопроводного колодца у дома № 68, протяженность 1,5 км Ду 300 мм. |  | 3,5 | 2015-2025 |
| 7. |  | Строительство резервного водовода на п. Инской. |  | 3,1 | 2015-2025 |
| 8. | Износ существующих магистральных водоводов. Частые отключения в связи с авариями на водоводах. | Замена участка магистрального водовода (левая нитка на г. Белово) по линии ул. Октябрьская – пер. Советский – ул. 1 Мая до пер. Банковский. |  | 2,8 | 2010-2011 |
| 9. |  | Замена участка магистрального водовода на 3-ий мкрн. по линии от водопроводного колодца у дома № 2 – дом № 14 –дом № 16 – дом № 19 – дом № 78 - дом № 68, протяженность 2,3 км Ду не менее 300 мм. |  | 5,5 | 2011-2012 |
| 10. |  | Замена участка магистрального водовода от водопроводного колодца у БГРЭС до ул. Ильича п. Инской |  | 2,3 | 2013 |
| 11. |  | Замена магистрального водовода от г/у № 7 до г/у № 5 протяженностью 25 км Ду 500 мм |  | 40 | 2015-2016 |
| 12. | Износ существующих водопроводных сетей | Ежегодная замена водопроводных сетей различного диаметра | Повышение надежности и стабильного водоснабжения потребителей. | 160,178 | 2010-2025 |
| 13. | Повышенное железосодержание в питьевой воде | Проектирование и строительство станции обезжелезивания воды | Приведение качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4 1074-01 | 115 | 2011-2025 |
| 14. | Низкая пропускная способность магистральных водоводов п. Бачатский | Организация кольцевой схемы водоснабжения п. Бачатский Ду 450 мм протяженностью 5,4 км | Увеличение пропускной способности. Повышение надежности и стабильного водоснабжения потребителей. | 27,913 | До 2025 |

Перечень мероприятий развития системы водоотведения муниципального образования г. Белово

| № п/п | Характеристика проблемы | Предлагаемое решение | Достигаемый эффект | Ориентировочная стоимость, млн. руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фактическое поступление стоков превышает проектную мощность очистных сооружений. Износ существующего оборудования. Очистка сточных вод не соответствуют нормативам качества. | Проектирование и строительство очистных сооружений п. Бабанаково с современной технологией очистки и доочистки стоков (мощностью 2,5÷3 тыс. м³/сут.) | Доведение качества очистки сточных вод до нормативной. Возможность приема стоков от потребителей перспективной застройки. Повышение надежности и стабильного водоотведения стоков от потребителей. | 155 | 2010-2025 |
| 2. |  | Проектирование и строительство очистных сооружений п. Новый Городок с современной технологией очистки и доочистки стоков (мощностью 10÷12 тыс. м³/сут.) |  | 510 | 2010-2025 |
| 3. | Очистные сооружения работают на проектную мощность. Очистка сточных вод не соответствуют нормативам качества. | Проектирование и строительство очистных сооружений п. Бачатский с современной технологией очистки и доочистки стоков | Доведение качества очистки сточных вод до нормативной. Возможность приема стоков от потребителей перспективной застройки. | 190 | 2011-2025 |
| 4. | Малая пропускная способность канализационного коллектора. | Проектирование и строительство канализационного коллектора по ул. Л.Шевцовой п. Бачатский Ду 300 мм протяженностью 2,5 км | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности и стабильного водоотведения стоков от потребителей. | 11,285 | 2015-2020 |
| 5. | Отсутствие центральной системы канализации ул. Рябиновая – ул. Л.Шевцовой | Строительство КНС, канализационного коллектора Ду 100 мм протяженностью 400 м | Предотвращение подтопления частного сектора. Улучшение степени благоустройства жилых домов частного сектора по ул. Рябиновая. | 0,639 | 2011 |
| 6. | Сброс на рельеф сточных вод от жилого массива мкрн. Финский | Проектирование и строительство канализационного коллектора Ду 300 мм протяженностью 1,5 км с мкрн. Финский до очистных сооружений | Прием сточных вод в центральную систему канализации с последующей очисткой на очистных сооружениях. Улучшение экологической обстановки. | 6,8 | 2012-2014 |
| 7. | Износ очистных сооружений. Очистка сточных вод не соответствует экологическим требованиям и нормативам качества. | Капитальный ремонт очистных сооружений мкрн. «Ивушка» | Доведение качества очистки сточных вод до нормативной. Повышение надежности и стабильного водоотведения стоков от потребителей. | 1,4 | 2010 |
| 8. |  | Капитальный ремонт очистных сооружений п. Грамотеино |  | 2,35 | 2011 |
| 9. | Износ существующего оборудования. Малая пропускная способность канализационного коллектора. | Капитальный ремонт самотечного коллектора от колодца ООО «Белсах» до очистных сооружений г. Белово | Повышение надежности и стабильного водоотведения стоков от потребителей. | 2,76 | 2011 |
| 10. |  | Строительство обводной канализации с ул. Железнодорожной до ул. Московская |  | 1,24 | 2011 |
| 11. |  | Восстановление канализационного коллектора по ул. Мичурина- ул. Козлова |  | 0,61 | 2012 |
| 12. |  | Проектирование и строительство КНС в районе «Элеваторе» | Повышение надежности и стабильного водоотведения стоков от потребителей. Увеличение пропускной способности сетей. | 7,85 | 2012 |
| 13. | Износ существующего оборудования. | Капитальный ремонт напорного коллектора по ул. Кузбасской | Повышение надежности и стабильного водоотведения стоков от потребителей. | 4,55 | 2012 |
| 14. | Отсутствие центральной системы канализации | Проектирование и строительство канализационного коллектора по ул. 1 Мая от пер. Толстого до Межрайбазы | Возможность приема стоков от потребителей перспективной застройки. Предотвращение подтопления частного сектора. Улучшение степени благоустройства жилых домов частного сектора | 6,73 | 2013 |
| 15. | Отсутствие центральной системы канализации | Проектирование и строительство канализационного коллектора в 4-ом мкрн. |  | 14,52 | 2013-2014 |
| 16. | Износ существующего оборудования. | Капитальный ремонт главного канализационного коллектора г. Белово (ж/б) | Повышение надежности и стабильного водоотведения стоков от потребителей. | 3,44 | 2013 |
| 17. |  | Замена главного коллектора по ул. Советской (керам.) |  | 5,1 | 2014 |
| 18. |  | Замена канализационных сетей 3-ий мкрн. около дома № 79, от КНС-КНГ, пер. Почтовый, пер. Толстого, по ул. Железнодорожной, ул. Ленина, ул. Советской, ул. Московской, ул. Новостройка |  | 14,15 | 2014 |
| 19. | Износ очистных сооружений. Очистка сточных вод не соответствует экологическим требованиям и нормативам качества. | Капитальный ремонт очистных сооружений п. Колмогоры | Доведение качества очистки сточных вод до нормативной. | 7,47 | 2015 |
| 20. | Малая пропускная способность канализационного коллектора. | Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от мкрн. «Ивушка» до очистных сооружений | Возможность приема стоков от потребителей перспективной застройки. | 6,8 | 2015 |
| 21. | Износ существующего оборудования. | Прокладка Уропского водопровода (от ул. Тельмана) до городских очистных сооружений | Повышение надежности и стабильного водоотведения стоков от потребителей. | 3,2 | 2015 |
| 22. |  | Замена канализационных сетей п. Инской |  | 35,57 | 2016-2017 |
| 23. |  | Замена канализационных сетей кварталов 29 и 30 центральной части г. Белово |  | 4,88 | 2017-2018 |
| 24. | Износ очистных сооружений. Очистка сточных вод не соответствует экологическим требованиям и нормативам качества. | Капитальный ремонт городских очистных сооружений | Доведение качества очистки сточных вод до нормативной. | 7,71 | 2016-2017 |
| 25. | Работа канализационных сетей с максимальной нагрузкой | Проектирование и строительство северного коллектора Ду 900 мм, строительство КНС в п. Инской | Возможность приема стоков от потребителей перспективной застройки. | 5,05 | 2018 |
| 26. | Очистка сточных вод не соответствуют нормативам качества. | Приобретение машины по обезвоживанию осадка (пресс-фильтр) | Доведение качества очистки сточных вод до нормативной. | 15,05 | 2019 |
| 27. | Износ существующего оборудования. | Замена самотечного коллектора от «Элеватора» до железнодорожного вокзала | Повышение надежности и стабильного водоотведения стоков от потребителей. | 2,41 | 2019 |
| 28. |  | Замена канализационных сетей по ул. Илькаева, ул. Октябрьской, ул. Советской, ул. Чкалова, 3-ий мкрн. |  | 3,38 | 2019, 2025 |
| 29. |  | Замена необходимого оборудования на очистных сооружениях и КНС |  | 48,67 | 2020-2025 |
| 30. |  | Реконструкция электроснабжения очистных сооружений и КНС. |  | 60 | 2018-2025 |

Перечень мероприятий, направленных на организацию вывоза и утилизацию ТБО, муниципального образования г. Белово.

Количество специализированной техники, необходимой г. Белово

Механизм реализации Программы

Два раза в год проводятся заседания рабочей группы, непосредственно занимающейся разработкой и реализацией мероприятий Программы. По итогам заседания готовится отчет по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Белово до 2025 года с выводами о степени достижения целей и необходимости корректировки Программы. Отчеты помещаются на Интернет-сервер и публикуются в СМИ. Также фиксируются степень продвижения мероприятий Программы, списки приоритетных мероприятий, потребность в бюджетном финансировании, предложения по корректировке Программы и административных документов, связанных с реализацией Программы (Городской бюджет, инвестиционные программы).

Мероприятия по контролю за ходом реализации Программы

На основании данных рабочей группы о реализации Программы за определенный период, проводится оценка общей реализации Программы, и в соответствии с выявленными тенденциями оценивается актуальность и адекватность выполняемых мероприятий Программы, готовятся предложения о корректировке Программы.

По ходу выполнения Программы, происходит приоритетность реализации Программы в целом и отдельных мероприятий ее, проводится оценка степени достижения целей Программы.