Общество с ограниченной ответственностью

«Кемеровский Областной Кадастровый Центр»

г. Кемерово

650002, г. Кемерово, пр. Шахтёров 50   тел. (3842) 44-24-01,44-24-00 факс. (3842) 44-24-07

www.kemkad.ru e-mail: kokc@kemkad.ru

Запись в реестре членов саморегулируемой организации

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

от 14.11.2017 г № 149

ЗАКАЗЧИК: ООО «БЕЛСАХ+»                                                                Договор: №131/08-19

Проект межевания территории

многоквартирного дома, расположенного по адресу РФ, Кемеровская область, г. Белово, ул. Октябрьская, 29

Том I.

Пояснительная записка. Исходные данные. Основные чертежи

Шифр: 131/08-19П-62ПМТ

Кемерово – 2019

Общество с ограниченной ответственностью

«Кемеровский Областной Кадастровый Центр»

г. Кемерово

650002, г. Кемерово, пр. Шахтёров 50   тел. (3842) 44-24-01,44-24-00 факс. (3842) 44-24-07

www.kemkad.ru e-mail: kokc@kemkad.ru

Запись в реестре членов саморегулируемой организации

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

от 14.11.2017 г № 149

ЗАКАЗЧИК: ООО «БЕЛСАХ+»                                                                Договор: №131/08-19

Проект межевания территории

многоквартирного дома, расположенного по адресу РФ, Кемеровская область, г. Белово, ул. Октябрьская, 29

Том I.

Пояснительная записка. Исходные данные. Основные чертежи

Шифр: 131/08-19П-62ПМТ

| Генеральный директор |  | А.В. Артёмов |
| --- | --- | --- |
| Проектировщик |  | И.А. Гаевская |

Кемерово – 2019

01 Состав проекта

Утверждаемая часть

- Чертеж проекта межевания с отображением утвержденных красных линий; линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; границ образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условных номеров образуемых земельных участков; границ зон действия публичных сервитутов; образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Материалы по обоснованию

- Пояснительная записка

- Схемы

- Схема использования территории в период подготовки проекта

- Чертеж проекта межевания территории

Электронная версия

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоев MapInfo9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ……………………………………………………………..…..…..……. 6

- Характеристика современного использования территории .………….… 7

- Анализ документации по планировке территории .………….………….. .9

  - Зонирование, объекты капитального строительства ……………… 9

  - Красные линии квартала ……………………………………..……....9

- Проектные предложения по межеванию территории …………………... 10

  - Описание проектного решения ………………………………….… 10

  - Перечень образуемых земельных участков ………………………. 11

  - Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений ……….. 11

  - Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты

  - Границы образуемых и изменяемых земельных участков ….……. 11

  - Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования ………………………………………………… 11

  - Границы территорий объектов культурного наследия ………….... 12

  - Границы зон с особыми условиями использования территории … 12

  - Границы зон действия публичных сервитутов…………….………. 12

Заключение……...…………………………………………….…………………….12  Приложения

Введение

Проект межевания разрабатывается на  территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: РФ, Кемеровская область, г. Белово, ул. Октябрьская, 29.

Нормативной базой для проектирования является Градостроительный кодекс РФ, принятый федеральным законом № 191-ФЗ 29 декабря 2004года; Местные нормативы градостроительного проектирования города Белово.

Проект межевания разработан в полном соответствии с положениями ранее разработанной градостроительной документации:

– Решение Беловского городского Совета народных депутатов № 19/220-н от 24.12.2009 «Об утверждении Генерального плана города Белово Кемеровской области»;

– Правил землепользования и застройки Беловского городского округа Кемеровской области.

Проект межевания разработан на основе следующих исходных данных:

– Правил землепользования и застройки Беловского городского округа Кемеровской области;

– Сведения Государственного кадастра недвижимости на проектируемую территорию на сентябрь 2019 года (кадастровый квартал 42:21:0108004; 42:21:0108005 );

– Благоустройство  территории вокруг жилого дома, расположенного по адресу: г. Белово, ул. Октябрьская, 29. Рабочая документация. План проездов, тротуаров и дорожек;

– Цифровых топографических карт, цифровых топографических планов необходимого масштаба

- Характеристика современного использования территории

Объектом проектирования является территория многоквартирного дома, расположенного по адресу: РФ, Кемеровская область, г. Белово, ул. Октябрьская, 29. Площадь квартала 69791 кв.м. Территория квартала застроена. Застройка представлена жилыми многоквартирными домами, гаражами, гаражными комплексами, административными зданиями, магазинами и складами, а также объектами коммунальное значения.

В настоящее время на территории сформировано 54 земельных участков в кадастровом квартале 42:21:0108004 и 42:21:0108005.

Участки сформированы в трех территориальных зонах. Перечень земельных участков и их характеристики приведены в таблицах.

Таблица 1

Перечень земельных участков

| № | Кадастровый номер земельного участка | Разрешенное использование | Территориальная зона | Площадь земельного участка, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42:21:0108004:1 | Под многоквартирными жилыми домами | (Ж3) | 842 |
| 2 | 42:21:0108004:10 | под многоквартирный жилой дом | (Ж3) | 554 |
| 3 | 42:21:0108004:16 | Под гаражное строительство | (П1) | 21 |
| 4 | 42:21:0108004:19 | Под гаражное строительство | (П1) | 26 |
| 5 | 42:21:0108004:21 | Под гараж | (П1) | 16 |
| 6 | 42:21:0108004:22 | Под гаражное строительство | (П1) | 13 |
| 7 | 42:21:0108004:23 | Под гаражное строительство | (П1) | 12 |
| 8 | 42:21:0108004:3 | Под многоквартирными жилыми домами | (Ж3) | 1157 |
| 9 | 42:21:0108004:37 | под гараж | (П1) | 24 |
| 10 | 42:21:0108004:38 | под гараж | (П1) | 26 |
| 11 | 42:21:0108004:39 | под гараж | (П1) | 11 |
| 12 | 42:21:0108004:40 | Коммунальное обслуживание (опора земной спутниковой связи) | (Ж3) | 12 |
| 13 | 42:21:0108004:46 | Под строительство гаража | (П1) | 26 |
| 14 | 42:21:0108004:49 | Под многоквартирными жилыми домами | (Ж3) | 546 |
| 15 | 42:21:0108004:5 | Многоквартирный жилой дом | (Ж3) | 611 |
| 16 | 42:21:0108004:51 | Под гараж | (П1) | 21 |
| 17 | 42:21:0108004:526 | под гараж | (П1) | 12 |
| 18 | 42:21:0108004:537 | под индивидуальный гараж | (П1) | 26 |
| 19 | 42:21:0108004:559 | Под гараж | (П1) | 17 |
| 20 | 42:21:0108004:568 | Под гараж | (П1) | 13 |
| 21 | 42:21:0108004:569 | Под гараж | (П1) | 34 |
| 22 | 42:21:0108004:572 | Под гараж | (П1) | 26 |
| 23 | 42:21:0108004:582 | Под гараж | (П1) | 10 |
| 24 | 42:21:0108004:583 | Под гараж | (П1) | 30 |
| 25 | 42:21:0108004:587 | Под гараж | (П1) | 23 |
| 26 | 42:21:0108004:588 | Под гараж | (П1) | 26 |
| 27 | 42:21:0108004:592 | Под гараж | (П1) | 36 |
| 28 | 42:21:0108004:595 | обслуживание автотранспорта (индивидуальный гараж) | (П1) | 23 |
| 29 | 42:21:0108004:596 | обслуживание автотранспорта (индивидуальный гараж) | (П1) | 23 |
| 30 | 42:21:0108004:597 | Под гараж | (П1) | 26 |
| 31 | 42:21:0108004:598 | обслуживание автотранспорта (индивидуальный гараж) | (П1) | 25 |
| 32 | 42:21:0108004:599 | под гараж | (П1) | 26 |
| 33 | 42:21:0108004:6 | Под жилой дом | (Ж3) | 1140 |
| 34 | 42:21:0108004:602 | объекты гаражного назначения (индивидуальный гараж) | (П1) | 28 |
| 35 | 42:21:0108004:608 | Под строительство индивидуальных гаражей | (П1) | 27 |
| 36 | 42:21:0108004:616 | коммунальное обслуживание (сети дворовые канализационные | - | 24 |
| 37 | 42:21:0108004:632 | коммунальное обслуживание (сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 237-10/0,4 кВ до концевой опоры ВЛИ на границе земельного участка гаража № 6, расположенного в гаражном массиве 30 квартал, блок № 1, г. Белово) | (П1) | 5 |
| 38 | 42:21:0108004:8 | Под многоквартирным жилым домом | (Ж3) | 1120 |
| 39 | 42:21:0108004:9 | Под многоквартирным жилым домом | (Ж3) | 1142 |
| 40 | 42:21:0108005:10 | Под многоквартирным жилым домом | (Ж3) | 554 |
| 41 | 42:21:0108005:14 | Под станцию переливания крови, детскую поликлинику | (О1) | 934 |
| 42 | 42:21:0108005:15 | Среднеэтажная жилая застройка | (Ж3) | 1019 |
| 43 | 42:21:0108005:2 | среднеэтажная жилая застройка | (Ж3) | 1087 |
| 44 | 42:21:0108005:239 | для устройства лестничной клетки к помещению, расположенному в многоквартирном жилом доме | (Ж3) | 18 |
| 45 | 42:21:0108005:292 | коммунальное обслуживание (сети дворовые канализационные) | (Ж3) | 14 |
| 46 | 42:21:0108005:293 | коммунальное обслуживание (сети дворовые канализационные) | - | 30 |
| 47 | 42:21:0108005:301 | предпринимательство (торговый павильон) | (Ж3) | 16 |
| 48 | 42:21:0108005:32 | Под магазин | (Ж3) | 623 |
| 49 | 42:21:0108005:33 | под склад | (О1) | 384 |
| 50 | 42:21:0108005:36 | среднеэтажная жилая застройка | (Ж3) | 689 |
| 51 | 42:21:0108005:37 | среднеэтажная жилая застройка | (Ж3) | 1113 |
| 52 | 42:21:0108005:4 | под многоквартирный жилой дом | (Ж3) | 600 |
| 53 | 42:21:0108005:8 | Под котельную 30 квартала | (П1) | 8127 |

В границах проектирования зоны с особыми условиями использования территории не предусматриваются.

- Анализ документации по планировке территории

  - Зонирование, объекты капитального строительства

Документация по межеванию территории разработана в соответствии  с Правилами землепользования и застройки Беловского городского округа Кемеровской области; сведений Государственного кадастра недвижимости на проектируемую территорию на сентябрь 2019 года (кадастровый квартал 42:21:0108004 и 42:21:0108005); Благоустройство  территории вокруг жилого дома, расположенного по адресу: г. Белово, ул. Октябрьская, 29. Рабочая документация. План проездов, тротуаров и дорожек; Цифровые топографические карты, цифровых топографических планов необходимого масштаба.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Беловского городского округа Кемеровской области на территории проектируемого квартала выделяются две территориальные зоны:

- застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)

- Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)

- Производственная зона (П1)

  - Красные линии квартала

Ведомость координат поворотных точек красных линий квартала (система координат Мск-42)

| № точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 520356,46 | 1354089,00 |
| 2 | 520353,57 | 1354338,74 |
| 3 | 520348,70 | 1354363,36 |
| 4 | 520100,55 | 1354355,04 |
| 5 | 520099,21 | 1354082,85 |
| 6 | 520217,94 | 1354084,61 |

- Проектные решения по межеванию территории

  - Описание проектного решения

В границах квартала предлагается образовать земельный участок с условным номером на чертеже ЗУ1 в территориальной зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3). Площадью 2234 кв.м.

Размер земельного участка соответствует предельным минимальным и максимальным размерам земельных участков для данной территориальной зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки.

| №№ п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 6,9791 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | -"- | 0, 23 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2.1 | сохраняемых застроенных земельных участков | -"- | - |
| 2.2 | изменяемых земельных участков | -"- | - |
| 2.3 | образуемых земельных участков | -"- | 0, 23 |
|  | из них: | -"- | - |
|  | для размещения объектов капитального строительства | -"- | 0, 23 |
|  | для размещения объектов федерального, регионального и местного значения | -"- | - |
|  | территории общего пользования | -"- | - |

  - Перечень образуемых земельных участков

Таблица 5

СВЕДЕНИЯ

об образуемых и изменяемых земельных участках на кадастровом плане территории

| Условный номер земельного участка | Учетный номер кадастрового квартала | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка в соответствии с проектом планировки территории | Площадь образуемого земельного участка и его частей, га | Адрес земельного участка | Возможный способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЗУ 1 | 42:21:0108004 | Среднеэтажная жилая застройка; Коммунальное обслуживание | 0,23 | Российская Федерация, Кемеровская область, город Белово, ул. Октябрьская, 29 | путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 42:21:0108004:8 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |

  - Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений

Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений установлены 0 м, поскольку совпадает с красной линией.  Для зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).

  - Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты

Границы застроенных земельных участков приведены на чертежах материалов по обоснованию проекта.

  - Границы образуемых и изменяемых земельных участков

Границы образуемых земельных участков приведены в графической части проекта. Изменяемые земельные участки отсутствуют.

  - Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

Проектом не предусматривается образование земельных участков для общего пользования.

  - Границы территорий объектов культурного наследия

В границах квартала объекты культурного наследия и зоны их охраны отсутствуют.

  - Границы зон с особыми условиями использования территории

В границах проектирования не предусматриваются зоны с особыми условиями использования.

  - Границы зон действия публичных сервитутов

В границах проектирования не предусматриваются зоны действия публичного сервитута.

Заключение

Образуемый земельный участок сформирован с целью использования и благоустройства территории под многоквартирным домом, расположенного по адресу: РФ, Кемеровская область, г. Белово, ул. Октябрьская, 29.

Процент застройки составляет 38%. В соответствии с действующими Правилами землепользования застройки в территориальной зоне Ж-3 минимальный процент застройки в границах земельного участка составляет -  максимальный процент застройки – 40%. Процент застройки образуемого земельного участка соответствует требованиям утверждённых Правил.

Доступ к образуемому участку обеспечен с западной стороны участка, посредством непосредственного доступа с ул. Октябрьская, с южной стороны участка, посредством непосредственного доступа с ул. Юности.

Таким образом, формирование земельного участка площадью 2234 кв.м. не нарушает требования действующего законодательства.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Схема использования территории в период подготовки проекта

Чертеж проекта межевания территории