## Slide 1: Название презентации
Общественные обсуждения (в форме слушаний) по вопросам намечаемой деятельности АО «УК «Кузбассразрезуголь» и объектам государственной экологической экспертизы: проектной документации
«Технический проект разработки Бачатского каменноугольного месторождения в границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и первой
очереди освоения лицензии КЕМ 01613 ТР
филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» Бачатский угольный разрез».
Дополнение № 4», предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

## Slide 2: Оценка воздействия на окружающую среду
С
Повестка дня
1. Намечаемая деятельность предприятия.
2. Объект государственной экологической экспертизы проектная документация «Технический проект разработки Бачатского каменноугольного месторождения в границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и первой очереди освоения лицензии КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» Бачатский угольный разрез». Дополнение № 4».
3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

## Slide 3: Оценка воздействия на окружающую среду
С
Основания для проведения общественных обсуждений:
1. Федеральный закон РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
2. Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372;
3. Постановление Главы Беловского городского округа № 1173-п.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

## Slide 4: Оценка воздействия на окружающую среду
С
Участники общественных обсуждений:
С
Администрация Беловского городского округа
ООО «СГП»
АО «УК «Кузбассразрезуголь»
Представители общественности
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

## Slide 5: Оценка воздействия на окружающую среду
С
Рассматриваемые вопросы:
С
Оценка воздействия на атмосферный воздух;
Оценка акустического воздействия;
Оценка воздействия на подземные и поверхностные воды;
Оценка воздействия на окружающую природную среду при обращении с отходами производства и потребления;
Оценка воздействия на растительный и животный мир;
Оценка воздействия на территорию, условия землепользования.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

## Slide 6
Фактическое положение

## Slide 7
Метеорологические характеристики
Наименование ингредиентов | ПДКм.р. мг/м3 | Значение фоновой концентрации | 
 |  | мг/м3 | доли ПДК
Диоксид азота | 0,2 | 0,055 | 0,275
Оксид азота | 0,4 | 0,038 | 0,095
Диоксид серы | 0,5 | 0,018 | 0,036
Оксид углерода | 5,0 | 1,8 | 0,36
Бенз(а)пирен | - | 0,000021 | -
Фоновые концентрации загрязняющих веществ
Наименование характеристик | Величина
1 | 2
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200
Коэффициент рельефа местности | 1,48
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, °С | 25,5
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, °С | -19,6
Среднегодовая роза ветров, % | -
С | 8,0
СВ | 4,0
В | 5,0
ЮВ | 10,0
Ю | 21,0
ЮЗ | 24,0
З | 19,0
СЗ | 9,0
Среднегодовая скорость ветра, м/с | 2,8
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с | 9,0
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

## Slide 8
Фактическое положение

## Slide 9
Ситуационный план (проектное положение)
Наименование объекта | Количество
 | га
Карьерная выемка участка | 650,6839
Южный конвейерный породный отвал | 347,2968
Внешний породный отвал Западный (Сагарлыкский) | 164,8843
Внешний породный отвал Восточный | 409,7428
Внешний породный отвал Западный | 193,7968
Внешний породный отвал Северный | 158,4886
Нагорные канавы, водоводы, водосборники | 41,9909
Неиспользуемые земли, в т.ч.: | 3731,8865
- ранее нарушенные территории | 2486,4406
- ненарушенные земли | 1245,4459
Итого | 5698,7706
Экспликация земель

## Slide 10: Оценка воздействия на окружающую среду
Календарный план ведения горных работ и отсыпки отвалов
Параметры отвалов
Наименование отвала | Наименование показателя |  |  |  |  | 
 | Объем, тыс. м³ | Площадь, га | Максимальная высота, м | Отметка верха, м | Высота яруса отвала, м | Угол откоса яруса отвала
Внешний породный отвал Северный | 18318,0 | 158,49 | 55,0 | +365,0 | 15 | 36 (37)
Внешний породный отвал Западный | 54450,0 | 193,32 | 100,0 | +330,0 | 30 | 36 (37)
Внешний породный отвал Восточный | 220424,1 | 409,75 | 200,0 | +460,0 | 30 | 36 (37)
Внешний породный отвал Западный (Сагарлыкский) | 99500,0 | 164,88 | 90,0 | +390,0 | 30 | 36 (37)
Южный конвейерный породный отвал | 210600,0 | 347,30 | 150,0 | +390,0 | 30 | 36 (37)
Итого | 603292,1 | 1273,74 | – | – | – | –
Наименование показателя | Ед. изм. | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Итого
 |  | 01.10.2019-31.12.2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 01.01.2026-01.10.2026 | 
Объем добычных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Общая добыча | тыс. т | 2663 | 9200 | 9300 | 9500 | 9600 | 9800 | 10000 | 8611 | 68674
Объем размещаемый во внешний породный отвал Северный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Объем породы | тыс. м³ | 2250,0 | 7668,0 | 4800,0 | 3600,0 | - | - | - | - | 18318,0
Объем размещаемый во внешний породный отвал Восточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Объем породы | тыс. м³ | 11789,0 | 59990,5 | 61249,6 | 44634,5 | 18833,6 | 8598,8 | 8626,2 | 6701,9 | 220424,1
Объем размещаемый во внешний породный отвал Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Объем породы | тыс. м³ | - | - | - | 8000,0 | 10000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 6450,0 | 54450,0
Объем размещаемый во внешний породный отвал Западный (Сагарлыкский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Объем породы | тыс. м³ | 1000,0 | 2000,0 | 4000,0 | 5500,0 | 15000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 99500,0
Объем размещаемый во внешний Южный конвейерный породный отвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Объем породы | тыс. м³ | 10800,0 | 40800,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 210600,0
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
Оценка воздействия на окружающую среду

## Slide 11
Ситуационный план (проектное положение)
Наименование объекта | Количество
 | га
Карьерная выемка участка | 650,6839
Южный конвейерный породный отвал | 347,2968
Внешний породный отвал Западный (Сагарлыкский) | 164,8843
Внешний породный отвал Восточный | 409,7428
Внешний породный отвал Западный | 193,7968
Внешний породный отвал Северный | 158,4886
Нагорные канавы, водоводы, водосборники | 41,9909
Неиспользуемые земли, в т.ч.: | 3731,8865
- ранее нарушенные территории | 2486,4406
- ненарушенные земли | 1245,4459
Итого | 5698,7706
Экспликация земель

## Slide 12
Рекультивация нарушенных земель
Экспликация земель
Наименование объекта | Площадь, подлежащие рекультивации, га |  |  |  |  | неподлежащая рек-ии, га
 | лесохозяйственное | сельскохозяйственное | природоохранное | мелиорация | всего | 
Карьерная выемка участка | - | - | 645,9957 | - | 645,9957 | 4,6882
Склад ПСП № 2 | 0,9746 | - | - | - | 0,9746 | -
Склад ППСП № 2 | 0,9419 | - | - | - | 0,9419 | -
Южный конвейерный породный отвал | 98,8709 | 250,6256 | 6,6642 | - | 356,1607 | -
Внешний породный отвал Западный (Сагарлыкский) | 162,4388 | 4,4418 | 0,3099 | - | 167,1905 | -
Внешний породный отвал Восточный | 415,3863 | - | 7,8976 | - | 423,2839 | -
Внешний породный отвал Западный | 211,4947 | - | 3,7617 | - | 215,2564 | -
Внешний породный отвал Северный | 57,5775 | 117,8965 | - | - | 175,4740 | -
Склад ПСП № 3 | 2,6978 | - | - | - | 2,6978 | -
Склад ППСП № 3 | 2,6869 | - | - | - | 2,6869 | -
Нагорные канавы, водоводы, водосборники | 39,9800 | - | - | - | 39,9800 | 1,4846
Очистные сооружения «Семенушкино» | 8,8695 | - | - | - | 8,8695 | -
Очистные сооружения «Шестаки» | - | - | - | - | - | 23,2394
Неиспользуемые земли | 2371,4256 | 25,8859 | 968,8820 | 263,6530 | 3629,8465 | -
Итого | 3373,3445 | 398,8498 | 1633,5111 | 263,6530 | 5669,3584 | 29,4122

## Slide 13
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
Спасибо за внимание!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!