УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Беловского городского округа

от ___._______202___ г. № ____

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

БеловскОГО городского округа

кемеровской ОБЛАСТИ до 2036 года

Актуализированная редакция на 2021 год

ТОМ I

(ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ЯНЭНЕРГО» (Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

г. Белово

2020 год

Оглавление

Общие положения	3

Паспорт	5

1.	Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа Кемеровской области	9

1.1.	Анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения	9

1.1.1.	Система электроснабжения	9

1.1.2.	Система теплоснабжения	16

1.1.3.	Система водоснабжения	30

1.1.4.	Система водоотведения	38

1.1.5.	Система газоснабжения	45

1.1.6.	Система обращения с отходами	46

2.	План развития Беловского городского округа Кемеровской области, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы	51

2.1.	План развития территории Беловского городского округа Кемеровской области		51

2.2.	Население	53

2.3.	Жилищное строительство	54

2.4.	Прогноз потребности в коммунальных ресурсах	58

3.	Перечень мероприятий и целевых показателей Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа Кемеровской области до 2036 года	67

3.1.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	67

3.2.	Перечень мероприятий в системе коммунальной инфраструктуры	75

3.2.1.	Система электроснабжения	75

3.2.2.	Система теплоснабжения	76

3.2.3.	Система водоснабжения	103

3.2.4.	Система водоотведения	106

3.2.5.	Система газоснабжения	108

3.2.6.	Система обращения с отходами	109

4.	Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учётом реализации мероприятий, предусмотренных Программой	110

4.1.	Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов	110

4.2.	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения			112

5.	Обосновывающие материалы к Программе	114

6.	Управление Программой	115

6.1.	Ответственные за реализацию Программы	115

6.2.	План-график работ по реализации мероприятий Программы	115

6.3.	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	117

6.4.	Порядок корректировки (внесения изменений) Программы	117

# Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Беловский Кемеровской области до 2036 года (далее – Программа) - документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Программа разработана на основе документов территориального планирования на срок до 2036 года (оставшийся срок действия Генерального плана) с выделением этапов – на каждый оставшийся год.

Настоящая Программа актуализирована по состоянию на 2021 год на основании утвержденных и актуализированных программ и схем развития коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа Кемеровской области (далее – городской округ).

Настоящая Программа и последующие изменения к ней подлежат утверждению с учетом результатов публичных слушаний, проведенных в установленном законодательством порядке.

С целью совершенствования мероприятий Программы, соответствия Генеральному плану городского округа, мероприятиям, предусмотренным схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами, а также с целью недопущения отсутствия взаимосвязи мероприятий, предусмотренных схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, электроснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами, предусмотрена ежегодная актуализация Программы.

В соответствии с законом Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ "О статусе и границах муниципальных образований" муниципальное образование город Белово наделен статусом городского округа.

В состав территории городского округа входят следующие населенные пункты:

- г. Белово;

- пгт Бачатский;

- пгт Грамотеино;

- пгт Инской;

- пгт Новый Городок;

- д Грамотеино;

- с Заречное.

# Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа Кемеровской области до 2036 года

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа Кемеровской области до 2036 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Беловского городского округа |
| Соисполнители Программы | Организации, осуществляющие электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организации, оказывающие услуги в системе обращения с отходами на территории Беловского городского округа |
| Цели Программы | 1) Обеспечение надежного предоставления коммунальных услуг наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем коммунальной инфраструктуры и внедрения энергосберегающих технологий; 2) Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства на основе Генерального плана Беловского городского округа; 3) Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем Беловского городского округа; 4) Перспективное планирование развития коммунальных систем Беловского городского округа; 5) Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа; 6) Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа; 7) Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Беловского городского округа; 8) Обеспечение доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг; 9) Повышение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов; 10) Улучшение экологической обстановки на территории Беловского городского округа |
| Задачи Программы | 1) Анализ социально-экономического развития городского округа, динамики жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов; 2) Анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, коммунального водоотведения, газоснабжения, обращения с отходами; 3) Количественный анализ приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения у потребителей; 4) Анализ наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов; анализ воздействия систем и объектов коммунальной инфраструктуры на окружающую среду; 5) Формирование прогноза обоснованного спроса на коммунальные ресурсы на основании перспективы развития городского округа с учетом изменения потребления коммунальных ресурсов и объемов образования ТКО по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры; 6) Формирование прогноза потребности в увеличении мощностей генерации и транспортировки коммунальных ресурсов и объектов системы обращения с отходами обеспечивающих направления социально-экономического развития Беловского городского округа с учетом эффективности использования существующих мощностей, по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры; 7) Уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития Беловского городского округа; 8) Прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета Беловского городского округа и других источников финансирования мероприятий Программы; 9) Обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы; 10) Обоснование перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры; 11) Определение источников инвестиций программ, прогноза, динамики и уровня тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифов) за подключение (присоединение) на весь период Программы, сравнительный анализ критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступности на период реализации Программы; 12) Разработка мероприятий по охране окружающей среды и улучшению экологической обстановки на территории Беловского городского округа. |
| Целевые показатели | Система электроснабжения: - повышение надежности, качества и бесперебойности электроснабжения; - повышение доступности услуг по электроснабжению для существующих и перспективных потребителей. |
|  | Система теплоснабжения: повышение надежности и качества теплоснабжения; повышение доступности услуг по теплоснабжению для перспективных потребителей; увеличение доли объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета; снижение доли ветхих и аварийных сетей; увеличение резерва на источниках теплоснабжения; приведение потерь при транспортировке к нормативным значениям; внедрение энергосберегающих технологий; повышение качества теплоносителя. |
|  | Система водоснабжения: повышение надежности, качества и бесперебойности водоснабжения; повышение доступности услуг по водоснабжению для существующих и перспективных абонентов; увеличение доли объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета; снижение доли ветхих и аварийных сетей; увеличение резерва на источниках водоснабжения; снижение потерь при транспортировке; внедрение энергосберегающих технологий; повышение качества воды, отпускаемой абонентам. |
|  | Система водоотведения: повышение надежности и качества услуг по водоотведению и очистки стоков; повышение доступности услуг по водоотведению для существующих и перспективных абонентов; снижение доли ветхих и аварийных сетей; увеличение резерва основного оборудования; снижение несанкционированных сбросов стоков и ликвидация неэффективного оборудования; внедрение энергосберегающих технологий; повышение качества очищенных бытовых стоков. |
|  | Система обращения с отходами: повышение надежности, качества и бесперебойности по сбору, утилизации твердых коммунальных отходов; повышение доступности услуг для существующих и перспективных абонентов; внедрение энергосберегающих технологий; ликвидация несанкционированных свалок ТКО; снижение вредных факторов для окружающей среды; повышение качества по переработке твердых коммунальных отходов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2021 – 2036 годы (на оставшийся период действия Генерального плана) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Совокупные финансовые потребности для реализации проектов на период реализации Программы составляют 4611,91 млн. руб.; в 2020 г. – 1353,97 млн. руб.; в 2021 г. – 2387,76 млн. руб.; в 2022 г. – 186,31 млн. руб.; в 2023 г. – 142,95 млн. руб.; в 2024 г. – 397,93 млн. руб.; в 2025 г. – 16,69 млн. руб.; в 2026 г. – 12,19 млн. руб.; в 2027 г. – 39,45 млн. руб.; в 2028 г. – 7,65 млн. руб.; в 2029 г. – 33,51 млн. руб.; в 2030-2036 гг. – 33,51 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Создание системы коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям. |

# Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа Кемеровской области

## Анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения

### Система электроснабжения

Система электроснабжения Беловского городского округа включает в себя совокупность источника (Беловская ГРЭС), понижающих и преобразовательных подстанций, питающих и распределительных линий и электроприемников, обеспечивающих технологические процессы коммунально-бытовых, промышленных и транспортных потребителей электроэнергии, расположенных на территории города и соседних территорий.

На территории Беловского городского округа расположен один источника питания системы электроснабжения ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» и понижающие подстанции.

Электросетевой организацией на территории Беловского городского округа является:

- ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (филиал «Энергосеть г. Белово);

- ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания»

На территории городского округа действует пять энергосбытовых организаций:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт»;

- ООО «Энергетическая компания «СТИ» (ООО «ЭК СТИ»);

- ООО «Энеросбытовая компания Кузбасса» (ООО «ЭСКК»);

- ОАО «КузбассЭлектро»;

- ЗАО «Система».

Ремонт и обслуживание электросетей осуществляет ОАО «Беловское Энергоуправление».

Потребителями электроэнергии Беловского городского округа являются производственные объекты, жилая застройка с социально-культурными учреждениями.

Беловская ГРЭС располагается в 12 км восточнее города Белово на левом берегу реки Иня. Оборудование Беловской ГРЭС рассчитано на выработку тепловой и электрической энергии. Станция строилась для покрытия базовых нагрузок Кузбасса и соседних регионов. В настоящее время на ГРЭС приходится около трети всей вырабатываемой в области электроэнергии. Электростанция обеспечивает основное потребление электрической энергии промышленными предприятиями Кемеровской области.

Установленная электрическая мощность электростанции 1 260 МВт, установленная теплофикационная мощность - 229 Гкал/ч. Используемое топливо – каменный уголь.

Вырабатываемая ГРЭС электроэнергия выдается в Кузбасскую энергосистему, которая, в свою очередь, входит в «Объединенную энергосистему Центральной Сибири».

Сегодня на станции установлено 6 энергоблоков мощностью 200 и 230 МВт, 6 прямоточных симметричных двухкорпусных котлов ПК-40-1 паропроизводительностью 640 тонн в час, 6 турбогенераторов ТВВ-200-2АУЗ, подстанция 500 кВ, ОРУ 110 и 220 кВ.

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» обслуживает около 15 тысяч абонентов электрических сетей на территории Кемеровской области и более 3 тысяч трансформаторных подстанций. Информация об источниках питания ООО «Кузбасская энергосетевая компания», расположенных на территории Беловского городского округа, представлена в таблице 1.

Таблица 1

Источники питания ООО «Кузбасская энергосетевая компания»

| № п/п | Наименование источника электроснабжения | Адрес | Мощность, МВА | Зона действия электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Городская 35/10 | г. Белово, ул. Юбилейная | 2х16 | г. Белово центральная часть |
| 2 | ПС Беловская районная 10/35/6 | г. Белово, ул. Р. Люксембург | 80; 40 | г. Белово центральная часть, ул. Аэродромная промзона, п. Убинский |
| 3 | ПС Северный промузел 110/10 | г. Белово | 2х40 | г. Белово, район Треугольник, ст. Белово |
| 4 | ПС Беловского разреза 35/6 | Пгт. Грамотеино | 2х10 | Мкр. Ивушка |
| 5 | ПС Грамотеинская ½ 35/6 | Пгт. Грамотеино | 2х10 | Пгт. Грамотеино, ст. Пестери |
| 6 | ПС БЦЗ 110/3 | г. Белово, ул. Аэродромная | 16; 10 | Городские очистные сооружения, модульная котельная ул. Кузбасская |
| 7 | ПС Беловская Тяговая 35/10 | г. Белово | 2х10 | Котельная 34 квартала, ул. Московская |
| 8 | ПС №1 Бабанаковская 35/6 | г. Белово, п. Бабанаково, ул. Новая, 6а | 2х10 | Мкр. Бабанаково |
| 9 | ПС Новочертинская 110/35/6 | п. Чертинский | 40; 32 | Пгт. Новый Городок, п. Чертинский |
| 10 | ПС Улус-тяговая 35/10 | Улус | 2х1,6 | с. Заречное |
| 11 | ПС Бачатская №31 35/10 | Пгт. Бачатский, ул. Комсомольская, 43 | 2х10 | Пгт. Бачатский, мкр. Финский |
| 12 | РП-8 ООО «БЭУ» | Пгт. Новый Городок | – | Пгт. Новый Городок |
| 13 | РП-4 ООО «БЭУ» | п. Бабанаково, ул. Вахрушева, 12б | – | п. Бабанаково |
| 14 | РП-6 ООО «БЭУ» | п. Чертинский, ул. Победы | – | п. Чертинский |

Потребителями электрической энергии являются 183,5 тысячи жителей частного сектора и 200 тысяч жильцов многоквартирных домов, а также 23,2 тысячи юридических лиц.

Информация о линиях электропередач ООО «Кузбасская энергосетевая компания», расположенных на территории Беловского городского округа представлена в таблице 2.

Таблица 2

Линии электропередач ООО «Кузбасская энергосетевая компания»

| № п/п | ЛЭП | Протяжѐнность, км | Степень износа, % | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ | 68,4 | 40 | Удовлетворительное |
| 2 | ВЛ-6 кВ | 127,202 | 40 | Удовлетворительное |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ | 1 009,7 | 50 | Удовлетворительное |
| 4 | КЛ-10 кВ | 101,27 | 60 | Удовлетворительное |
| 5 | КЛ-6 кВ | 54,95 | 60 | Удовлетворительное |
| 6 | КЛ-0,4 кВ | 160,79 | 70 | Удовлетворительное |
| ИТОГО: | 1 522,312 | 53 |  |

Информация о подключенной нагрузке к системе ООО «Кузбасская энергосетевая компания», расположенной на территории Беловского городского округа представлена в таблице 3.

Таблица 3

Информация о подключенной нагрузке к системе ООО «Кузбасская энергосетевая компания»

| № п/п | Группа потребителей | Расчѐтная мощность, МВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население с электроплитами | 7,73 |
| 2 | Население без электроплит | 3,12 |
| 3 | Население сельской местности | 1,27 |
| 4 | Потребители приравнены к населению (гаражи, сады, церкви) | 0,22 |
| 5 | Многоквартирные дома | 15,12 |
| 6 | Прочие потребители | 90,95 |
| ИТОГО: | 118,41 |

ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» это сетевое предприятие на территории Кемеровской области, которое осуществляет снабжение электрической энергий промышленные предприятия.

Основными видами деятельности ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» являются:

оказание услуг по передаче электрической энергии;

технологическое присоединение к электрическим сетям;

оказание услуг по регламентному техническому обслуживанию электроэнергетических объектов;

выполнение текущих и капитальных ремонтов энергетического оборудования;

оказание услуг по оборудованию электросетевых и энергопотребляющих объектов средствами учета и их обслуживанию;

монтаж оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики;

оказание услуг по определению качества электроэнергии;

выполнение функций заказчика-застройщика при строительстве электросетевых объектов;

оказание услуг по проведению диагностики электрооборудования и средств защиты.

В настоящий момент в управлении сетевого предприятия находится 132 электрических подстанции в частности:

подстанции классом напряжения 110 кВ – 2 шт.;

подстанции классом напряжения 35 кВ – 6 шт.;

подстанции классом напряжения 6-10 кВ – 124 шт.

Информация о линиях электропередач ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» представлена в таблице 4.

Таблица 4

Линии электропередач ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания»

| № п/п | ЛЭП | Протяжѐнность, км | Степень износа, % | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-110 кВ | 4,6 | н/д | н/д |
| 2 | ВЛ-35 кВ | 6 | н/д | н/д |
| 3 | ВЛ-6-10 кВ | 247,71 | н/д | н/д |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ | 0,58 | н/д | н/д |
| 5 | КЛ-6-10 кВ | 39,99 | н/д | н/д |
| 6 | КЛ-0,4 кВ | 0,5 | н/д | н/д |
| ИТОГО: | 299,38 | н/д |  |

ОАО «Беловское Энергоуправление» осуществляет ремонт и обслуживание элетросетей на территории Беловского городского округа. Информация о линиях электропередач ОАО «Беловское Энергоуправление» представлена в таблице 5.

Таблица 5

Линии электропередач ОАО «Беловское Энергоуправление»

| № п/п | ЛЭП | Протяжѐнность, км | Степень износа, % | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-35 кВ | 6 | н/д | Удовлетворительное |
| 2 | ВЛ-6-10 кВ | 175,6 | н/д | Удовлетворительное |
| 3 | КЛ | 10,4 | н/д | Удовлетворительное |
| ИТОГО: | 192 | н/д |  |

ОАО «Кузбассэнергосбыт» является крупнейшей энергосбытовой компанией на территории Кемеровской области.

ООО «Энергетическая компания «СТИ» является независимой энергосбытовой компанией, профессиональным участником энергетического рынка, субъектом оптового рынка электроэнергии и мощности.

Компания предлагает полный спектр услуг по энергоснабжению предприятий с оптового и розничного рынков электроэнергии, созданию систем коммерческого и технического учѐта (АИИС КУЭ/АСТУЭ).

ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» - энергосбытовая компания, являющаяся поставщиком электрической энергии в города Кемеровской области.

Основным направлением энергосбытовой деятельности ООО «ЭСКК» является обеспечение надежной и бесперебойной поставки электрической энергии и предоставление полного комплекса сервисных услуг.

В зоне ответственности ООО «ЭСКК» объекты жилья, промышленности, соцкультбыта Беловского городского округа.

ЗАО «Система» осуществляет электроснабжение только крупных промышленных потребителей и не занимается поставкой электроэнергии мелкомоторным потребителям и населению.

ЗАО «Система» оказывает следующие услуги:

передача электрической энергии;

сопровождение технологического присоединения электроустановок промышленных предприятий к внешней электрической сети;

консалтинговые услуги.

В настоящее время ЗАО «Система» заключены договоры оказания услуг по передаче электроэнергии со следующими сетевыми организациями:

ОАО «ФСК ЕЭС».

Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС».

Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго».

Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго».

Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго».

Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго».

ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

ОАО «Иркутская электросетевая компания».

Для учета потребления электроэнергии ЗАО «Система» использует автоматизированную информационную-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ).

Зоны деятельности ресурсоснабжающих предприятий в части электроснабжения Беловского городского округа распределились в следующем порядке:

Беловская ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» - часть Беловского городского округа согласно территориальной зоны обслуживания;

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» - г. Белово, пгт. Грамотеино, п. Бабанаково, п. Чертинский, п. Улус, пгт. Бачатский, пгт. Новый Городок;

ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» - часть Беловского городского округа согласно территориальной зоны обслуживания;

ОАО «Беловское Энергоуправление» - часть Беловского городского округа согласно территориальной зоны обслуживания;

ОАО «Кузбассэнергосбыт» - часть Беловского городского округа согласно территориальной зоны обслуживания;

ООО «Энергетическая компания «СТИ» - часть Беловского городского округа согласно территориальной зоны обслуживания;

ООО «Энеросбытовая компания Кузбасса» - часть Беловского городского округа согласно территориальной зоны обслуживания;

ЗАО «Система» - часть Беловского городского округа согласно территориальной зоны обслуживания.

Сведения об утвержденных на основании Постановления РЭК Кемеровской области от 17 декабря 2019 г. № 599 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Кемеровской области на 2020 год» ценах (тарифах) на электрическую энергию представлены в таблице 6.

Таблица 6

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Кемеровской области на 2020 год

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 01.01.2020- 30.06.2020 | 01.07.2020- 31.12.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| 1 | Население |  |  |  |
| 1.1. | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 |  |  |  |
| 1.1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,43 | 3,59 |
| 1.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,94 | 4,13 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,23 | 2,33 |
| 1.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1+ |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,29 | 4,49 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,43 | 3,59 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,23 | 2,33 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 2 |  |  |  |
| 2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,40 | 2,51 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,76 | 2,89 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,57 | 1,64 |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,00 | 3,14 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,40 | 2,51 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,57 | 1,64 |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах 2 |  |  |  |
| 3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,40 | 2,51 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,76 | 2,89 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,57 | 1,64 |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,00 | 3,14 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,40 | 2,51 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,57 | 1,64 |
| 4. | Потребители, приравненные к населению 2 |  |  |  |
| 4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,43 | 3,59 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,94 | 4,13 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,23 | 2,33 |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,29 | 4,49 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,43 | 3,59 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,23 | 2,33 |

Примечание:

- Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются ФАС России. Понижающие коэффициенты применяются к тарифам на электрическую энергию:

- поставляемую населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, в размере 0,7;

- приравненным к населению категориям потребителей в размере 1.

Основные особенности и недостатки существующей системы электроснабжения:

- высокий уровень износа электросетевого комплекса;

- слабое обеспечение надежности существующей схемы электроснабжения;

- отсутствие резерва мощности для присоединения новых потребителей;

- несоответствие планируемого прироста нагрузок расчетным показателям.

Для решения указанных проблем системы электроснабжения с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг электроснабжения, необходимо разработать мероприятия по реконструкции, модернизации и развитию системы электроснабжения населенных пунктов.

### Система теплоснабжения

Система теплоснабжения Беловского городского округа характеризуется децентрализацией тепловых источников. Все системы теплоснабжения образованы на базе отдельных источников тепла. Количество систем теплоснабжения совпадает с количеством источников.

На территории городского округа функционируют шесть теплоснабжающих организаций:

- АО "Кузбассэнерго" – эксплуатирует источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией Беловская ГРЭС с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 229,00 Гкал/ч и тепловые сети от источника;

- ООО "Теплоэнергетик" – эксплуатирует 16 угольных котельных с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 323,468 Гкал/ч и тепловые сети от них;

- ООО "Термаль" – эксплуатирует 1 угольную котельную с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 35,75 Гкал/ч и тепловые сети от котельной;

- ООО "Теплоснабжение" – эксплуатирует 1 угольную котельную с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 33,60 Гкал/ч и тепловые сети от котельной;

- ООО "ТВК" – эксплуатирует 1 угольную котельную с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 90,00 Гкал/ч и тепловые сети от котельной;

- ООО "ЭнергоКомпания" – эксплуатирует 1 угольную котельную с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 80,00 Гкал/ч и тепловые сети от котельной.

Теплосетевые организации, осуществляющие деятельность только по передаче (транспортировке) тепловой энергии на территории городского округа отсутствуют.

Особенностью системы теплоснабжение городского округа является наличие большого количества квартальных котельных, расположенных непосредственно в черте жилой застройки (в кварталах).

Зоны деятельности основных теплоснабжающих организаций изображены на рисунке 1.

Рис. 1. Зоны деятельности теплоснабжающих организаций

Располагаемая тепловая мощность источников теплоснабжения представлена в таблице 7.

Таблица 7

Характеристика тепловых источников, входящих в состав зоны деятельности основных теплоснабжающих предприятий

| № п/п | Наименование теплового источника | Наименование района | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В горячей воде | В паре |
| АО "Кузбассэнерго" |
| 1 | БелГРЭС | Пгт. Инской | 115,2 | 113,8 |
|  | Итого: |  | 115,2 | 113,8 |
| ООО "Теплоэнергетик" |
| 2 | Котельная №1 | пгт. Новый Городок | 19,5 | 0 |
| 3 | Котельная №2 | пгт. Грамотеино | 1,2 | 0 |
| 4 | Котельная №3 | пгт. Грамотеино | 1,2 | 0 |
| 5 | Котельная №5 | Центральная часть | 2,27 | 0 |
| 6 | Котельная №6 | Центральная часть | 8,09 | 0 |
| 7 | Котельная №8 | Центральная часть | 6,32 | 0 |
| 8 | Котельная №10 | Центральная часть | 189,48 | 0 |
| 9 | Котельная №11 | пгт. Новый Городок | 44,7 | 0 |
| 10 | Котельная мкр. "Ивушка" | пгт. Грамотеино | 8,6 | 0 |
| 11 | Котельная п. Финский | пгт. Бачатский | 3,72 | 0 |
| 12 | Котельная школы №7 | Центральная часть | 0,814 | 0 |
| 13 | Котельная школы №21 | Центральная часть | 0,324 | 0 |
| 14 | БМК мкр. "8-е Марта" | Центральная часть | 1,24 | 0 |
| 15 | Котельная 33-го квартала | Центральная часть | 10,21 | 0 |
| 16 | Котельная квартала "Сосновый" | Центральная часть | 12,9 | 0 |
| 17 | МКУ "Сибирь-12,9" | Центральная часть | 12,9 | 0 |
|  | Итого: |  | 323,468 | 0 |
| ООО "ТВК" |
| 18 | Котельная ООО "ТВК" | пгт. Грамотеино | 90 | 0 |
|  | Итого: |  | 90 | 0 |
| ООО "ЭнергоКомпания" |
| 19 | ПСХ-2 | пгт. Бачатский | 80 | 0 |
|  | Итого: |  | 80 | 0 |
| ООО "Термаль" |
| 20 | Котельная 30-го квартала | Центральная часть | 35,75 | 0 |
|  | Итого: |  | 35,75 | 0 |
| ООО "Теплоснабжение" |
| 21 | Котельная 34-го квартала | Центральная часть | 33,6 | 0 |
|  | Итого: |  | 33,6 | 0 |

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в районах с индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой. Указанные районы образованны поселками, вошедшими в городской округ. Одно-, двухэтажные индивидуальные и малоэтажные многоквартирные жилые дома, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение зданий осуществляется посредством применения индивидуальных твердотопливных котлов и печного отопления. Основными видами печного топлива индивидуальной и малоэтажной жилой застройки являются уголь и дрова.

На источниках теплоснабжения Беловского городского округа применяется центральный качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии (температура теплоносителя на выходе с котельной изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха). Центральное качественное регулирование дополняется местным регулированием в центральных тепловых пунктах (бойлерных) и индивидуальных тепловых пунктах.

Изменение температуры теплоносителя на котельных производится вручную оперативным персоналом или автоматически с помощью изменения количества подаваемого на сжигание топлива.

Сведения об утвержденных температурных графиках основных теплоснабжающих организаций приведены в таблице 8.

Таблица 8

Существующие температурные графики отпуска тепла от источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Температур-ный график, ºС | Верхняя срезка, ºС | Излом, ºС | Схема присоединения ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БелГРЭС АО "Кузбассэнерго" |  |  |  |  |
| 1.1 | От БелГРЭС до ПНС-23 и ПНС-25 | 130/70 | – | 73,4 | Открытая |
| 1.2 | От ПНС-23 и ПНС-25 на пос. Инской | 105/70 | – | – | Открытая |
| 2 | Котельная № 1 ООО "Теплоэнергетик" | 95/70 | – | 60 | Открытая |
| 3 | Котельная № 2 | 95/70 | 80 | – | Открытая |
| 4 | Котельная № 3 | 95/70 | 80 | – | Открытая |
| 5 | Котельная № 5 | 95/70 | 80 | 60 | Открытая |
| 6 | Котельная № 6 | 95/70 | – | 60 | Открытая |
| 7 | Котельная № 8 | 95/70 | – | 60 | Открытая |
| 8 | Котельная № 10 | 130/70 | 125 | 70 | Открытая |
| 9 | Котельная № 11 | 105/70 | 95 | 60 | Открытая |
| 10 | Котельная шк. № 7 | 95/70 | 80 | – | Открытая |
| 11 | Котельная шк. № 21 | 95/70 | 80 | – | Открытая |
| 12 | Котельная 33-го квартала | 95/70 | 80 | – | Закрытая, четырехтрубная |
| 13 | Котельная микрорайона Ивушка | 95/70 | 90 | – | Закрытая, четырехтрубная |
| 14 | Котельная поселка Финский | 95/70 | 80 | 60 | Открытая |
| 15 | Котельная "Сибирь-12,9" | 95/70 | 90 | 60 | Открытая |
| 16 | Котельная мкр. "8-е Марта" | 95/70 | 80 | 60 | Открытая |
| 17 | Котельная квартала "Сосновый" | 95/70 | 90 | 60 | Открытая |
| 18 | Котельная 30-го квартала ООО "Термаль" | 95/70 | – | 60 | Открытая |
| 19 | Котельная 34-го квартала ООО "Теплоснабжение" | 110/70 | – | 70 | Открытая |
| 20 | ООО "ЭнергоКомпания" |  |  |  |  |
| 20.1 | От ПСХ-2 до ЦТП | 130/70 | – | 60 | Открытая |
| 20.2 | От ЦТП до потребителя | 95/70 | – | 60 | Открытая |
| 21 | Котельная ООО "ТВК" |  |  |  |  |
| 21.1 | От котельной до ЦТП | 120/70 | – | 70 | Открытая |
| 21.2 | От ЦТП до пос. Грамотеино | 95/70 | – | 65 | Открытая |

В соответствии со статьёй 13 ФЗ № 261 «Об энергосбережении…» от 11.11.2009 г. «…производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов».

Учет отпускаемой тепловой энергии от БелГРЭС АО "Кузбассэнерго" ведется.

Приборы учета отпускаемой тепловой энергии установлены на котельных №10, МКУ "Сибирь-12,9", квартала "Сосновый", ЦТП-32 ООО "Теплоэнергетик"; котельной 30-го квартала ООО "Термаль"; котельной 34-го квартала ООО "Теплоснабжение" и котельной ООО "ТВК".

Основные технико-экономические показатели работы АО "Кузбассэнерго" приведены в таблице 9.

Основные технико-экономические показатели работы ООО "Теплоэнергетик" приведены в таблице 10.

Основные технико-экономические показатели работы ООО "ТВК" приведены в таблице 11.

Основные технико-экономические показатели работы ООО "ЭнергоКомпания" приведены в таблице 12.

Основные технико-экономические показатели работы ООО "Термаль" приведены в таблице 13.

Основные технико-экономические показатели работы ООО "Теплоснабжение" приведены в таблице 14.

Таблица 9

Основные технико-экономические показатели АО "Кузбассэнерго"

| № п/п | Наименование источника | Годовая выработка тепла, Гкал | Расход тепла на собств. Нужды, Гкал | Годовой отпуск тепла, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Реализация тепловой энергии (полезный отпуск), Гкал | Потери тепловой энергии, связанные со срезкой температурного графика, Гкал | Годовой расход топлива (на выработку тепловой энергии) по видам, т. | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | Расход исходной воды на подпитку тепловых сетей, мᶟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 г.(факт) |
| 1 | Беловская ГРЭС | 330856 | 125321 | 205535 | 6393,621 | 199141,379 | - | Уголь-37046; Мазут-152 | 4873 | 506000 |
| 2018 г.(факт) |
| 2 | Беловская ГРЭС | 375925 | 149678 | 226247 | 6952,584 | 219294,416 | - | Уголь-41397; Мазут-153 | 4758 | 526313 |
| 2019 г.(факт) |
| 3 | Беловская ГРЭС | 338791 | 138517 | 200274 | 16833,622 | 183440,378 | - | Уголь-36742; Мазут-144 | 4716 | 437310 |

Таблица 10

Основные технико-экономические показатели ООО "Теплоэнергетик"

| № п/п | Наименование источника | Годовая выработка тепла, Гкал | Расход тепла на собств. Нужды, Гкал | Годовой отпуск тепла, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Реализация тепловой энергии (полезный отпуск), Гкал | Потери тепловой энергии, связанные со срезкой температурного графика, Гкал | Годовой расход топлива (на выработку тепловой энергии) по видам, т. | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | Расход исходной воды на подпитку тепловых сетей, мᶟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 г.(факт) |
| 1 | Котельная №1 | 27 611,7 | 1 006,20 | 26 605,50 | 4 606,3 | 21 999,2 |  | 6 789,70 | 4 900,0 | нет данных |
| 2 | Котельная №2 | 1291,7 | 26,6 | 1 265,1 | 803,1 | 462,0 |  | 507 | 4900,00 | нет данных |
| 3 | Котельная №3 | 1396,6 | 33,9 | 1 362,7 | 585,7 | 777,0 |  | 548,1 | 4900,00 | нет данных |
| 4 | Котельная №5 | 2999,8 | 94,4 | 2 905,4 | 32,3 | 2 873,1 |  | 1170,5 | 4900,00 | нет данных |
| 5 | Котельная №6 | 22102,1 | 805,4 | 21 296,7 | 5024,2 | 16 272,5 |  | 5655,9 | 4900,00 | нет данных |
| 6 | Котельная №8 | 4762,7 | 336,9 | 4 425,8 | 1561,0 | 2 864,9 |  | 1422,9 | 4900,00 | нет данных |
| 7 | Котельная школы №7 | 807,4 | 24,8 | 782,6 | 119,8 | 662,8 |  | 253,3 | 4900,00 | нет данных |
| 8 | Котельная №10 | 222341,5 | 11102,6 | 211 238,9 | 57977,0 | 153 261,9 |  | 56519,2 | 4900,00 | нет данных |
| 9 | Котельная №11 | 93917,7 | 2987,4 | 90 930,3 | 25266,7 | 65 663,7 |  | 23892,7 | 4900,00 | нет данных |
| 10 | Котельная школы №21 | 430,6 | 18,9 | 411,7 | 152,4 | 259,4 |  | 169 | 4900,00 | нет данных |
| 11 | Котельная 33 квартала | 17705,9 | 636,4 | 17 069,5 | -2274,5 | 19344,0240 |  | 6545,9 | 4900,00 | нет данных |
| 12 | Котельная микрорайона "Ивушка" | 8094,6 | 365,3 | 7 729,3 | 959,0 | 6 770,3 |  | 2202,5 | 4900,00 | нет данных |
| 13 | Котельная пос. Финский | 8680,8 | 169,8 | 8 511,0 | -383,7 | 8894,7750 |  | 3362 | 4900,00 | нет данных |
| 14 | Котельная МКУ "Сибирь-12,9" | 40058,3 | 601,8 | 39 456,5 | 19346,6 | 20 109,8 |  | 9885,4 | 4900,00 | нет данных |
| 15 | Котельная пос. "8 Марта" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная микрорайона "Сосновый" | 4698,6 | 126,8 | 4 571,9 | 2715,2 | 1 856,7 |  | 1165,1 | нет данных | нет данных |
|  | Итого | 456 900,00 | 18 337,20 | 438 562,90 | 116 491,10 | 322 072,10 | 0,00 | 120 089,20 | нет данных | нет данных |
| 2018 г.(факт) |
| 1 | Котельная №1 | 32953 | 1197,0 | 31 756,0 | 3722,8 | 28 033,2 |  | 8103,1 | 4900,00 | нет данных |
| 2 | Котельная №2 | 1572,2 | 32,5 | 1 539,7 | 1088,4 | 451,3 |  | 617 | 4900,00 | нет данных |
| 3 | Котельная №3 | 1510,9 | 36,7 | 1 474,2 | 853,6 | 620,6 |  | 593,0 | 4900,00 | нет данных |
| 4 | Котельная №5 | 3608,1 | 102,0 | 3 506,1 | 511,4 | 2 994,8 |  | 1407,9 | 4900,00 | нет данных |
| 5 | Котельная №6 | 23712,5 | 896,6 | 22 815,9 | 6609,8 | 16 206,1 |  | 6068,0 | 4900,00 | нет данных |
| 6 | Котельная №8 | 10433,8 | 250,1 | 10 183,7 | 3619,9 | 6 563,9 |  | 2597,0 | 4900,00 | нет данных |
| 7 | Котельная школы №7 | 860,8 | 25,4 | 835,4 | 88,7 | 746,7 |  | 270 | 4900,00 | нет данных |
| 8 | Котельная №10 | 230907,8 | 11976,8 | 218 931,0 | 64008,0 | 154 923,1 |  | 58696,75 | 4900,00 | нет данных |
| 9 | Котельная №11 | 101796,1 | 3571,2 | 98 224,9 | 30998,8 | 67 226,0 |  | 25896,9 | 4900,00 | нет данных |
| 10 | Котельная школы №21 | 448,6 | 19,2 | 429,4 | 29,9 | 399,5 |  | 176 | 4900,00 | нет данных |
| 11 | Котельная 33 квартала | 18279,6 | 682,6 | 17 597,0 | -2399,6 | 19996,594 |  | 6758 | 4900,00 | нет данных |
| 12 | Котельная микрорайона "Ивушка" | 9360,4 | 402,1 | 8 958,3 | 2302,1 | 6 656,2 |  | 2547 | 4900,00 | нет данных |
| 13 | Котельная пос. Финский | 8928,4 | 166,3 | 8 762,1 | -20,7 | 8782,791 |  | 3458 | 4900,00 | нет данных |
| 14 | Котельная МКУ "Сибирь- | 41934,5 | 623,6 | 41 310,9 | 20452,9 | 20 858,0 |  | 10437,1 | 4900,00 | нет данных |
|  | 12,9" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная пос. "8 Марта" | 2771,9 | 33,6 | 2 738,4 | 804,9 | 1 933,4 |  | 645,9 | 4900,00 | нет данных |
| 16 | Котельная микрорайона "Сосновый" | 13679,1 | 458,9 | 13 220,2 | 10689,7 | 2 530,5 |  | 3443,7 | нет данных | нет данных |
|  | Итого | 502 757,70 | 20 474,60 | 482 283,20 | 143 360,60 | 338 922,69 | 0,00 | 131 715,35 | нет данных | нет данных |
| 2019 г.(факт) |
| 1 | Котельная №1 | 32092,6 | 1146,7 | 30 945,9 | 2035,0 | 28 910,9 |  | 7891,6 | 4900,00 | нет данных |
| 2 | Котельная №2 | 1406,4 | 30,1 | 1 376,3 | 846,8 | 529,6 |  | 552 | 4900,00 | нет данных |
| 3 | Котельная №3 | 1200,1 | 30,7 | 1 169,4 | 589,4 | 580,0 |  | 471,0 | 4900,00 | нет данных |
| 4 | Котельная №5 | 3088,2 | 86,3 | 3 001,9 | 51,5 | 2 950,4 |  | 1205 | 4900,00 | нет данных |
| 5 | Котельная №6 | 24361,4 | 897,8 | 23 463,6 | 10805,1 | 12 658,5 |  | 6234,1 | 4900,00 | нет данных |
| 6 | Котельная №8 | 9385,3 | 221,9 | 9 163,4 | 2545,2 | 6 618,3 |  | 2336,0 | 4900,00 | нет данных |
| 7 | Котельная школы №7 | 778 | 22,6 | 755,4 | 241,1 | 514,3 |  | 244 | 4900,00 | нет данных |
| 8 | Котельная №10 | 227931,3 | 10740,4 | 217 190,9 | 70662,0 | 146 528,9 |  | 57940,2 | 4900,00 | нет данных |
| 9 | Котельная №11 | 93211 | 3234,6 | 89 976,4 | 22972,3 | 67 004,1 |  | 23712,9 | 4900,00 | нет данных |
| 10 | Котельная школы №21 | 392,6 | 17,3 | 375,3 | 97,7 | 277,6 |  | 154 | 4900,00 | нет данных |
| 11 | Котельная 33 квартала | 16429,6 | 611,5 | 15 818,2 | -4246,2 | 20064,359 |  | 6074 | 4900,00 | нет данных |
| 12 | Котельная микрорайона "Ивушка" | 8746,7 | 360,8 | 8 385,9 | 1670,6 | 6 715,3 |  | 2380 | 4900,00 | нет данных |
| 13 | Котельная пос. Финский | 8476,6 | 150,1 | 8 326,6 | -406,1 | 8732,681 |  | 3283 | 4900,00 | нет данных |
| 14 | Котельная МКУ "Сибирь-12,9" | 38981,2 | 576,8 | 38 404,4 | 18509,3 | 19 895,1 |  | 9702 | 4900,00 | нет данных |
| 15 | Котельная пос. "8 Марта" | 2876,8 | 34,8 | 2 842,0 | 934,8 | 1 907,2 |  | 671 | нет данных | нет данных |
| 16 | Котельная микрорайона "Сосновый" | 18388,2 | 607,9 | 17 780,3 | 5239,9 | 12 540,5 |  | 4649 | нет данных | нет данных |
|  | Итого | 487 746,00 | 18 770,30 | 468 975,90 | 132 548,40 | 336 427,74 | 0,00 | 127 499,80 | нет данных | нет данных |

Таблица 11

Основные технико-экономические показатели ООО "ТВК"

| № п/п | Наименование источника | Годовая выработка тепла, Гкал | Расход тепла на собств. Нужды, Гкал | Годовой отпуск тепла, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Реализация тепловой энергии (полезный отпуск), Гкал | Потери тепловой энергии, связанные со срезкой температурного графика, Гкал | Годовой расход топлива (на выработку тепловой энергии) по видам, т. | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | Расход исходной воды на подпитку тепловых сетей, мᶟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 г.(факт) |
| 1 | Котельная ООО "ТВК" | 141652 | 9899 | 131753 | 11396,905 | 131753 | - | ДР-11860,12; ДСШ-23226,88 | ДР-4825; ДСШ-5250 | 215639,563 |
| 2018 г.(факт) |
| 1 | Котельная ООО "ТВК" | 170015 | 10834 | 159181 | 21347,482 | 137833,518 | - | ДР-16240,1; ДСШ-26270,9 | ДР-4825; ДСШ-5250 | 234958,877 |
| 2019 г.(факт) |
| 1 | Котельная ООО "ТВК" | 168940 | 9317 | 159623 | 18726,701 | 140896,299 | - | ДР-17711,111; ДСШ-24189,89 | ДР-5019; ДСШ-5182 | 220344,449 |

Таблица 12

Основные технико-экономические показатели ООО "ЭнергоКомпания"

| № п/п | Наименование источника | Годовая выработка тепла, Гкал | Расход тепла на собств. Нужды, Гкал | Годовой отпуск тепла, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Реализация тепловой энергии (полезный отпуск), Гкал | Потери тепловой энергии, связанные со срезкой температурного графика, Гкал | Годовой расход топлива (на выработку тепловой энергии) по видам, т. | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | Расход исходной воды на подпитку тепловых сетей, мᶟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 г.(факт) |
| 1 | ПСХ-2 | 134271,735 | 2415,030 | 131856,705 | 22063,000 | 101201,645 | 8592,060 | 34935,36 | 5227,23 | 307298,00 |
| 2018 г.(факт) |
| 1 | ПСХ-2 | 136534,980 | 2415,030 | 134119,950 | 22063,000 | 106012,574 | 6044,376 | 38969,39 | 5202,10 | 320008,00 |
| 2019 г.(факт) |
| 1 | ПСХ-2 | 127599,070 | 3397,347 | 124201,723 | 22063,00 | 100390,551 | 1748,172 | 34122,31 | 5215,09 | 309828,00 |

Таблица 13

Основные технико-экономические показатели ООО "Термаль"

| № п/п | Наименование источника | Годовая выработка тепла, Гкал | Расход тепла на собств. Нужды, Гкал | Годовой отпуск тепла, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Реализация тепловой энергии (полезный отпуск), Гкал | Потери тепловой энергии, связанные со срезкой температурного графика, Гкал | Годовой расход топлива (на выработку тепловой энергии) по видам, т. | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | Расход исходной воды на подпитку тепловых сетей, мᶟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 г.(факт) |
| 1 | Котельная 30-го квартала | 73244,6 | 2496,2 | 70748,4 | 4232 | 64043 | 2473,4 | 16568,56 | 5605,77 | 47959,4 |
| 2018 г.(факт) |
| 1 | Котельная 30-го квартала | 78543 | 1915 | 76628 | 4232 | 65302,3 | 7093,7 | 18172,07 | 5569,57 | 38356,3 |
| 2019 г.(факт) |
| 1 | Котельная 30-го квартала | 70688,9 | 1757,7 | 68931,2 | 4232 | 63809,5 | 889,7 | 17205,3 | 5215,41 | 36586 |

Таблица 14

Основные технико-экономические показатели ООО "Теплоснабжение"

| № п/п | Наименование источника | Годовая выработка тепла, Гкал | Расход тепла на собств. Нужды, Гкал | Годовой отпуск тепла, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Реализация тепловой энергии (полезный отпуск), Гкал | Потери тепловой энергии, связанные со срезкой температурного графика, Гкал | Годовой расход топлива (на выработку тепловой энергии) по видам, т. | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | Расход исходной воды на подпитку тепловых сетей, мᶟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 г.(факт) |
| 1 | Котельная 34-го квартала | 65070,11 | 1711,98 | 58623,29 | 4734,84 | 58623,29 | - | 18171,66 | 5130,44 | 152790,53 |
| 2018 г.(факт) |
| 1 | Котельная 34-го квартала | 74615,8 | 4186 | 60672,8 | 7202 | 60371,8 | 2555 | 18379 | 5091,2 | 144671,44 |
| 2019 г.(факт) |
| 1 | Котельная 34-го квартала | 76284,67 | 2845,52 | 59993,74 | 7938,09 | 59921,89 | 2780,09 | 18940,74 | 5112,9 | 134675,32 |

Значения величины потребления тепловой энергии потребителями Беловского городского округа приведена в таблице 15.

Таблица 15

Величина потребления тепловой энергии потребителями городского округа

| Наименование котельной | Район | Полезный отпуск, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| ООО "СГК" |  | 151940,4 | 158377,8 | 143160,0 |
| Беловская ГРЭС АО "Кузбассэнерго" | пгт. Инской | 151940,4 | 158377,8 | 143160,0 |
| ООО "Теплоэнергетик" |  | 322072,1 | 338922,8 | 336427,6 |
| БМК мкр. "8-е Марта" | Центральная часть |  | 1933,4 | 1907,2 |
| Котельная микрорайона "Ивушка" | пгт. Грамотеино | 6770,3 | 6656,2 | 6715,3 |
| Котельная 33-го квартала | Центральная часть | 19344,0 | 19996,6 | 20064,4 |
| Котельная №1 | пгт. Новый Городок | 21999,2 | 28033,2 | 28910,9 |
| Котельная №2 | пгт. Грамотеино | 462,0 | 451,3 | 529,6 |
| Котельная №3 | пгт. Грамотеино | 777,0 | 620,6 | 580,0 |
| Котельная №5 | Центральная часть | 2873,1 | 2994,8 | 2950,4 |
| Котельная №6 | Центральная часть | 16272,5 | 16206,1 | 12658,5 |
| Котельная №8 | Центральная часть | 2864,9 | 6563,9 | 6618,3 |
| Котельная №10 | Центральная часть | 153261,9 | 154923,1 | 146528,9 |
| Котельная №11 | пгт. Новый Городок | 65663,7 | 67226,0 | 67004,1 |
| Котельная п. Финский | пгт. Бачатский | 8894,8 | 8782,8 | 8732,7 |
| Котельная квартала "Сосновый" | Центральная часть | 1856,7 | 2530,5 | 12540,5 |
| Котельная школы №7 | Центральная часть | 662,8 | 746,7 | 514,3 |
| Котельная школы №21 | Центральная часть | 259,4 | 399,5 | 277,6 |
| МКУ "Сибирь-12,9" | Центральная часть | 20109,8 | 20858,0 | 19895,1 |
| ООО "Термаль" |  | 64043,0 | 65302,3 | 63809,5 |
| Котельная 30-го квартала | Центральная часть | 64043,0 | 65302,3 | 63809,5 |
| ООО "Теплоснабжение" |  | 58623,3 | 60371,8 | 59921,9 |
| Котельная 34-го квартала | Центральная часть | 58623,3 | 60371,8 | 59921,9 |
| ООО "ЭнергоКомпания" |  | 101201,6 | 106012,6 | 100390,6 |

Суммарные расчетные (договорные) тепловые нагрузки потребителей Беловского городского округа по состоянию на 2020 г., составили 373,742 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление – 327,956 Гкал/ч;

- на вентиляцию – 6,914 Гкал/ч;

- на ГВС ср.ч. – 37,173 Гкал/ч;

- на технологию (пар) – 1,7 Гкал/ч.

Для оценки текущего состояния источников тепловой энергии городского округа и проверки достаточности установленной мощности для покрытия тепловых нагрузок проведен расчет балансов тепловых нагрузок и мощности. Подробная информация по балансам тепловой мощности котельных по городскому округу представлена в таблице 16.

Таблица 16

Балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки (договорной)

| Параметры | Ед. измерения | 2019 |
| --- | --- | --- |
| АО "Кузбассэнерго" |  |  |
| Беловская ГРЭС АО "Кузбассэнерго" |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 229 |
| Располагаемая тепловая мощность (в горячей воде) | Гкал/ч | 115,2 |
| Располагаемая тепловая мощность (в паре) | Гкал/ч | 113,8 |
| Собственные нужды источника (в горячей воде) | Гкал/ч | 25,411 |
| Собственные нужды источника (в паре) | Гкал/ч | 28,2 |
| Тепловые потери в водяных тепловых сетях | Гкал/ч | 4,875 |
| Тепловая нагрузка на отопление (договорная) | Гкал/ч | 52,681 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию (договорная) | Гкал/ч | 3,465 |
| Тепловая нагрузка на ГВС ср.ч. (договорная) | Гкал/ч | 7,256 |
| Тепловая нагрузка пар (договорная) | Гкал/ч | 1,7 |
| Тепловая нагрузка суммарная (договорная) | Гкал/ч | 65,102 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в горячей воде) (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 19,812 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в горячей воде) (по договорной нагрузке) | % | 17,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в паре) (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 83,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в паре) (по договорной нагрузке) | % | 73,7 |
| Тепловая мощность источника нетто по горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 89,789 |
| Тепловая мощность источника нетто по пару (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 85,6 |
| ООО "Теплоэнергетик" |  |  |
| Котельная №1 |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 19,5 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 19,5 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,046 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,257 |
| Тепловая нагрузка на отопление (договорная) | Гкал/ч | 9,26 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию (договорная) | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая нагрузка на ГВС ср.ч. (договорная) | Гкал/ч | 1,026 |
| Тепловая нагрузка пар (договорная) | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая нагрузка суммарная (договорная) | Гкал/ч | 10,286 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 8,911 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | % | 45,7 |
| Тепловая мощность источника нетто (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 19,454 |
| Котельная №2 |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,002 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,019 |
| Тепловая нагрузка на отопление (договорная) | Гкал/ч | 0,215 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию (договорная) | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая нагрузка на ГВС ср.ч. (договорная) | Гкал/ч | 0,004 |
| Тепловая нагрузка пар (договорная) | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая нагрузка суммарная (договорная) | Гкал/ч | 0,219 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,96 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | % | 80 |
| Тепловая мощность источника нетто (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,198 |
| Котельная №3 |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,005 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,014 |
| Тепловая нагрузка на отопление (договорная) | Гкал/ч | 0,342 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию (договорная) | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая нагрузка на ГВС ср.ч. (договорная) | Гкал/ч | 0,01 |
| Тепловая нагрузка пар (договорная) | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая нагрузка суммарная (договорная) | Гкал/ч | 0,352 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,829 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | % | 69,1 |
| Тепловая мощность источника нетто (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,195 |
| Котельная №5 |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,27 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,27 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,012 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,113 |
| Тепловая нагрузка на отопление (договорная) | Гкал/ч | 1,111 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию (договорная) | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая нагрузка на ГВС ср.ч. (договорная) | Гкал/ч | 0,035 |
| Тепловая нагрузка пар (договорная) | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая нагрузка суммарная (договорная) | Гкал/ч | 1,146 |

Дефицит тепловой мощности наблюдается на котельной МКУ "Сибирь-12,9" ООО "Теплоэнергетик".

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном выражении составляет около 204 809,64 метров в том числе:

Подземные канальные тепловые сети – 102 009,8 м;

Надземные тепловые сети – 85 092,5 м;

Подземные бесканальные тепловые сети – 2 944,8 м.

Доля тепловых сетей с выработанным сроком эксплуатации (срок эксплуатации более 23 лет) в среднем для предприятий Беловского городского округа от общего количества по протяженности составляет: ОАО «Кузбассэнерго» Беловская ГРЭС – 41%; ООО «ЭнергоКомпания» - 60%; ОАО «Беловопогрузтранс» - 100 %; ООО «Теплоэнергетик» - 54%; ООО «Теплоснабжение» - 47%.

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

В таблице 17 представлены тарифы основных теплоснабжающих организаций на тепловую энергию за 2019-2020 годы, установленные Региональной энергетической комиссией Кемеровской области.

Таблица 17

Тарифы основных теплоснабжающих организаций на тепловую энергию за 2019-2020 годы

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб/м3 (с НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб/м3 (без НДС) | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки | Неизолированные стояки | Изолированные стояки | Неизолированные стояки |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |
|  |  | поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО "Кузбассэнерго" | с 01.01.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,17 | 1041,41 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,44 | 1166,38 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,44 | 1166,38 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,04 | 1166,38 | х | х |
| ООО "Теплоэнергетик" | с 01.01.2019 | 171,66 | 169,81 | 180 | 172,58 | 143,05 | 141,51 | 150 | 143,82 | 38,01 | 1930,92 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 229,02 | 226,51 | 240,28 | 230,27 | 190,85 | 188,76 | 200,23 | 191,89 | 49,04 | 2606,74 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,96 | 2343,63 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,96 | 2343,63 | х | х |
| ООО "ТВК" | с 01.01.2019 | 113,89 | 112,64 | 119,53 | 114,53 | 94,91 | 93,87 | 99,61 | 95,44 | 23,9 | 1305,4 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 115,28 | 113,96 | 121,19 | 115,93 | 96,07 | 94,97 | 100,99 | 96,61 | 21,73 | 1366,51 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 115,28 | 113,96 | 121,19 | 115,93 | 96,07 | 94,97 | 100,99 | 96,61 | 21,73 | 1366,51 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 122,04 | 120,7 | 128,04 | 122,7 | 101,7 | 100,58 | 106,7 | 102,25 | 26,14 | 1388,88 | х | х |
| ООО "ЭнергоКомпания" | с 01.01.2019 | 117,55 | 116,3 | 123,14 | 118,16 | 97,96 | 96,92 | 102,62 | 98,47 | 27,46 | 1295,87 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 138,19 | 136,79 | 144,49 | 138,89 | 115,16 | 113,99 | 120,41 | 115,74 | 35,76 | 1459,46 | х | х |
|  | с 01.08.2019 | 151,21 | 149,63 | 158,39 | 152,02 | 126,01 | 124,69 | 131,99 | 126,68 | 35,76 | 1659,13 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 148,79 | 147,19 | 155,95 | 149,58 | 123,99 | 122,66 | 129,96 | 124,65 | 33,73 | 1659,13 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 148,84 | 147,24 | 156,01 | 149,64 | 124,03 | 122,7 | 130,01 | 124,7 | 33,73 | 1659,96 | х | х |
| ООО "Термаль" | с 01.01.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1697,03 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1883,66 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1883,02 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1883,02 | х | х |
| ООО "Теплоснабжение" | с 01.01.2019 | 163,91 | 162,12 | 171,98 | 164,81 | 136,59 | 135,1 | 143,32 | 137,34 | 35,02 | 1867,17 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 187,34 | 185,29 | 196,56 | 188,36 | 156,12 | 154,41 | 163,8 | 156,97 | 40 | 2134,47 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 162,3 | 160,6 | 169,97 | 163,15 | 135,25 | 133,83 | 141,64 | 135,96 | 38,74 | 1774,16 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 162,3 | 160,6 | 169,97 | 163,15 | 135,25 | 133,83 | 141,64 | 135,96 | 38,74 | 1774,16 | х | х |

На территории Беловского городского округа имеется большое количество малых и средних угольных котельных, расположенных непосредственно внутри жилой и общественной застройки. Всего в обслуживании основных теплоснабжающих предприятий находится 21 источник, из которых крупных источников, с суммарной установленной тепловой мощностью (УТМ) более 50 Гкал/ч, только 4 шт., при этом котельных с УТМ до 5 Гкал/ч – 7 шт. (в т.ч. 2 шт. до 1 Гкал/ч). Наличие большого количества малых угольных котельных на территории города отрицательно влияет на его экологию, значительно увеличивает совокупные затраты на производство тепловой энергии.

На котельных основных теплоснабжающих предприятий из 84 котлов 33 котла имеют срок эксплуатации более 20 лет. Установленная тепловая мощность указанных котлов 361,08 Гкал/ч составляет 45,6 % от общей установленной мощности всех источников. Эксплуатация котлов, выработавших эксплуатационный ресурс требует значительных затрат на их обслуживание и ремонт.

Все малые котельные имеют низкий уровень автоматизации, что также снижает качество теплоснабжения потребителей.

На территории Беловского городского округа 8 котельных основных предприятий не имеет механизированной подачи топлива, на указанных котельных для заброса топлива используется ручной труд. Это также влечет увеличение совокупных затрат на производство тепловой энергии.

Протяженность тепловых сетей основных теплоснабжающих предприятий со сроком эксплуатации более 20 лет составляет 147,8 км (79,8% по материальной характеристике от всех сетей). Эксплуатация тепловых сетей выработавших эксплуатационной ресурс требует значительных затрат на их обслуживание и ремонт.

### Система водоснабжения

Основным источником водоснабжения Беловского городского округа являются подземные воды артезианского происхождения – 90% воды для нужд водоснабжения Беловского городского округа поставляют ООО «Водоснабжение» и ООО «ЭнергоКомпания».

Предприятие ООО «Водоснабжение» осуществляет забор воды из артезианских скважин четырех водозаборов: Уропского, Инского, Улусско-Каменского, Хахалинского. Инской водозабор включает в себя Пермяковский и Худяковский участки.

Вода из артезианских скважин Пермяковского участка поднимается насосами марки ЭЦВ и поступает в резервуар (объемом 250 м³) насосной станции подкачки № 3 «Пермяки». Далее по магистральному водоводу вода подается в резервуар (объемом 500 м³) насосной станции ΙΙ подъема «Худяки», одновременно в этот резервуар принимается вода от скважин Худяковского участка. С насосной станции «Худяки» вода транспортируется по магистральному водоводу в резервуар (объемом 1000 м³) насосной станции гидроузла № 2.

В тоже время до резервуара гидроузла № 2 непосредственно в магистральный водовод (от насосной станции ΙΙ подъема «Худяки») дополняется объем воды от скважин № 138а; 166; 166б и 170 (Уропский водозабор). В резервуар гидроузла № 2 так же подается вода от скважин № 205а; 169а;169; 139б; 138; 168а (168); 197а; 192а; 137; 4б; 3б; 5б; 6б (Уропский водозабор) по отдельным водопроводным сетям.

Одним из насосных агрегатов насосной станции гидроузла № 2 вода транспортируется по магистральному водоводу на гидроузел № 7. На линии водовода от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 происходит подача воды потребителям д. Уроп, шахта «Колмогоровская», пгт. Инской, птицефабрика «Инская», п. Снежинский. Остальной объем воды по магистральному водоводу приходит в резервуары гидроузла №7.

Добываемая скважиной № 2х (Уропский водозабор), а также скважинами 4б; 4в; 4а; 4; 3; 6 (Хахалинский водозабор) вода, поступает непосредственно в магистральный водовод (от гидроузла № 2 до гидроузла №7).

Вода на гидроузел № 7 поступает в резервуары (объемом 7000 м³- 2 шт), где по внутренней водопроводной сети часть объемов подается в два резервуара объемом 15 000 м3. С гидроузла №7 вода подается на г. Белово и пгт. Новый городок.

Подача воды с гидроузла №7 на г. Белово производится от резервуаров объемом 7000 м3 «самотеком» по двум магистральным водоводам. На правой нитке магистрального водовода производится отбор воды потребителями центральной части г. Белово, она доходит до гидроузла № 3. По левой нитке основной объем воды подается на резервуары (объемом 2000 м3 – 2шт.) гидроузла №3 с частичным отбором воды потребителями г. Белово. Кроме этого, от левой нитки вода «самотеком» подается по магистральному водоводу в сторону потребителей п. Бабанаково. С аккумулирующих резервуаров гидроузла №3 вода насосными агрегатами подается по городским водопроводным сетям на потребителей г. Белово (3-й, 4-й и 6-й микрорайоны, п. Совхозный, мкр. Подсобный, северная часть Центрального района).

С насосной станции гидроузла №7 одним из насосных агрегатов по магистральному водоводу вода подается в резервуары гидроузла №5 пгт. Новый Городок. По пути транспортировки по магистральному водоводу осуществляется отбор воды потребителями: совхоз «Вишневский», п. Бабанаково, совхоз «Ильич», шахта «Новая» (п. Рудничный). Остальной объем приходит в резервуары гидроузла № 5 пгт. Новый Городок.

С резервуаров гидроузла №5 вода подается насосными агрегатами на потребителей пгт. Новый Городок, с. Заречное, п. Радужный и на котельную № 11. Также жителям пгт. Новый Городок и п. Радужный вода подается напрямую со скважины Улусско-Каменского водозабора.

Водоснабжение жителей пгт. Бачатский, п. Финский осуществляется из 8 артезианских скважин, находящихся на балансе ООО «ЭнергоКомпания» (в работе 7 шт., 1 шт. – в резерве). Забор воды из артезианских скважин ООО «ЭнергоКомпания» осуществляет на трех водозаборах: Мамонтовском, Сухореченском, Бачатском.

От артезианских скважин п. Мамонтово вода поступает в 2 резервуара запаса воды (объемом 1000 м3 каждый) насосной станции 2-го подъема. Время работы скважин определяет машинист насосной установки на насосной станции 2-го подъема, исходя из уровня воды в резервуарах. Далее вода по требованию машиниста насосной установки насосной станции 3-го подъема из резервуаров запаса воды 2-го подъема подается в 2 резервуара запаса воды насосной станции 3-го подъема объемом 2000 м3 каждый. Также в резервуары запаса воды насосной станции 3-го подъема постоянно поступает вода от скважин №4, 5, 12 (п. Бачатский, Сухая речка).

На насосной станции 3-го подъема обеспечивается обеззараживание и подача воды в разводящую сеть пгт. Бачатский с помощью насоса Д 320-50, а также подача воды на нужды котельной ПСХ-2 и промышленных потребителей насосом типа Д 320-70. Подача воды на котельную ПСХ-2 производится периодически по требованию мастера котельной.

Остальная часть воды для нужд водоснабжения Беловского городского округа поставляется ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий по магистральному водоводу диаметром 1000 мм. Источником водоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий является поверхностный источник р. Томь, вода подается на котельную №10 ООО «Теплоэнергетик», п. Граматеино и п. Колмогоры.

Общая протяженность водопроводных сетей Беловского городского округа составляет 731,614 км.

ООО «ЭнергоКомпания» обслуживает 70,5 км сетей. Водопроводные сети в основном были введены эксплуатацию в 1990 – 2010 гг., возраст только 8% сетей водоснабжения составляет 38-40 лет.

В безвозмездном пользовании МУП «Водоканал» находится 72,254 км водопроводных сетей, в т. ч. 42,767 км бесхозных сетей. Водопроводные сети были введены эксплуатацию в 1960 – 1990 гг., таким образом, возраст сетей водоснабжения составляет 55-25 лет. Половина общей протяженности сетей имеет износ 70%.

ООО «Водоснабжение» обслуживает 588,86 км водопроводных сетей. Магистральные трубопроводы, обслуживаемые ООО «Водоснабжение», введены в эксплуатацию в 1968 – 1988 гг. (срок службы стальных водопроводных труб 30 лет). Протяженность магистральных водопроводных сетей, которые требуют немедленной замены, составляет 94,1 км.

По данным ресурсоснабжающих организаций в Беловском городском округе наблюдается устойчивое снижение подачи воды от источников водоснабжения. Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды по данным «Схемы водоснабжения и водоотведения Беловского городского округа на период 2014- 2019 гг. с перспективой до 2030 года» представлен в таблице 18.

Таблица 18

Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий забор воды из источников, тыс. м3/год | 12 269,022 |
| 2 | Технологические нужды, собственные нужды для нужд водопроводных станций, водозаборов, тыс. м3/год | 435,900 |
| 3 | Потери воды (в т.ч. технической воды), тыс. м3/год | 2 705,519 |
| 4 | Объем покупной воды, тыс. м3/год | 908,522 |
| 5 | Подача воды, тыс. м3/год | 11 833,122 |
| 6 | Объем отпущенной потребителям воды (реализация), тыс. м3/год | 9 119,503 |
| 6.1 | Объем ГВС и потери в тепловых сетях, тыс. м³/год | 2 273,634 |
| 6.2 | Объем питьевой воды, тыс. м3/год | 6 845,869 |
| 7 | Неучтенные расходы и потери питьевой воды, тыс. м3/год | 8,100 |
| 8 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, % от подачи | 0,068 |

Примечание: «покупная вода» поступает от ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий.

Структурный водный баланс реализации воды с разбивкой по группам и типам абонентов в соответствии с отчетами ресурсоснабжающих организаций представлен в таблице 19.

Таблица 19

Структурный водный баланс реализации воды по группам и типам абонентов

| № п/п | Наименование групп потребителей (типов абонентов) | Водопотребление, тыс. м3/год. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население, холодная вода (жилые здания) | 5 047,226 |
| 2 | Бюджетные организации | 418,078 |
| 3 | Прочие | 3 654,199 |
| Объем отпущенной потребителям воды (реализация) | 9 119,503 |

Ресурсоснабжающими организациями (гарантирующими поставщиками) в сфере холодного водоснабжения потребителей на территории Беловского городского округа являются ООО «Водоснабжение», МУП «Водоканал», ООО «ЭнергоКомпания». ООО «Водоснабжение» осуществляет подъем и отпуск воды на цели холодного водоснабжения жилого фонда, бюджетных учреждений и прочих организаций следующих районов городского округа: г. Белово (центральная часть, п. Бабанаково, п. Чертинский, мкр. Старо-Белово, мкр. Телеут, мкр. 8-е марта), пгт. Инской, пгт. Новый Городок, с. Заречное. МУП «Водоканал» оказывает услуги по транспортировке и распределению холодной воды потребителям пгт. Грамотеино, д. Грамотеино, холодная вода поставляется ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий. ООО

«ЭнергоКомпания» осуществляет подъем и отпуск воды потребителям пгт. Бачатский, в т.ч. п. Финский.

Все элементы системы водоснабжения г. Белово, пгт. Инской, пгт. Новый Городок, начиная от водозаборных сооружений, насосных станций, магистральных водоводов и заканчивая вводами в жилые дома, ООО «Водоснабжение» обслуживает на правах аренды. Водопроводные сети пгт. Грамотеино, д. Грамотеино находятся у МУП «Водоканал» в безвозмездном пользовании, здание насосной станции – в хозяйственном введении. На правах аренды обслуживание всех элементов системы водоснабжения пгт. Бачатский в т.ч. п. Финский, начиная от водозаборных сооружений артезианских скважин, насосных станций, магистральных водоводов и заканчивая уличными водопроводными сетями, осуществляет ООО «ЭнергоКомпания».

По данным «Схемы водоснабжения и водоотведения Беловского городского округа на период 2014-2019 гг. с перспективой до 2030 года» на территории Беловского городского округа существует 8 источников централизованного водоснабжения, действие которых распространяется на 3 зоны централизованного водоснабжения. Сведения о зонах действия источников централизованного водоснабжения представлены в таблице 20.

Таблица 20

Зоны действия источников водоснабжения

| Зона централизованного водоснабжения | Источник водоснабжения | Обслуживаемые районы городского округа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инской водозабор | г. Белово: центральная часть; мкр. Бабанаково; мкр. Чертинский; мкр. Старо-Белово; мкр. Телеут; мкр. 8-е марта; пгт. Инской; пгт. Новый Городок; с. Заречное |
|  | Уропский водозабор |  |
|  | Хахалинский водозабор |  |
|  | Улусско-Каменский водозабор | пгт. Новый Городок; с. Заречное |
| 2 | Покупная вода, поставляемая ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий | пгт. Грамотеино; д. Грамотеино |
| 3 | Мамонтовский водозабор | пгт. Бачатский; п. Финский |
|  | Сухореченский водозабор |  |
|  | Бачатский водозабор |  |

Сведения об оснащенности приборами учета водоснабжения абонентов Беловского городского округа представлены в таблицах 21 и 22.

Таблица 21

Показатели оснащенности приборами учета потребителей

| № п/п | Группа абонента | Имеется техническая возможность для установки приборов учета, шт. | Оснащенность приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | 596 | 596 | 100 |
| Всего: | 596 | 596 |  |

Таблица 22

Показатели оснащенности приборами учета потребителей частного сектора

| № п/п | Район | Имеется техническая возможность для установки приборов учета, шт. | Оснащенность приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Водоснабжение» |
| 1 | Инской | 436 | 681 | 60 |
| 2 | г. Белово | 3622 | 3977 | 52 |
| 3 | Новый Городок | 796 | 841 | 51 |
| 4 | Бабанаково | 2020 | 1110 | 35 |
| 5 | Чертинский | 2266 | 715 | 23 |
| 6 | 8 Марта | 447 | 214 | 32 |
| 7 | Ст. Белово | 813 | 672 | 45 |
| МУП «Водоканал» |
| 8 | Грамотеино | 2884 | 1065 | 37 |
| ООО «ЭнергоКомпания» |
| 9 | Бачатский | 698 | 484 | 41 |
| Всего: | 13 982 | 9 759 |  |

Данные о фактических резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения Беловского городского округа представлены в таблице 23.

Таблица 23

Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения

| № п/п | Станция (источник) | Проектная производительность, тыс. м3/сутки | Фактическая производительность, тыс. м3/сутки | Максимальная подача по данным ресурсоснабжа- ющих организаций, тыс.м3/сутки | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инской водозабор | 28,00 | 11,50 | 12,70 | -2,49 |
|  | Уропский водозабор | 20,00 | 10,02 | 11,03 |  |
|  | Хахалинский водозабор | 5,60 | 2,50 | 2,73 |  |
|  | Улусско-Каменский водозабор | 0,86 | 0,52 | 0,57 |  |
| 2 | Мамонтовский водозабор | 4,92 | 6,72 | 7,21 | 4,2 |
|  | Сухореченский водозабор | 5,28 | 2,30 |  |  |
|  | Бачатский водозабор | 1,73 | 1,80 |  |  |

Из таблицы 23 видно, что на источниках ООО «Водоснабжение», наблюдается дефицит производственных мощностей. Дефицит вызван развитием горнодобывающей промышленности. Анализ резерва или дефицита мощности источника ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий не представляется возможным в связи тем, что комплекс водозаборных сооружений располагается за пределами Беловского городского округа.

В настоящее время система водоснабжения Беловского городского округа не относится к первой категории по степени обеспеченности подачи воды (согласно СП 31.13330.2012). Имеют место перебои в поставке холодной воды, наблюдается дефицит в питьевой воде, особенно остро эта проблема ощущается в летний засушливый период. Дебит существующих водозаборных скважин не обеспечивает в период пиковой нагрузки всех потребителей городского округа водой.

Магистральные водоводы, эксплуатируемые ООО «Водоснабжение» отслужили уже 47-27 лет и в настоящее время находятся в аварийном состоянии. Это заметно по участившимся порывам на магистральных трубопроводах. Удельное количество аварий на водопроводных сетях в среднем составляет 1,15-1,96 ед./км.

Протяженность магистральной водопроводной сети, выработавшей нормативный срок эксплуатации и требующей немедленной замены, составляет 94,1 км. Кроме того, магистральные водоводы проложены в одну «нитку», резервного водопровода нет.

Существует также проблема нехватки давления в системе водоснабжения многоквартирных жилых домов пгт. Новый Городок, мкр. №3 и мкр. «Сосновый» г. Белово.

Таким образом, систему водоснабжения Беловского городского округа нельзя назвать достаточно надежной и обеспечивающей качественное водоснабжение потребителей.

Качество воды всех подземных источников, обслуживаемых ООО «ЭнергоКомпания» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

В части водозаборных скважин Инского, Уропского, Хахалинского водозаборах имеет место превышения ПДК по мутности, железу, марганцу, жѐсткости. Кроме того, по данным результатов анализов питьевой воды Уропского и Инского водозаборов за 2014 г. присутствует запах сероводорода. Снижение содержания железа в воде происходит за счет насыщения воды кислородом воздуха при изливе воды в резервуары: при контакте с кислородом закисное железо окисляется до окисного, которое выпадает в осадок. Качество воды, поступающей потребителям с резервуаров гидроузлов № 2, № 7, № 5, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Качество воды, поставляемой ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Состояние территории водозаборов отвечает санитарным требованиям охраны источника водоснабжения СанПиН 2.1.4.1110-02. Территория водозаборных сооружений охраняется, имеет сплошное ограждение. Сброс промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки, не осуществляется, так как в настоящее время сооружения водоподготовки на территории Беловского городского округа отсутствуют.

Оплата за услуги водоснабжения осуществляется по установленному тарифу. Тарифы по ресурсоснабжающим предприятиям, установленные регулирующим органом, представлены в таблице 24.

Таблица 24

Тарифы на водоснабжение установленные регулирующим органом

| Период | ООО «ЭнергоКомпания» | ООО «Водоснабжение» |
| --- | --- | --- |
|  | Потребители. Тариф, руб./м3 |
|  | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 24,37 | 20,31 | 41,12 | 34,27 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 24,37 | 20,31 | 42,85 | 35,71 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 25,62 | 21,35 | 40,76 | 33,97 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 26,57 | 22,14 | 41,45 | 34,54 |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 26,57 | 22,14 | 41,45 | 34,54 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 27,74 | 23,12 | 42,24 | 35,2 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 27,74 | 23,12 | 42,24 | 35,2 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 28,98 | 24,15 | 44,16 | 36,8 |

### Система водоотведения

На момент актуализации Программы в Беловском городском округе централизованная система водоотведения существует в г. Белово (центральная часть, мкр. Бабанаково), пгт. Инской, пгт. Грамотеино, пгт. Новый Городок, пгт. Бачатский.

В Беловском городском округе выделяются 5 эксплуатационных организаций водоотведения.

Организациями, осуществляющими водоотведение потребителей на территории Беловского городского округа, являются:

ООО «БелГОС»;

ООО «Водоснабжение»;

ООО «Белсток»;

ООО «ЭнергоКомпания»;

ООО «Вега».

ООО «БелГОС» эксплуатирует канализационные сети и очистные сооружения в г. Белово (за исключением мкр. Бабанаково), пгт. Инской и пгт. Грамотеино.

ООО «Водоснабжение» эксплуатирует канализационные сети в пгт. Новый городок и мкр. Бабанаково.

ООО «Белсток» эксплуатирует с 31 мая 2014 г. очистные сооружения канализации пгт. Новый Городок и мкр. Бабанаково (ранее эти очистные сооружения были в эксплуатационном ведении ООО «Водоснабжение»).

ООО «ЭнергоКомпания» эксплуатирует канализационные сети и очистные сооружения в пгт. Бачатский, за исключением канализационных сетей мкр. Финский, выше упомянутые сети эксплуатирует ООО «Вега».

Беловский городской округ не имеет сплошной застройки, состоит из отдельных поселков городского типа, значительно удаленных друг от друга. В связи с чем, городской округ не имеет единой централизованной системы водоотведения. По мере строительства города в его районах и поселках возводились свои локальные очистные сооружения полной биологической очистки.

Централизованная система водоотведения Беловского городского округа включает в себя сеть самотечных и напорных канализационных сетей, КНС для подъема сточных вод на очистные сооружения и непосредственно очистные сооружения.

В двух населенных пунктах, входящих в состав Беловского городского округа, централизованная система водоотведения отсутствует полностью: с. Заречное и д. Грамотеино. В домах частного сектора и соцкультбыта имеются надворные уборные. Выгребные ямы не бетонированные. Хозяйственно-бытовые стоки из выгребных ям не везде вывозятся на городские очистные сооружения.

Общая протяженность канализационных сетей по городу Белово составляет 227,357 км, из них 145,556 км ООО «БелГОС» обслуживает на правах аренды, канализационные сети от КНС Машзавода до ГОС протяженностью 1,806 км находятся в собственности ООО «БелГОС». Диаметры трубопроводов сетей водоотведения составляют от 100 мм (на выпусках) до 1200 мм (главный канализационный коллектор г. Белово).

ООО «Водоснабжение» обслуживает 38,21 км канализационных сетей, из них 35,57 км состоит на балансе, 2,64 км бесхозяйных сетей обслуживаются ООО «Водоснабжение» по Распоряжениям Администрации г. Белово. Обслуживание канализационных сетей ООО «Водоснабжение» осуществляет на правах аренды.

В эксплуатационном ведении ООО «ЭнергоКомпания» находится 39,085 км канализационных сетей. Обслуживание канализационных сетей ООО «ЭнергоКомпания» осуществляет на правах аренды.

ООО «Вега» обслуживает 2,71 км канализационных сетей в мкр. «Финский». Все канализационные сети, обслуживаемые ООО «Вега», были проложены в 1992 году

Канализационная система Беловского городского округа разделена на 8 бассейнов канализования. Стоки 7-ми бассейнов канализования отводятся на отдельные очистные сооружения (стоки мкр.Финский сбрасываются без очистки на рельеф):

очистные сооружения г. Белово (центральная часть);

очистные сооружения пгт. Инской;

очистные сооружения пгт. Грамотеино;

очистные сооружения мкр. «Ивушка» пгт. Грамотеино;

очистные сооружения пгт. Новый Городок;

очистные сооружения п. Бабанаково г. Белово;

очистные сооружения пгт. Бачатский.

Сточные воды от объектов жилья и предприятий г. Белово (центральной части) по самотечным коллекторам поступают в приемные камеры КНС (канализационные насосные станции).

Сточные воды с ул. Железнодорожная, ул. Ленина, ул. Советская, ул. Октябрьская, от пер. Почтовый до ул. Юбилейная по самотечным коллекторам поступают в приемную камеру КНС-2 ул. Юбилейная (район вокзала).

Сточные воды с ул. Советская (д. 2-48), ул. Октябрьская (д. 7-41), от ул. Цимлянская (д. 58), ул. В.Волошиной, ул. Чкалова (д. 6-32), ул. Р. Люксембург, ул. Мичурина и ул. Козлова поступают в приемную камеру КНС ул. Советская.

Сточные воды с ул. Железнодорожная (д. 1-17), квартала №34 поступают в приемную камеру КНС ул. Железнодорожная.

Сточные воды жилых домов и предприятий мкр. №3, мкр. №4, ул. Московская, ул. Каховская от пер. Почтовый поступают по самотечному коллектору диаметром 1000 мм на ГНС (главную насосную станцию).

Сточные воды котельной №10, предприятий ул. Аэродромная и ул. Рабочая поступают в приемную камеру КНС (район Машзавода).

Далее с КНС сточные воды подаются по напорным коллекторам в приемную камеру ГНС. С главной насосной станции сточная вода насосами подается на городские очистные сооружения канализации.

Сточные воды от объектов жилья и предприятий пгт. Инской по самотечным коллекторам поступают в приемную камеру ГНС, расположенную по адресу микрорайон Технологический, 5.

Сточные воды детского интерната «Родник» и квартала «В» по самотечным коллекторам поступают в приемные камеры канализационных насосных станций на ул. Тобольская. С КНС стоки перекачиваются по напорным коллекторам, проложенным по ул. Чистопольская, до камеры гашения напора, далее системой самотечных канализационных коллекторов сточные воды поступают на ГНС. С ГНС сточные воды подаются по напорному коллектору в приемную камеру очистных сооружений канализации пгт. Инской.

Сточные воды от объектов жилья и предприятий пгт. Грамотеино по самотечным коллекторам поступают в приемный резервуар КНС ул. Светлая. Далее с КНС погружными насосами сточные воды перекачиваются по напорному коллектору в приемную камеру очистных сооружений пгт. Грамотеино.

Сточные воды от объектов жилья мкр. «Ивушка» пгт. Грамотеино по самотечным коллекторам поступают в приемный резервуар КНС №1. Далее с КНС №1 погружными насосами сточные воды перекачиваются в канализационную станцию №2, находящуюся на территории очистных сооружений. Также в приемную камеру КНС №2 по самотечным коллекторам поступают сточные воды от объектов жилья пгт. Грамотеино и от административно-бытового комбината шахты Грамотеинская. Из КНС №2 погружными насосами сточная вода перекачивается в приемную камеру очистных сооружений мкр. «Ивушка».

Бытовые сточные воды от абонентов ООО «Водоснабжение» (объектов жилья, бюджетных организаций и предприятий) пгт. Новый Городок по самотечным коллекторам поступают в приемную камеру КНС №1 (ул. Седова) и перекачиваются по напорному канализационному коллектору до камеры гашения напора по ул. Седова. Далее, системой самотечных канализационных коллекторов, сточные воды подаются на главную насосную станцию – КНС №2 (ул. Мусоргского). От КНС №2 сточные воды подаются по стальному напорному коллектору диаметром 500 мм протяженностью 2 км на очистные сооружения поселка, находящиеся в аренде ООО «Белсток».

Бытовые сточные воды от абонентов ООО «Водоснабжение» (объектов жилья, бюджетных организаций и предприятий) п. Бабанаково системой самотечных, напорных канализационных коллекторов и КНС (ул. Донбасская) поступают на очистные сооружения поселка, находящиеся в аренде ООО «Белсток».

Сточные воды от объектов жилья и предприятий пгт. Бачатский за исключением стоков от абонентов ООО «Вега» системой самотечных, напорных канализационных коллекторов и КНС поступают на очистные сооружения канализации пгт. Бачатский. Сточные воды от объектов жилья мкр. Финский пгт. Бачатский, абонентов ООО «Вега», собираются системой самотечных коллекторов и сбрасываются без очистки на рельеф.

Основная часть сточных вод от объектов жилья, предприятий и организаций Беловского городского округа, а также часть поверхностного стока в результате неорганизованного поступления с рельефа местности и дренажа грунтовых вод поступает в централизованную бытовую систему канализации.

Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам в централизованную бытовую систему водоотведения Беловского городского округа представлен в таблице 25.

Таблица 25

Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам в централизованную систему водоотведения Беловского городского округа

| № п/п | Система водоотведения | Принято стоков, м3/год | Очищено стоков, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «БЕЛГОС» |
| 1 | Очистные сооружения г. Белово (1 выпуск) | 5 873 779,0 | 5 873 779,0 |
| 2 | Очистные сооружения пгт. Инской | 2 229 974,0 | 2 229 974,0 |
| 3 | Очистные сооружения пгт. Колмогоры | 980 400,0 | 980 400,0 |
| 4 | Очистные сооружения микрорайона Ивушка | 246 300,0 | 246 300,0 |
| Всего по ООО «БЕЛГОС»: | 9 330 453,0 | 9 330 453,0 |
| ООО «Водоснабжение» |
| 1 | Очистные сооружения п. Новый Городок | 1 851 364,0 | 1 851 364,0 |
| 2 | Очистные сооружения п. Бабанаково | 597 649,0 | 597 649,0 |
| Всего по ООО «Водоснабжение»: | 2 449 013,0 | 2 449 013,0 |
| ООО «ЭнергоКомпания» |
| 1 | Очистные сооружения пгт Бачатский | 2 938 000,0 | 2 938 000,0 |
| Всего по ООО «ЭнергоКомпания»: | 2 938 000,0 | 2 938 000,0 |
| ООО «Вега» |
| 1 | На рельеф | 76 450,1 | 0 |
| Всего по ООО «Вега»: | 76 450,1 | 0 |
| ИТОГО: | 14 793 916,1 | 14 717 466,0 |

Баланс поступления сточных вод в централизованную бытовую систему водоотведения Беловского городского округа представлен в таблице 26.

Таблица 26

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Беловского городского округа

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки, тыс. м3/год | 13 003,916 |
| 1.1 | Население, тыс. м3/год | 11 195,399 |
| 1.2 | Бюджет, тыс. м3/год | 88,250 |
| 1.3 | Общественно-деловые объекты, тыс. м3/год | 1 372,266 |
| 1.4 | Производственные объекты, тыс. м3/год | 348,000 |
| 2 | Ливневые стоки, тыс. м3/год | 1 790,000 |
| Всего принято сточных вод городскими очистными сооружениями, тыс. м3/год: | 14 793,916 |

Более 50% канализационных сетей выработали нормативный срок эксплуатации, об этом можно судить по увеличению ликвидированных заторов на сетях: в 2012 г. – 1969 заторов, 2013 г. – 2077 заторов, за 5 месяцев 2014 г. – 697 заторов.

Канализационные коллектора пгт. Грамотеино по ул. Колмогоровская диаметром 200-250 мм и ул. Светлая диаметром 150-250 мм (год прокладки 1960 г.) находятся в неудовлетворительном состоянии, в виду сильного износа и требуют замены.

Канализационные насосные станции по ул. Тобольская пгт. Инской выработали нормативный срок эксплуатации, необходима реконструкция КНС либо строительство новых насосных станций.

Централизованная система водоотведения Беловского городского округа включает в себя дворовые, уличные канализационные сети, КНС для подъема сточных вод на очистные сооружения и непосредственно очистные сооружения.

Канализационные сети являются наиболее уязвимыми элементами системы водоотведения. Для обеспечения надежной работы канализационных сетей необходимо провести реконструкцию участков сетей, не обеспечивающих нормативную пропускную способность, а также участков, выработавших свой нормативный срок эксплуатации.

Обеспечение надежности работы КНС связано в первую очередь с энергосбережением и снижением количества отказов насосного оборудования. Для обеспечения эффективной работы КНС необходимо выполнить реконструкцию насосных станций с заменой устаревшего насосного оборудования и внедрением автоматизированных систем управления основным оборудованием.

Ряд очистных сооружений канализации Беловского городского округа не обеспечивает качество очистки сточных вод, удовлетворяющее современным требованиям по нормативным показателям сброса очищенный воды в водоемы. Данная проблема существует в г. Белово, пгт. Новый Городок, п. Бабанаково, пгт. Бачатский (см. п. 1.2).

Очистные сооружения пгт. Новый Городок и п. Бабанаково в связи с их длительной эксплуатацией (более 50 лет) в настоящее время находятся в аварийном состоянии, вследствие чего качество очистки стоков не соответствует современным требованиям. Без строительства современных очистных сооружений с блоком доочистки, отсутствует возможность довести очистку стоков до жестких современных требований. Кроме того, современные требования к качеству очищенных сточных вод ежегодно ужесточаются.

Также существует проблема сброса неочищенных сточных вод мкр. Финский пгт. Бачатский на рельеф. Для ликвидации негативного воздействия на окружающую среду при сбросе неочищенных сточных вод необходимо строительство канализационного коллектора для отвода сточных вод мкр. Финский в систему канализации пгт. Бачатский и дальнейшей очистки на ОС пгт. Бачатский либо строительство локальных очистных сооружений в мкр. Финский.

Ввиду отсутствия системы ливневой канализации в пгт. Новый Городок и п.Бабанаково, ливневые и паводковые воды с территории поселков поступают в систему канализации и транспортируются совместно с хозбытовыми стоками на очистные сооружения. Для снижения нагрузки на систему хозбытовой канализации пгт. Новый Городок, п. Бабанаково необходимо выполнить мероприятия по проектированию и строительству отдельной ливневой системы канализации.

Также канализационные насосные станции и напорные коллектора имеют неудовлетворительное техническое состояние: насосное оборудование главной канализационной насосной станции г. Белово устарело и требует замены. Необходима реконструкция КНС ул. Железнодорожная, ул. Юбилейная с заменой напорных канализационных коллекторов, а также напорного коллектора от КНС ул. Советская до очистных сооружений г. Белово. Необходима реконструкция канализационных насосных станций по ул. Тобольская и напорного канализационного коллектора по ул. Чистопольская в пгт. Инской.

Оплата за услуги водоотведения осуществляется по установленному тарифу. Тарифы по ресурсоснабжающим предприятиям Беловского городского округа, установленные регулирующим органом, представлены в таблице 27.

Таблица 27

Тарифы на водоотведение в Беловском городском округе, установленные регулирующим органом

| Период | ООО «ЭнергоКомпания» | ООО «Водоснабжение» |
| --- | --- | --- |
|  | Потребители. Тариф, руб./м3 |
|  | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 31,58 | 26,32 | 22,7 | 18,92 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 33,55 | 27,96 | 25,75 | 21,46 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 33,38 | 27,82 | 14,68 | 12,23 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 35,26 | 29,38 | 14,68 | 12,23 |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 35,26 | 29,38 | 12,13 | 10,11 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 38,69 | 32,24 | 12,13 | 10,11 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 38,69 | 32,24 | 11,45 | 9,54 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 40,43 | 33,69 | 11,45 | 9,54 |

### Система газоснабжения

Кемеровскую область пересекает магистральный газопровод Омск – Новосибирск – Кузбасс 1 нитка Ø1020 мм и 2 нитки Ø520 мм. Крупная компрессорная станция расположена в с. Проскоково. Отводами от этого коридора и осуществляется газоснабжение потребителей области.

Современное потребление газа по области составляет более 4 млрд. м3 природного газа. Уровень газификации области природным газом составляет 9,5%.

На территории Беловского района действуют две основные газоснабжающие организации ОАО «Беловорайгаз» и ООО «Беловский Горгаз», так же на территории городского округа действуют две АГЗС, предназначенные для заправки автомобильного транспорта и газовых баллонов.

ОАО «Беловорайгаз» осуществляет снабжение сниженным газом в основном население частного сектора Беловского района. Газ на предприятие поступает от газонаполнительной станции в г. Кемерово, после чего сжиженный газ в газовых баллонах поставляется потребителям.

ООО «Беловский Горгаз» осуществляет газоснабжение жилого фонда, оборудованного газовыми плитами, производственных объектов, заправку газовых баллонов. Зоной деятельности предприятия является территория Беловского городского округа.

Централизованное газоснабжение Беловского городского округа отсутствует.

Уровень благоустройства жилищного фонда сетями газоснабжения составляет 1,2 %.

### Система обращения с отходами

К твердым коммунальным относятся отходы хозяйственной деятельности населения (приготовления пищи, уборки и текущего ремонта квартир и др.), включая отходы отопительных устройств местного отопления, крупногабаритные предметы домашнего обихода, упаковку, смет с дворовых территорий, улиц, площадей, отходы ухода за зелеными насаждениями и другие.

На территории Беловского городского округа применяются две схемы санитарной очистки территорий (с применением несменяемых контейнеров и с применением сменяемых контейнеров). Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов от населения и объектов общественно-делового назначения осуществляют 3 предприятия:

ООО «БелСАХ» (сбор, вывоз, утилизация, переработка ТКО);

МУП «Управление жилищным фондом» г. Белово (сбор, вывоз ТКО);

ИП Воронцов Роман Николаевич (сбор, вывоз ТКО).

Прием твердых коммунальных отходов на территории Беловского городского округа осуществляется в контейнеры и бункеры (контейнер 1,1 м3 – 125 шт., контейнеры по 120 л и по 240 л – 67 шт.)

Согласно договорам, заключенным между специализированной организацией и управляющими компаниями, ТСЖ, обслуживающими организациями на вывоз и утилизацию ТКО, услугой охвачено 100% населения многоквартирного жилого фонда.

Вывоз ТКО с территории Беловского городского округа осуществляется на полигоны ТБО ООО «БелСАХ», ООО «Гурьевске ЖКХ».

ООО «БелСАХ» осуществляет транспортировку и утилизацию твердых бытовых отходов, текущее содержание автомобильных дорог, обслуживание светофорных объектов, изготовление дорожных знаков, содержание ливневой канализации, снос ветхого и аварийного жилья, откачку нечистот из выгребных ям в неблагоустроенном жилищном фонде, техническое обслуживание водопонижающих скважин в районе «Треугольник», изготовление строительных материалов. Учет поступления ТКО осуществляется путем ежедневного мониторинга и фиксации данных в журнал поступления отходов на полигон ТБО.

На обслуживании ООО «БелСАХ» находится:

металлические контейнеры объемом 0,75 м3 – 2 232 шт. (в т.ч. в частном секторе – 1 902 шт., МКД – 330 шт.);

металлические бункеры накопители объемом 8 м3 – 88 шт.

Вывоз ТКО производится по планово-регулярной схеме, по утвержденным графикам и маршрутам. Периодичность вывоза ТКО составляет 7-8 раз в месяц.

Вывоз ТКО осуществляют:

мусоровозы КАМАЗ – 8 шт.;

мусоровозы ЗИЛ – 2 шт.;

бункеровозы КАМАЗ – 2 шт.;

бункеровоз ЗИЛ – 1шт.

Твердые коммунальные отходы Беловского городского округа, за исключением пгт. Бачатский, мкр. Финский, мкр. Греческий, мкр. Латвийский, вывозятся на полигон ТБО ООО «БелСАХ».

Полигон ТБО ООО «БелСАХ», расположенный возле западной границы г. Белово, представляет собой огороженную территорию общей площадью 27 га, предназначен для изоляции и обезвреживания твердых коммунальных отходов, защиты окружающей среды от загрязнения продуктами разложения, мусора. Вместимость полигона ТБО составляет 6 818 181,8 м3 (в уплотненном состоянии). Полигон оснащен специальными прессами для прессования твердых коммунальных отходов в том числе:

пластика;

ПЭТ-бутылки;

алюминиевой банки;

гофракартона.

МУП «Управление жилищным фондом» г. Белово осуществляет сбор и вывоз твердых коммунальных отходов на территории Беловского городского округа. Учет поступления ТКО осуществляется путем ежедневного мониторинга контейнерных баков МКД и договоров с жителями частного сектора.

На облуживании МУП «Управление жилищным фондом» г. Белово находятся:

контейнерные баки объемом 1,1 м3 в МКД;

контейнерные баки объемом 120 л и 240 л в частном секторе.

Вывоз ТКО производится по планово-регулярной схеме, по утвержденным графикам и маршрутам. График вывоза ТКО для МКД ежедневно: 2 раза в день, для частного сектора еженедельно 1 раз в неделю (четверг, пятница).

Вывоз ТКО осуществляют:

мусоровозы Hino 300 – 2 шт.

Собранные твердые коммунальные отходы вывозятся и утилизируются на полигоне ООО «БелСАХ».

Предприятие Индивидуального предпринимателя Воронцова Романа Николаевича осуществляет сбор и вывоз твердых коммунальных отходов на территории Беловского городского округа. Учет поступления ТКО осуществляется путем ежедневного мониторинга контейнерных баков МКД и договоров с жителями частного сектора.

На обслуживании предприятия находятся:

евро-баки объемом 1,1 м3 – 96 шт.;

металлические контейнеры объемом 0,75 м3 – 300 шт.

Вывоз ТКО производится ежедневно по планово-регулярной схеме, по утвержденным графикам и маршрутам.

Вывоз ТКО осуществляют:

мусоровозы КАМАЗ – 2 шт.;

мусоровоз ГАЗ – 1 шт.

Собранные твердые коммунальные отходы утилизируются на полигоне ООО «Гурьевске ЖКХ» на территории Гурьевского городского округа.

Полигон ТБО ООО «Гурьевске ЖКХ» расположен на северо-западной окраине городской черты в 1,5 км от автодороги Гурьевск – Барит. Общая площадь полигона 3,6 га. Вместимость полигона ТБО составляет 161 432 м3 (в уплотненном состоянии).

ООО «БелСАХ» обслуживает город Белово, поселки Новый городок, Инской (частный сектор), Грамотеино, Бабанаково, мкр. 8-е Марта, Телеут, Чертинский, Старо-Белово, Новостройка, д. ЗиЧ, с. Заречное, п. Колмогоры.

МУП «Управление жилищным фондом» г. Белово осуществляет сбор, и вывоз твердых коммунальных отходов с территорий центральной части Беловского городского округа, 3 микрорайона, а также пгт. Инского и пгт. Грамотеино.

Предприятие Индивидуального предпринимателя Воронцова Романа Николаевича сбор, и вывоз твердых коммунальных отходов с территорий пгт. Бачатский, мкр. Финский, мкр. Греческий, мкр. Латвийский.

В настоящий момент основными проблемами в системе сбора и утилизации твердых коммунальных отходов Беловского городского округа является:

32,5% населения частного сектора незаконно складируют твердые коммунальные отходы;

несанкционированные свалки объемом – 31 тыс. м3 в год (это около 7 тыс. тонн.).

На территории Беловского городского округа предприятиями, осуществляющими деятельность по сбору и утилизации ТКО, зафиксированы места незаконного складирования твердых коммунальных отходов:

пгт. Бачатский в районе гаражей ориентировочная площадь 250 м2;

пгт. Бачатский в районе садового общества «Калинка» ориентировочная площадь 300 м2.

Результаты расчета массы ТКО IV - V классов опасности, образующихся на территории Беловского городского округа представлены в таблице 28.

Охват населения централизованной системой сбора и вывоза ТКО представлен в таблице 29.

Таблица 28

Результаты расчета массы ТКО IV - V классов опасности, образующихся на территории Беловского городского округа (тонн)

| Муниципальное образование | Гостиницы | Кладбище | Образовательные учреждения, культурно- развлекательные и спортивные учреждения | Предприятия бытовой сферы обслуживания | Предприятия общественного питания | Предприятия торговли и торгово- развлекательные комплексы, предприятия транспортной инфраструктуры | СНТ | Собственники помещений в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений) | Учреждения соцзащиты | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Беловский городской округ | 30 | 310 | 1261 | 14 | 1883 | 2147 | 905 | 31243 | 43 | 37836 |

Таблица 29

Охват населения централизованной системой сбора и вывоза ТКО

| N п/п | Поселение | Контейнерная | Мусоропровод | Отдельная система КГО | Пакетированная | По заявкам | По графику | Система раздельного накопления | Охват населения регулярной системой очистки, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Белово | + | - | - | - | - | + | - | 65 |
| 2 | пгт Бачатский | + | - | - | - | - | + | - | 90 |
| 3 | пгт Грамотеино | + | - | - | - | - | + | - | 64 |
| 4 | пгт Инской | + | - | - | - |  | + | - | 73 |
| 5 | пгт Новый Городок | + | - | - | - | - | + | - | 87 |
| 6 | Микрорайон Бабанаково | + | - | - | - | - | + | - | 60 |
| 7 | Микрорайон Чертинский | + | - | - | - | - | + | - | 41 |
| 8 | Микрорайон Телеут | + | - | - | - | - | + | - | 59 |
| 9 | Микрорайон 8 Марта | + | - | - | - | - | + | - | 53 |

Оплата за услуги по сбору и утилизации ТКО осуществляется по установленному тарифу. Ретроспектива тарифа по поставщикам коммунальных услуг представлена в таблице 30.

Таблица 30

Ретроспектива тарифа по сбору и утилизации ТКО

| Наименование поставщиков коммунальных услуг | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Управление жилищным фондом» г. Белово | н/д | н/д | ЧС 150 руб./мес. (бак 120 л) |
|  | н/д | н/д | ЧС 250 руб./мес. (бак 240 л) |
|  | н/д | н/д | МКД 1,66 руб./м2 |
| ООО «БелСАХ» | 31,73 | 53,58 | 33,85 |
| ИП Воронцов Роман Николаевич | 42,5 | 43,44 | 45,24 |

# План развития Беловского городского округа Кемеровской области, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

## План развития территории Беловского городского округа Кемеровской области

Развитие территории Беловского городского округа определяется Генеральным планом.

Приоритетные виды деятельности – добыча полезных ископаемых и электроэнергетика.

На долю угольных предприятий приходится 75% от общего объема отгруженных товаров, работ и услуг, на долю электроэнергетики – 18 %, на обрабатывающие производства – 6 %.

Угольная промышленность в городе представлена предприятиями подземной добычи – 3 шахтами (ООО «Шахта «Грамотеинская»; ООО «Шахта «Листвяжная», входящая в АО Холдинговая компания «СДС-Уголь»; ООО «ММК-УГОЛЬ» (структурное подразделение шахта «Чертинская-Коксовая») и 1 разрезом – «Бачатский угольный разрез» филиал ОАО УК «Кузбассразрезуголь», (Бачатский угольный разрез – второй по величине разрез в Кузбассе, после Распадского).

Добыча угля за 2019 год - 18,4 млн. тонн. В 2018 году - 18,0 млн. тонн.

В городе добывается 7% общего объема кузбасского угля.

В городе развиты промышленное обогащение и переработка угля. 55% добываемого угля перерабатывается на Беловских обогатительных фабриках.

Сейчас в городе 4 обогатительные фабрики (ООО «ММК-Уголь» (структурное подразделение ЦОФ Беловская), ОФ «Листвяжная» (структурное подразделение ООО «Шахта «Листвяжная»), участок Бачатского угольного разреза ОФ «Бачатская-Энергетическая» и участок Бачатского угольного разреза «Бачатская-Коксовая»).

Выпуск концентрата в 2019 году составил 8,9 млн. тонн, за 2018 год выпуск концентрата составил 8,8 млн. тонн.

Экономические перспективы городского округа в первую очередь зависят от развития угольных предприятий и сопутствующих производств. Комплексной программой социально-экономического развития городского округа Белово предусматривается увеличение объема добычи угля к 2020 году до 22,2 млн. тонн за счет реконструкции и перевооружения действующих предприятий, развития транспортной сети, применения новых сопутствующих технологий.

Электротеплоэнергетика – это вторая по значимости отрасль города.

Выработка электроэнергии на Беловской ГРЭС за 2019 год составила 5,6 млрд. кВт.час. Выработка электроэнергии производится в заданном диспетчерском режиме на уровне 7 млрд. кВт.час.

В городе вырабатывается 25% электроэнергии Кузбасса. Беловская ГРЭС занимает второе место в Кузбассе, после Томь-Усинской, по выработке электроэнергии.

В 2019 году в инвестиции и ремонтные программы было вложено порядка 90 миллионов рублей.

Энергосетевые компании выполнили утвержденные планы проведения ремонтов и замены оборудования.

С развитием угольных предприятий наращивают объемы и предприятия обрабатывающей отрасли, такие как Беловский Энергоремонтный завод, Кузбассрадио, Беловский завод горношахтного оборудования, Ремонтно-механический завод, Грамотеинские Центральные электромеханические мастерские.

Легкая промышленность города Белова представлена фабрикой «Исток». Предприятие развернуло свою деятельность на базе швейной фабрики «Малыш», которая в 90-х годах прекратила свое существование.

Полиграфическую промышленность представляют ГП КО «Беловский полиграфист» – одно из старейших предприятий города. Год основания – октябрь 1931 года.

Пищевая промышленность представлена предприятиями молочной, мясной, кондитерской, хлебобулочной, мукомольно-крупяной отраслями.

Перспективы развития данных предприятий напрямую зависят от развития угольной, машиностроительной и металлургической промышленности региона и России. В связи с тем, что в ближайшие годы тенденции снижения объемов добычи угля в Кузнецком бассейне не предполагается, то соответственно предприятия обрабатывающей отрасли будут обеспечены заказами на дальнейшую перспективу.

В июне 2017 год запущена первая очередь Ремонтно-складского комплекса «Кузбасс» Liebherr-Rusland, дальнейшие планы компании – 2-я очередь РСК, направленная на новую линейку – продажу и обслуживание самосвалов, и создание сборочного производства.

В марте 2019 года открыт сборочный цех самосвалов производства фирмы LIEBHERR. РСК будет единственным уникальным предприятием по сервисному обслуживанию горнодобывающей и ремонтно-строительной техники в зоне от Урала до Дальнего востока.

В 2018 году начато строительство Центра технической поддержки БЕЛАЗ – техническое обслуживание и ремонт карьерной техники БЕЛАЗ. Ввод в эксплуатацию проекта в 3 квартале 2020 года. Проект вошёл в программу Фонда развития моногородов, за счёт средств Фонда будут строиться инженерные внеплощадочные сети для инвестиционного проекта.

В посёлке Инской завершается строительство Сервисного центра Caterpillar ООО «Восточная техника» по продажам, ремонту и обслуживанию техники Caterpillar.

Планируется строительство сервисного центра по продажам, ремонту и обслуживанию грузового автотранспорта IVECO и сервисного центра спецтехники CASE. Выбраны площадки под строительство, готовится проектная документация.

АО «Майнинг Солюшнс» в технологическом районе города в рамках реновации откроет Сервисный центр по ремонту и продаже горного оборудования.

АО «Чжэнчжоуская группа ГШО» (КНР) в рамках реновации ведёт работы по открытию ремонтной базы по ремонту горно-шахтного оборудования.

Основные направления градостроительного развития отвечают определенным в проекте целям и поставленным задачам, базируются на прогнозе социально-экономического развития. Проектные решения приняты с учетом природных особенностей города, комплексного анализа территории, существующего положения и современных тенденций в развитии городской среды и направлены на улучшение состояния городской среды и качества жизни населения.

Основные принципы проектной организации территории, следующие:

- Сохранение и дальнейшее развитие сложившейся планировочной структуры

- Создание устойчивых транспортных связей и выявление направлений для дальнейшего территориального развития города.

- Реконструкция и благоустройство всех функциональных зон в широком смысле – жилых и общественных, рекреационных и производственных.

- Сохранение и использование архитектурно-планировочных и ландшафтных особенностей городского округа.

- Реконструкция и ремонт улично-дорожной сети и инженерных сетей и сооружений.

- Создание системы городских зеленых насаждений:

- Проведение комплекса мероприятий по улучшению экологического состояния окружающей среды.

Проектные решения позволят:

- создать благоприятную среду проживания для жителей;

- максимально использовать имеющиеся территориальные резервы для развития различных функциональных зон городского округа;

- усовершенствовать и развить транспортные и пешеходные связи во всех районах и между ними путем строительства новых автодорог, путепроводов и пешеходного перехода в разных уровнях;

- создать полноценную транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру.

## Население

Оценка перспективной численности населения, образующейся в результате естественных процессов, определяется по методу естественного прироста. Сумма среднегодового прироста населения и среднегодовая миграция принята равной -0,00697%.

Генеральным планом на конец расчетного срока 2036 г. предполагается установить численность населения 113,255тыс. человек. Увеличение темпов роста численности населения возможно при реализации инвестиционных проектов в области жилищного строительства, добывающей промышленности и сельского хозяйства на территории муниципального образования.

Расчет прогнозируемой численности населения производился по формуле:

Ht+n=Hnx (1+KО.П./100)t где;

Ht+n- численность население на рассматриваемый период;

Hn- численность населения на исходный год;

KО.П- коэффициент общего прироста населения;

t- число лет, на которые прогнозируется расчет.

Коэффициент общего прироста населения равен сумме среднегодового прироста населения и среднегодовой миграции, и составляет -0,00697%.

Население в соответствии с ранее запроектированной и утвержденной документацией по планировке территории учтено в составе общей динамики населения.

Таблица 32

Прогноз численности населения

| № п/п | Муниципальные образования, населенные пункты | 2016 | 2026 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Беловский городской округ | 130 327 | 121 465 | 113 255 |
| 1 | г.Белово | 74 046 | 69 011 | 64 346 |
| 2 | пгт.Бачатский | 14 075 | 13 118 | 12 231 |
| 3 | пгт.Грамотеино | 12 618 | 11 760 | 10 965 |
| 4 | пгт.Инской | 12 262 | 11 428 | 10 656 |
| 5 | пгт.Новый Городок | 15 315 | 14 274 | 13 309 |
| 6 | д.Грамотеино | 1 557 | 1 451 | 1 353 |
| 7 | с.Заречное | 454 | 423 | 395 |

Демографическая ситуация характеризуется сокращением численности населения в силу его естественной убыли и превышения миграционного оттока над притоком.

## Жилищное строительство

Генеральным планом предусматривается улучшение условий проживания жителей городского округа за счет проведения необходимой реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда, увеличения жилищной обеспеченности, определении территорий новой жилой застройки.

Расчетная плотность населения на селитебной территории населенных пунктов (чел./га) принята при среднепринятом коэффициенте семейности для городских населенных пунктов - 2,6, для сельских населенных пунктов - 2,8. Для предварительного определения потребности в селитебной территории приняты укрупненные показатели в расчете на 1000 человек, при многоквартирной застройке: многоэтажная - 7 га, среднеэтажная - 10 га без земельных участков, малоэтажная - 15 га без земельных участков и 25 га с земельными участками; при индивидуальной застройке с участками на 1 дом: 2000 кв. м - от 0,25 до 0,27 га; 1500 кв. м - от 0,21 до 0,23 га; 1200 кв. м - 0,17 до 0,20 га; 1000 кв. м - 0,15 до 0,17 га; 800 кв. м - 0,13 до 0,15 га; 600 кв. м - 0,11 до 0,13 га; 400 кв. м - 0,08 до 0,11 га.

При расчете жилищного фонда учитывался снос всего ветхого жилого фонда, составляющего на 01.01.2016 г - 213,2 тыс. м2, в том числе снос жилого фонда, попадающего на территории горных отводов – 16,47 тыс. м2.

Зоны жилой застройки, предусмотренные старым Генеральным Планом, были оставлены в проекте, но в расчетах не учитывались, предлагается, что данные зоны будут подлежать застройке за пределами расчетного срока.

Общий объем жилищного фонда в соответствии с принятыми показателями жилищной обеспеченности, а также жилищным фондом ранее утвержденных проектов планировки и Планом перспективного развития городского округа составит на 1 очередь 3127,023 тыс. м2, на расчетный срок - 3134,73 тыс. м2. Среднегодовые темпы нового строительства составят 26 и 2 тыс. м2 до 2026 г. и 2036г. соответственно.

Предусматривается осуществление нового комплексного жилищного строительства в границах населенных пунктов с учётом планировочных ограничений территории. Предусматривается комплексное освоение площадок нового строительства, предусматривающее полное обеспечение населения услугами соцкультбыта и объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, постепенное выбытие из эксплуатации жилищного фонда, попадающего в санитарно-защитные зоны при невозможности их сокращения.

На определение основных направлений развития жилой застройки существенное влияние оказал ряд социально-исторических и экономических факторов:

- наличие ограниченных свободных резервных территорий для освоения за период расчетного срока;

- развитие многоквартирной застройки;

- предпочтение населением городских населенных пунктов многоквартирной застройки по отношению к одноквартирной, обусловленное преимущественно высокоурбанизированным направлением развития экономики;

- предпочтение населением сельских населенных пунктов усадебной застройки по отношению к секционной, обусловленное сельскохозяйственным направлением развития экономики.

Планировочная структура селитебной зоны определена в увязке с зонированием, планировочной инфраструктурой населенных пунктов в целом и мероприятиями по охране окружающей среды. Размеры селитебной территории определены из необходимости поэтапной реализации жилищной программы в прямой зависимости от экономических прогнозов и, как вытекающее из них - перспективной численности населения на различных этапах его развития по годам. Уровень жилищной обеспеченности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Беловского городского округа в индивидуальной и многоквартирной застройке составляет 25 кв. м общей площади жилых помещений на человека. Проектный жилой фонд рассчитан с учетом временного населения, останавливающегося в населенных пунктах на длительное время.

Таблица 33

Основные технико-экономические показатели общего жилого фонда

| Населенные пункты | Сущ. жилфонд, тыс. м2 | Аварийный жил.фонд (снос), тыс. м2 | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Числ. населения, чел. | Жил. обеспеченность, м2/чел. | Проект. жилфонд тыс. м2 | Числ. населения, чел. | Жил. обеспеченность, м2/чел. | Проект. жилфонд, тыс. м2 |
| Беловский городской округ | 3113,8 | 213,2 | 121 465 | 25,7 | 3127,023 | 113 255 | 27,7 | 3134,73 |
| г.Белово, в том числе: | 1779,0 | 163,85 | 69 011 | 26,4 | 1827,175 | 64 346 | 28,39 | 1827,175 |
| Существующее население | 1779,0 | 163,85 | 61 871 | 26,3 | 1626,8 | 57 206 | 28,4 | 1626,8 |
| ППТ «4 микрорайон» | - | - | 2319 | 31,1 | 72,275 | 2319 | 31,1 | 72,275 |
| ППТ «Сосновый» | - | - | 690 | 35,8 | 24,77 | 690 | 35,8 | 24,77 |
| Новая точечная застройка квартала «Сосновый» | - | - | 1503 | 25,0 | 37,59 | 1503 | 25,0 | 37,59 |
| Новая точечная застройка Центральной части | - | - | 1735 | 25,0 | 43,39 | 1735 | 25,0 | 43,39 |
| Новая точечная застройка «3 микрорайон» | - | - | 320 | 25,0 | 8,01 | 320 | 25,0 | 8,01 |
| Новая точечная застройка «5-6 микрорайон» | - | - | 573 | 25,0 | 14,34 | 573 | 25,0 | 14,34 |
| пгт.Бачатский, в том числе: | 356,9 | 11,02 | 13 118 | 26,8 | 352,2 | 12 231 | 28,8 | 352,2 |
| Существующее население | 356,9 | 11,02 | 13 058 | 26,8 | 350,7 | 12 171 | 28,8 | 350,7 |
| Новая точечная застройка «5-6 микрорайон», с учетом расселения | - | - | 60 | 25,0 | 1,5 | 60 | 25,0 | 1,5 |
| пгт.Грамотеино, в том числе: | 301,8 | 17,1 | 11 760 | 24,8 | 291,65 | 10 965 | 26,5 | 291,65 |
| Существующее население | 301,8 | 17,1 | 11 482 | 24,8 | 284,7 | 10 687 | 26,6 | 284,7 |
| Новая точечная застройка | - | - | 278 | 25,0 | 6,95 | 278 | 25,0 | 6,95 |
| пгт.Инской, в том числе | 290,7 | 12,4 | 11 428 | 24,8 | 283,58 | 10 656 | 26,6 | 283,58 |
| Существующее население | 290,7 | 12,4 | 11 217 | 24,8 | 278,3 | 10 445 | 26,6 | 278,3 |
| Новая точечная застройка, в том числе с учетом расселения | - | - | 211 | 25,0 | 5,28 | 211 | 25,52 | 5,28 |
| пгт.Новый Городок | 360,4 | 24,7 | 14 274 | 23,5 | 335,7 | 13 309 | 25,2 | 335,7 |
| д.Грамотеино | 14,4 | 0,6 | 1 451 | 18 | 26,118 | 1 353 | 25,0 | 33,825 |
| Существующее население | 14,4 | 0,6 | 959 | 14,39 | 13,8 | 552 | 25,0 | 13,8 |
| Новая застройка | - | - | 492 | 25,0 | 12,318 | 801 | 25,0 | 20,025 |
| с.Заречное | 10,6 | - | 423 | 25,0 | 10,6 | 395 | 26,8 | 10,6 |

Новое жилищное строительство составляет 279,388 тыс. м2 и предусматривается за счет средств населения и коммерческих организаций. Новое жилищное строительство размещается на свободных территориях.

Структура нового жилищного строительства представлена (по площади занимаемой территории):

1. Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками -39%;

2. Многоквартирными жилыми домами -61%.

Средняя обеспеченность населения новым жилищным фондом составит 25 м2/чел.

1 очередь реализации (до 2026 года)

1. Разработка проектно-сметной документации и строительство комплексной застройки в г. Белово, пгт. Новый Городок, пгт. Бачатский, пгт. Инской, пгт. Грамотеино, д. Грамотеино.

2. Застройка жилыми домами существующих неосвоенных участков.

Расчётный срок (2026-2036 гг.)

1. Разработка проектно-сметной документации и строительство комплексной застройки в д. Грамотеино.

2. Застройка жилыми домами существующих неосвоенных участков.

Таблица 34

Основные технико-экономические показатели проектируемой жилой застройки

| Населенные пункты | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Числ. пост. населения, чел. | Жил.обеспе-ченность, м2/чел. | Проект. жилфонд, тыс. м2 | Числ. пост. населения, чел. | Жил.обеспе-ченность, м2/чел. | Проект. жилфонд, тыс. м2 |
| г.Белово | 7556 | 28 | 212,025 | - | - | - |
| Потребность в доп. жил. фонде | 416 | 28 | 11,65 | - | - | - |
| Ранее запроектированный жил. фонд | 7140 | 28 | 200,375 | - | - | - |
| пгт.Бачатский | 60 | 25 | 6,32 | - | - | - |
| Потребность в доп. жил. фонде | 192 | 25 | 4,82 | - | - | - |
| Ранее запроектированный жил. фонд | 60 | 25 | 1,5 | - | - | - |
| пгт.Грамотеино | 278 | 25 | 6,95 | - | - | - |
| Потребность в доп. жил. фонде | - | 24,5 | 3,42 | - | - | - |
| Ранее запроектированный жил. фонд | 278 | 25,0 | 6,95 | - | - | - |
| пгт.Инской | 211 | 25 | 5,28 | - | - | - |
| Потребность в доп. жил. фонде | - | 24,5 | 1,69 | - | - | - |
| Ранее запроектированный жил. фонд | 211 | 25,0 | 5,28 | - | - | - |
| пгт.Новый Городок | - | - | - | - | - | - |
| Потребность в доп. жил. фонде | - | - | - | - | - | - |
| Ранее запроектированный жил. фонд | - | - | - | - | - | - |
| д.Грамотеино | 492 | 25,0 | 12,318 | 309 | 25,0 | 7,707 |
| Потребность в доп. жил. фонде | - | 18,0 | 12,318 | - | 25,0 | 7,707 |
| Запроектированный ГП жил. фонд | 492 | 25,0 | 12,318 | 309 | 25,0 | 7,707 |
| с.Заречное | - | - | - | - | - | - |
| Потребность в доп. жил. фонде | - | - | - | - | - | - |
| Ранее запроектированный жил. фонд | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 8981 | 27,0 | 259,363 | 801 | 25,0 | 20,025 |

## Прогноз потребности в коммунальных ресурсах

В расчетах показателей прогноза потребности (спроса) по каждому виду коммунальных ресурсов в качестве базовых приняты следующие показатели:

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана городского округа;

- действующие нормативы потребления коммунальных услуг;

- численность постоянного населения (прогнозная) в 2021 году – 125,64 тысяч человек, в 2036 году – 113,26 тысяч человек.

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах разработан в объемах годового расхода с учетом присоединенной нагрузки при строительстве новых объектов по современным стандартам эффективности.

Прогноз потребления тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение принят на основании разработанной ранее и утвержденной «Схемы теплоснабжения Беловского городского округа».

Информация по прогнозируемому потреблению холодной воды и отведения стоков принята на основании утвержденной «Схемы водоснабжения и водоотведения Беловского городского округа».

Данные по перспективному потреблению электрической энергии объектами перспективной застройки приняты на основании расчета мощности электроустановок, выполненного согласно СП 31-110-2003.

Прогнозные показатели по потреблению тепла, воды и электроэнергии приведены в таблице 34.

Таблица 35

Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование объектов перспективной застройки | Ориенти- ровочный год ввода в эксплуатацию | Перспективное потребление тепловой энергии, Гкал/ч | Перспективное потребление холодной, горячей воды и отведение сточных вод, м3/сут | Перспективное потребление электроэнергии, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Общая | ГВС | ХВС | Канализация | Расчетная мощность |
|  | I-период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральный район |  | 14,281 | 1,745 | 2,980 | 19,006 |  |  |  | 11 834,338 |
|  | Центральная часть |  | 4,066 | 1,578 | 1,179 | 6,822 | 325,391 | 304,273 | 629,665 | 6 831,623 |
|  | Общественные здания, в т.ч. |  | 3,432 | 1,578 | 0,606 | 5,616 | 261,684 | 209,563 | 471,248 | 6 359,144 |
| 1 | Магазин промышленных товаров, пер. Калинина, 81 | 2016 | 0,028 | 0,006 | 0,001 | 0,035 | 0,348 | 0,149 | 0,497 | 79,488 |
| 2 | Магазин промышленных товаров, пер. Калинина, 85 | 2017 | 0,047 | 0,010 | 0,001 | 0,058 | 0,586 | 0,251 | 0,837 | 133,875 |
| 3 | Бизнес-центр «Премьер» с подземной парковкой, ул. Ленина, 5 | 2016 | 0,200 | 0,220 | 0,067 | 0,487 | 6,875 | 4,419 | 11,294 | 265,167 |
| 4 | Помещение для занятий спортом ул. Советская, 41г | 2016 | 0,070 | 0,071 | 0,030 | 0,171 | 54,000 | 12,000 | 66,000 | 81,000 |
| 5 | 2 х этажный магазин промышленных товаров, ул. 2я Рабочая (в районе ж/д №№63, 65) | 2017 | 0,086 | 0,070 | 0,002 | 0,158 | 0,617 | 0,265 | 0,882 | 141,120 |
| 6 | Пиццерия, ул. Б. Хмельницкого в р-не стадиона | 2016 | 0,044 | 0,009 | 0,002 | 0,055 | 0,756 | 0,630 | 1,386 | 81,900 |
| 7 | Магазин промышленных товаров, ул. 2я Рабочая №75 | 2018 | 0,059 | 0,012 | 0,002 | 0,073 | 0,735 | 0,315 | 1,050 | 168,000 |
| 8 | Магазин непродовольственных товаров, ул. Чкалова, 32 | 2016 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,280 | 0,120 | 0,400 | 64,000 |
| 9 | Цех кондитерских изделий, магазин ИП Клименкова | 2016 | 0,016 | 0,000 | 0,009 | 0,025 | 1,179 | 1,118 | 2,297 | 16,686 |
| 10 | Магазин продовольственных товаров, пер. Толстого, 3 | 2019 | 0,034 | 0,007 | 0,010 | 0,051 | 3,938 | 3,736 | 7,673 | 151,445 |
| 11 | Магазин непродовольственных товаров, ул. Аэродромная | 2017 | 0,085 | 0,070 | 0,003 | 0,158 | 1,225 | 0,525 | 1,750 | 280,000 |
| 12 | СТО, ул. Аэродромная | 2018 | 0,023 | 0,005 | 0,002 | 0,029 | 0,714 | 0,306 | 1,020 | 18,360 |
| 13 | Офис, пер. Толстого, 18 | 2019 | 0,006 | 0,001 | 0,000 | 0,008 | 0,185 | 0,079 | 0,264 | 4,752 |
| 14 | Сервисный центр по установке газобалонного оборудования ул. Аэродромная | 2019 | 0,048 | 0,010 | 0,004 | 0,062 | 1,512 | 0,648 | 2,160 | 38,880 |
| 15 | Православный храм, пер. Почтовый, 57 | 2017 | 0,142 | 0,030 | 0,011 | 0,183 | 4,469 | 1,915 | 6,384 | 91,504 |
| 16 | Магазин промтоваров, ул. Аэродромная | 2017 | 0,039 | 0,008 | 0,001 | 0,049 | 0,490 | 0,210 | 0,700 | 112,000 |
| 17 | Поликлиника, ул. Аэродромная | 2018 | 0,087 | 0,060 | 0,005 | 0,153 | 2,077 | 1,038 | 3,115 | 81,000 |
| 18 | Магазин, ул. Аэродромная | 2018 | 0,160 | 0,000 | 0,057 | 0,217 | 22,750 | 21,583 | 44,333 | 875,000 |
| 19 | Автомагазин, ул. Р. Люксембург, 34а/1 | 2019 | 0,005 | 0,001 | 0,000 | 0,006 | 0,063 | 0,027 | 0,090 | 14,400 |
| 20 | Кафе, ул. Юбилейная | 2019 | 0,119 | 0,234 | 0,007 | 0,360 | 2,880 | 1,920 | 4,800 | 249,600 |
| 21 | Предприятие по обслуживанию авто модульного типа. ул. 2я Рабочая | 2018 | 0,066 | 0,014 | 0,005 | 0,084 | 2,058 | 0,882 | 2,940 | 42,140 |
| 22 | Магазин, ул. Аэродромная | 2016 | 0,240 | 0,000 | 0,085 | 0,325 | 34,125 | 32,375 | 66,500 | 840,000 |
| 23 | Многофункциональный центр, ул. Ленина, 5/1 | 2019 | 0,074 | 0,026 | 0,008 | 0,108 | 2,213 | 0,949 | 3,162 | 56,916 |
| 24 | Цех по выпуску полимерных изделий ул. Аэродромная | 2018 | 0,070 | 0,015 | 0,009 | 0,094 | 3,465 | 1,470 | 4,935 | 168,000 |
| 25 | Офис ул. 2я Рабочая | 2017 | 0,094 | 0,020 | 0,007 | 0,121 | 2,940 | 1,260 | 4,200 | 75,600 |
| 26 | Общественно-деловой центр ул. Юбилейная | 2019 | 0,166 | 0,035 | 0,010 | 0,210 | 3,920 | 2,520 | 6,440 | 151,200 |
| 27 | ТРК, ул. Юбилейная-ул. Октябрьская | 2019 | 0,065 | 0,014 | 0,005 | 0,084 | 2,048 | 0,878 | 2,925 | 52,650 |
| 28 | СТО и автомойка, ул. Разина | 2017 | 0,056 | 0,012 | 0,004 | 0,072 | 1,764 | 12,600 | 14,364 | 36,120 |
| 29 | Гостиница, кафе, комната отдыха при ИК-44 | 2019 | 0,097 | 0,072 | 0,041 | 0,210 | 16,333 | 10,500 | 26,833 | 644,000 |
| 30 | Следственный изолятор, ул. Аэродромная | 2019 | 0,299 | 0,150 | 0,169 | 0,619 | 67,783 | 43,575 | 111,358 | 313,740 |
| 31 | СТО с автомойкой в районе ост. «Ярославского» | 2018 | 0,056 | 0,012 | 0,004 | 0,072 | 1,764 | 12,600 | 14,364 | 36,120 |
| 32 | Магазин, ост. «Ярославского» | 2016 | 0,067 | 0,014 | 0,020 | 0,101 | 7,800 | 7,400 | 15,200 | 192,000 |
| 33 | Кафе, в районе ост. «Ярославского» | 2017 | 0,039 | 0,079 | 0,002 | 0,120 | 0,900 | 0,600 | 1,500 | 78,000 |
| 34 | Автомойка, ул. Секционная, 1 | 2019 | 0,113 | 0,024 | 0,010 | 0,147 | 4,005 | 28,605 | 32,610 | 82,001 |
| 35 | Торговый комплекс, ул. Аэродромная в районе промузла | 2018 | 0,089 | 0,019 | 0,007 | 0,114 | 2,789 | 1,195 | 3,984 | 212,480 |
| 36 | Сервисный центр по ремонту и обслуживанию оборудования Катерпиллер, ул. Аэродромная в районе бывшего маш. завода | 2019 | 0,498 | 0,249 | 0,005 | 0,752 | 2,100 | 0,900 | 3,000 | 430,000 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  | 0,633 | 0,000 | 0,573 | 1,207 | 63,707 | 94,710 | 158,417 | 472,479 |
| 37 | 5-ти этажный, 1 подъездный жилой дом по адресу: пер. Цинкзаводской, 6а | 2016 | 0,061 | 0,000 | 0,104 | 0,165 | 5,575 | 8,287 | 13,862 | 48,962 |
| 38 | 9-ти этажный, 2-х подъездный жилой дом по ул. Советская, 41в | 2016 | 0,198 | 0,000 | 0,210 | 0,408 | 19,175 | 28,507 | 47,682 | 134,945 |
| 39 | 9-ти этажный, 2-х подъездный жилой дом по ул. Советская, 41б | 2016 | 0,198 | 0,000 | 0,210 | 0,408 | 19,175 | 28,507 | 47,682 | 134,945 |
| 40 | 9-ти этажный, одноподъездный жилой дом по ул. Железнодорожная, 29а | 2016 | 0,085 | 0,000 | 0,024 | 0,109 | 9,588 | 14,253 | 23,841 | 80,574 |
| 41 | 3-х этажный, 3-х подъездный жилой дом по ул. Беловская, 2в | 2016 | 0,091 | 0,000 | 0,025 | 0,116 | 10,194 | 15,155 | 25,350 | 73,054 |
|  | квартал «Сосновый» |  | 2,882 | 0,029 | 0,723 | 3,634 | 307,554 | 534,423 | 841,976 | 1 797,201 |
|  | Общественные здания, в т.ч. |  | 0,138 | 0,029 | 0,017 | 0,184 | 6,680 | 8,350 | 15,030 | 208,750 |
| 42 | Школа на 835 мест в квартале «Сосновый» | 2017 | 0,138 | 0,029 | 0,017 | 0,184 | 6,680 | 8,350 | 15,030 | 208,750 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  | 2,744 | 0,000 | 0,706 | 3,450 | 300,874 | 447,293 | 748,166 | 1 526,051 |
| 43 | 9-ти этажный, 2-х подъездный жилой дом №6 в квартале «Сосновый» | 2017 | 0,204 | 0,000 | 0,053 | 0,257 | 23,590 | 35,070 | 58,660 | 134,945 |
| 44 | 9-ти этажный, одноподъездный жилой дом №5 в квартале «Сосновый» | 2017 | 0,143 | 0,000 | 0,013 | 0,156 | 11,795 | 17,535 | 29,330 | 80,446 |
| 45 | 9-ти этажный, 2-х подъездный жилой дом №4 в квартале «Сосновый» | 2016 | 0,204 | 0,000 | 0,053 | 0,257 | 23,590 | 35,070 | 58,660 | 134,945 |
| 46 | 9-ти этажный, 2-х подъездный жилой дом №7 в квартале «Сосновый» | 2018 | 0,143 | 0,000 | 0,013 | 0,156 | 11,795 | 17,535 | 29,330 | 91,246 |
| 47 | Пять 9-ти этажных, 2-х подъездных жилых домов в западной части квартала «Сосновый» | 2018 | 0,854 | 0,000 | 0,240 | 1,094 | 95,877 | 142,535 | 238,411 | 465,420 |
| 48 | Семь 9-ти этажных, 2-х подъездных жилых домов в западной части квартала «Сосновый» | 2019 | 1,196 | 0,000 | 0,336 | 1,531 | 134,227 | 199,548 | 333,775 | 619,050 |
|  | Энергетика, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 78,780 | 78,780 | 62,400 |
| 49 | Котельная мкрн « Сосновый» | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 78,780 | 78,780 | 62,400 |
|  | 3-й микрорайон |  | 0,536 | 0,000 | 0,432 | 0,968 | 51,033 | 75,868 | 126,901 | 313,317 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  | 0,536 | 0,000 | 0,432 | 0,968 | 51,033 | 75,868 | 126,901 | 313,317 |
| 50 | Два 5-ти этажных, 2-х подъездных жилых дома по ул. Рождественская, 105 и 105а | 2016 | 0,280 | 0,000 | 0,360 | 0,640 | 22,298 | 33,150 | 55,448 | 127,437 |
| 51 | 9-ти этажный, 3-х подъездный жилой дом по адресу 3-й микрорайон, 14б | 2016 | 0,256 | 0,000 | 0,072 | 0,328 | 28,735 | 42,719 | 71,453 | 185,880 |
|  | 4-й микрорайон |  | 5,600 | 0,000 | 0,241 | 5,841 | 108,177 | 160,821 | 268,998 | 463,600 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  | 5,600 | 0,000 | 0,241 | 5,841 | 108,177 | 160,821 | 268,998 | 463,600 |
| 52 | Перспективная индивидуальная жилая застройка для многодетных семей | 2018 | 5,600 | 0,000 | 0,241 | 5,841 | 108,177 | 160,821 | 268,998 | 463,600 |
|  | 5-6 микрорайон |  | 0,851 | 0,049 | 0,339 | 1,240 | 135,736 | 106,832 | 242,568 | 2 111,660 |
|  | Общественные здания, в т.ч. |  | 0,851 | 0,049 | 0,339 | 1,240 | 135,736 | 106,832 | 242,568 | 2 111,660 |
| 53 | Физкультурно-оздоровительный центр | 2018 | 0,022 | 0,015 | 0,085 | 0,121 | 33,869 | 9,408 | 43,277 | 540,960 |
| 54 | Магазин товаров первой необходимости в районе ж/д №82 по ул. 3-й микрн. | 2017 | 0,059 | 0,012 | 0,017 | 0,088 | 6,825 | 6,475 | 13,300 | 262,500 |
| 55 | Торговый комплекс (кадастровый номер 42:21:0114001:39) | 2018 | 0,667 | 0,000 | 0,237 | 0,905 | 94,916 | 90,049 | 184,965 | 1 168,200 |
| 56 | Автомойка на 2 поста в районе АЗС «Газзпромнефть» | 2019 | 0,103 | 0,022 | 0,000 | 0,126 | 0,126 | 0,900 | 1,026 | 140,000 |
|  | микрорайон Чертинский |  | 0,346 | 0,090 | 0,065 | 0,501 | 26,160 | 18,606 | 44,766 | 316,937 |
|  | Общественные здания, в т.ч. |  | 0,069 | 0,090 | 0,065 | 0,224 | 26,160 | 9,360 | 35,520 | 120,000 |
| 57 | Фитнес-центр, боулинг, кафе ул. Клубная- ул. Южная | 2017 | 0,042 | 0,084 | 0,058 | 0,184 | 23,040 | 6,400 | 29,440 | 43,200 |
| 58 | Магазин автозапчастей, ул. Клубная, 13 | 2016 | 0,027 | 0,006 | 0,008 | 0,040 | 3,120 | 2,960 | 6,080 | 76,800 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  | 0,277 | 0,000 | 0,000 | 0,277 | 0,000 | 9,246 | 9,246 | 196,937 |
| 59 | ул. К. Либнехта | 2016 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,058 | 0,000 | 1,932 | 1,932 | 44,688 |
| 60 | ул. Ушакова | 2016 | 0,091 | 0,000 | 0,000 | 0,091 | 0,000 | 3,036 | 3,036 | 57,255 |
| 61 | ул. Салтыкова-Щедрина | 2016 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 2,346 | 2,346 | 50,306 |
| 62 | ул. 3-я Высокая | 2016 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,058 | 0,000 | 1,932 | 1,932 | 44,688 |
|  | пгт. Инской |  | 0,441 | 0,000 | 0,409 | 0,850 | 42,378 | 63,001 | 105,379 | 292,079 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  | 0,441 | 0,000 | 0,409 | 0,850 | 42,378 | 63,001 | 105,379 | 292,079 |
| 63 | Два 5-ти этажных, 2-х подъездных жилых дома по ул. Чистопольская, 15а и 15б | 2016 | 0,249 | 0,000 | 0,235 | 0,484 | 22,298 | 33,150 | 55,448 | 127,437 |
| 64 | 5-ти этажный, одноподъездный жилой дом по ул. Ильича, 37/1 | 2018 | 0,050 | 0,000 | 0,014 | 0,063 | 5,561 | 8,267 | 13,827 | 48,827 |
| 65 | 5-ти этажный, 2-х подъездный жилой дом по ул. Ильича, 1 | 2018 | 0,112 | 0,000 | 0,152 | 0,264 | 11,149 | 16,575 | 27,724 | 77,415 |
| 66 | 3-х этажный, одноподъездный жилой дом по ул. Липецкая, 13 | 2018 | 0,030 | 0,000 | 0,008 | 0,038 | 3,370 | 5,010 | 8,380 | 38,400 |
|  | пгт. Бачатский |  | 0,271 | 0,037 | 0,089 | 0,396 | 35,507 | 38,266 | 73,773 | 570,312 |
|  | Общественные здания, в т.ч. |  | 0,163 | 0,037 | 0,059 | 0,258 | 23,420 | 20,297 | 43,717 | 469,900 |
| 67 | Детский сад на 140 мест с бассейном | 2016 | 0,029 | 0,008 | 0,031 | 0,068 | 12,320 | 10,640 | 22,960 | 64,400 |
| 68 | Офисное здание возле ж/д №30 по ул. Шевцовой | 2019 | 0,054 | 0,011 | 0,004 | 0,069 | 1,680 | 0,720 | 2,400 | 43,200 |
| 69 | Магазин, мкрн. Финский в районе ж/д №14 | 2016 | 0,061 | 0,013 | 0,018 | 0,092 | 7,080 | 6,717 | 13,797 | 272,300 |
| 70 | Магазин, мкрн. Финский напротив ж/д №28 | 2017 | 0,020 | 0,004 | 0,006 | 0,030 | 2,340 | 2,220 | 4,560 | 90,000 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  | 0,108 | 0,000 | 0,030 | 0,138 | 12,087 | 17,969 | 30,056 | 100,412 |
| 71 | 3-х этажный, 2-х подъездный жилой дом по ул. Л. Шевцовой, 29 | 2017 | 0,054 | 0,000 | 0,015 | 0,069 | 6,044 | 8,985 | 15,028 | 50,206 |
| 72 | 3-х этажный, 2-х подъездный жилой дом по ул. Л.Шевцовой, 46а | 2017 | 0,054 | 0,000 | 0,015 | 0,069 | 6,044 | 8,985 | 15,028 | 50,206 |
|  | пгт. Грамотеино |  | 0,855 | 0,087 | 0,336 | 1,279 | 134,572 | 105,822 | 240,394 | 692,414 |
|  | Общественные здания, в т.ч. |  | 0,359 | 0,087 | 0,197 | 0,643 | 78,827 | 22,949 | 101,775 | 389,495 |
| 73 | Объект дорожного сервиса возле Колмогоровской автостанции | 2016 | 0,059 | 0,012 | 0,005 | 0,077 | 2,100 | 0,900 | 3,000 | 43,000 |
| 74 | Предприятие бытового обслуживания в районе Колмогоровской автостанции | 2019 | 0,019 | 0,004 | 0,001 | 0,024 | 0,588 | 0,252 | 0,840 | 21,000 |
| 75 | Предприятие общественного питания, в районе Колмогоровской автостанции | 2019 | 0,004 | 0,008 | 0,000 | 0,013 | 0,096 | 0,064 | 0,160 | 8,320 |
| 76 | Сервисный центр, ул. Светлая в районе «Бетонного завода» | 2018 | 0,102 | 0,021 | 0,008 | 0,131 | 3,203 | 1,373 | 4,575 | 65,575 |
| 77 | Спортивно-оздоровительный комплекс, ул. Колмогоровская, 1 | 2019 | 0,148 | 0,035 | 0,180 | 0,363 | 72,000 | 20,000 | 92,000 | 230,000 |
| 78 | Офисное здание в районе ж/д ул. Комогоровская, 36 | 2016 | 0,027 | 0,006 | 0,002 | 0,034 | 0,840 | 0,360 | 1,200 | 21,600 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  | 0,497 | 0,000 | 0,139 | 0,636 | 55,745 | 82,874 | 138,619 | 302,919 |
| 79 | Два 5-ти этажных, 2-х подъездных жилых дома по ул. 60 лет Комсомола, 14 и 14а | 2016 | 0,199 | 0,000 | 0,056 | 0,254 | 22,298 | 33,150 | 55,448 | 127,437 |
| 80 | Три 5-ти этажных, 2-х подъездных жилых дома по ул. 60 лет Комсомола, 10, 11а и 12 | 2017 | 0,298 | 0,000 | 0,084 | 0,382 | 33,447 | 49,724 | 83,172 | 175,482 |
|  | пгт. Новый городок |  | 0,031 | 0,008 | 0,009 | 0,048 | 3,458 | 3,273 | 6,731 | 129,126 |
|  | Общественные здания, в т.ч. |  | 0,031 | 0,008 | 0,009 | 0,048 | 3,458 | 3,273 | 6,731 | 129,126 |
| 81 | Магазин, ул. Тухачевского между ж/д №12 и 12а | 2016 | 0,016 | 0,003 | 0,005 | 0,024 | 1,872 | 1,776 | 3,648 | 46,080 |
| 82 | Павильон-кафетерий модульного типа ул. Ермака | 2017 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,003 | 0,026 | 0,017 | 0,043 | 23,046 |
| 83 | Магазин в районе ж/д ул. Киевская 23а | 2016 | 0,013 | 0,003 | 0,004 | 0,020 | 1,560 | 1,480 | 3,040 | 60,000 |
|  | с. Заречное |  | 0,762 | 0,073 | 0,095 | 0,929 | 37,800 | 30,342 | 68,142 | 480,474 |
|  | Общественные здания, в т.ч. |  | 0,104 | 0,073 | 0,095 | 0,271 | 37,800 | 8,400 | 46,200 | 96,600 |
| 84 | Клуб, ул. Кузбасская, 59 | 2018 | 0,104 | 0,073 | 0,095 | 0,271 | 37,800 | 8,400 | 46,200 | 96,600 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  | 0,658 | 0,000 | 0,000 | 0,658 | 0,000 | 21,942 | 21,942 | 383,874 |
| 85 | ул. Аграрная | 2018 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | 0,000 | 2,070 | 2,070 | 46,800 |
| 86 | ул. Заречная | 2018 | 0,252 | 0,000 | 0,000 | 0,252 | 0,000 | 8,418 | 8,418 | 141,282 |
| 87 | ул. Кузбасская | 2018 | 0,265 | 0,000 | 0,000 | 0,265 | 0,000 | 8,832 | 8,832 | 145,632 |
| 88 | ул. Окружная | 2018 | 0,079 | 0,000 | 0,000 | 0,079 | 0,000 | 2,622 | 2,622 | 50,160 |
|  | п. Красный Яр |  | 1,216 | 0,000 | 0,000 | 1,216 | 0,000 | 40,572 | 40,572 | 640,635 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  | 1,216 | 0,000 | 0,000 | 1,216 | 0,000 | 40,572 | 40,572 | 640,635 |
| 89 | ул. Красный Яр | 2016 | 0,368 | 0,000 | 0,000 | 0,368 | 0,000 | 12,282 | 12,282 | 180,753 |
| 90 | ул. Пугачева | 2016 | 0,261 | 0,000 | 0,000 | 0,261 | 0,000 | 8,694 | 8,694 | 144,072 |
| 91 | ул. Сибирская | 2016 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,000 | 6,762 | 6,762 | 99,960 |
| 92 | ул. Франко | 2016 | 0,116 | 0,000 | 0,000 | 0,116 | 0,000 | 3,864 | 3,864 | 68,670 |
| 93 | ул. Шевченко | 2016 | 0,269 | 0,000 | 0,000 | 0,269 | 0,000 | 8,970 | 8,970 | 147,180 |
|  | п. Ново-Белово |  | 7,096 | 1,860 | 1,827 | 10,783 | 0,000 | 2,070 | 2,070 | 11 067,469 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  | 7,096 | 1,860 | 1,827 | 10,783 | 0,000 | 2,070 | 2,070 | 11 067,469 |
| 94 | ул. Буденного | 2016 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | 0,000 | 2,070 | 2,070 | 46,800 |
|  | Всего за I-й период: |  | 17,857 | 1,950 | 3,917 | 23,724 | 1 207,766 | 1 484,169 | 2 691,935 | 14 639,379 |
|  | Общественные здания |  | 5,078 | 1,860 | 1,321 | 8,259 | 573,765 | 467,804 | 1 041,568 | 9 827,075 |
|  | Жилые здания |  | 12,433 | 0,000 | 2,531 | 14,964 | 634,001 | 1 016,365 | 1 650,366 | 4 495,366 |
|  | II-период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральный район |  | 1,414 | 0,000 | 0,383 | 1,796 | 159,856 | 237,649 | 397,505 | 816,989 |
|  | Центральная часть |  | 0,271 | 0,000 | 0,062 | 0,333 | 31,594 | 46,969 | 78,563 | 188,303 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  | 0,271 | 0,000 | 0,062 | 0,333 | 31,594 | 46,969 | 78,563 | 188,303 |
| 95 | Среднее и многоэтажная жилая застройка, ул. Каховская, 41 | 2024 | 0,271 | 0,000 | 0,062 | 0,333 | 31,594 | 46,969 | 78,563 | 188,303 |
|  | 3-й микрорайон |  | 0,118 | 0,000 | 0,033 | 0,151 | 13,210 | 19,639 | 32,850 | 87,612 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  | 0,118 | 0,000 | 0,033 | 0,151 | 13,210 | 19,639 | 32,850 | 87,612 |
| 96 | Многоквартирный жилой дом в районе ж/д №25 | 2020 | 0,118 | 0,000 | 0,033 | 0,151 | 13,210 | 19,639 | 32,850 | 87,612 |
|  | 5-6 микрорайон |  | 1,025 | 0,000 | 0,288 | 1,313 | 115,052 | 171,041 | 286,093 | 541,074 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  | 1,025 | 0,000 | 0,288 | 1,313 | 115,052 | 171,041 | 286,093 | 541,074 |
| 97 | Шесть 9-ти этажных, 2-х подъездных жилых домов в 5-6 микрорайонах | 2020 | 1,025 | 0,000 | 0,288 | 1,313 | 115,052 | 171,041 | 286,093 | 541,074 |
|  | Всего за II-й период: |  | 1,414 | 0,000 | 0,383 | 1,796 | 159,856 | 237,649 | 397,505 | 816,989 |
|  | Общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
|  | Жилые здания |  | 1,414 | 0,000 | 0,383 | 1,796 | 159,856 | 237,649 | 397,505 | 816,989 |
|  | III-период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральный район |  | 2,252 | 0,000 | 0,632 | 2,884 | 252,750 | 375,750 | 628,500 | 1 602,450 |
|  | Центральная часть |  | 2,252 | 0,000 | 0,632 | 2,884 | 252,750 | 375,750 | 628,500 | 1 602,450 |
|  | Жилые здания, в т.ч. |  | 2,252 | 0,000 | 0,632 | 2,884 | 252,750 | 375,750 | 628,500 | 1 602,450 |
| 98 | Многоэтажная жилая застройка в границах улиц: Козлова-В. Волошиной и Чкалова-Мичурина | 2028 | 2,252 | 0,000 | 0,632 | 2,884 | 252,750 | 375,750 | 628,500 | 1 602,450 |
|  | Всего за III-й период: |  | 2,252 | 0,000 | 0,632 | 2,884 | 252,750 | 375,750 | 628,500 | 1 602,450 |
|  | Общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
|  | Жилые здания |  | 2,252 | 0,000 | 0,632 | 2,884 | 252,750 | 375,750 | 628,500 | 1 602,450 |
|  | ВСЕГО: |  | 21,523 | 1,950 | 4,932 | 28,404 | 1 620,372 | 2 097,569 | 3 717,940 | 17 058,818 |

Для ориентировочных расчетов прогнозного образования отходов нормы накопления ТКО приняты согласно СНиП-2.07.01-98* и региональным нормативам градостроительного проектирования Кемеровской области-300кг/на 1 чел. в год. По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год в среднем составляет 3-5%. В проекте принято ежегодное увеличение отходов 3% в год. Таким образом, норма накопления отходов на одного человека на расчетный срок составит 0,48 т. в год.

Таблица 36

Прогноз образования ТКО

|  | Наименования населённых пунктов | Численность населения, 2026 г. | Проектное образование ТКО, тонн в год | Численность населения, 2036 г. | Проектное образование ТКО, тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГО Белово | 121 465 | 29,15 | 113 255 | 27,181 |
| 1 | г.Белово | 69 011 | 16,56 | 64 346 | 15,443 |
| 2 | пгт.Бачатский | 13 118 | 3,15 | 12 231 | 2,935 |
| 3 | пгт.Грамотеино | 11 760 | 2,82 | 10 965 | 2,632 |
| 4 | пгт.Инской | 11 428 | 2,74 | 10 656 | 2,557 |
| 5 | пгт.Новый Городок | 14 274 | 3,43 | 13 309 | 3,194 |
| 6 | д.Грамотеино | 1 451 | 0,35 | 1 353 | 0,325 |
| 7 | с.Заречное | 423 | 0,1 | 395 | 0,095 |

# Перечень мероприятий и целевых показателей Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа Кемеровской области до 2036 года

## Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204, к которым относятся:

–	критерии доступности коммунальных услуг для населения;

–	показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

–	величины новых нагрузок;

–	показатели качества поставляемого ресурса;

–	показатели степени охвата потребителей приборами учета;

–	показатели надежности поставки ресурсов;

–	показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

–	показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

–	показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и ежегодно корректируются.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения Беловского городского округа являются:

–	повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

–	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

–	повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения;

–	обеспечение энергосбережения;

–	снижение уровня потерь и неучтенных расходов тепловой энергии к 2036 г. до 14,5%:

–	снижение количества аварий до 0 ед. на 1 км сетей в год;

–	минимизации воздействия на окружающую среду.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения Беловского городского округа являются:

–	обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

–	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

–	обеспечение энергосбережения;

–	снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2036 г. до 14,86%;

–	минимизации воздействия на окружающую среду.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения Беловского городского округа являются:

–	повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

–	уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

–	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТКО, КГО обеспечит улучшение экологической обстановки в Беловского городского округа.

Целевые показатели реализации Программы приведены в таблице 36.

Таблица 37

Целевые показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система электроснабжения |
| 1.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 1.2 | Спрос на услуги электроснабжения Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | Потребление электрической энергии, млн кВт×ч |
|  |  | Присоединенная нагрузка, кВт |
|  |  | Величина новых нагрузок, кВт |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 1.3 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 1.4 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год), ед. |
|  |  | Перебои в снабжении потребителей, час/чел. |
|  |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 1.5 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь электрической энергии, % |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения, руб. |
| 1.6 | Эффективность потребления электрической энергии | Удельное электропотребление населения, кВт×ч/чел./мес. |
| 2 | Система теплоснабжения |
| 2.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 2.2 | Показатели спроса на услуги теплоснабжения Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал |
|  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
|  |  | Величина новых нагрузок, Гкал/ч |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 2.3 | Качество услуг теплоснабжения | Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»), % |
| 2.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 2.5 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % |
| 2.6 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии, кВт×ч/Гкал |
|  |  | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
|  |  | Удельный расход воды, м3/Гкал |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения, руб. |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений, % |
| 2.7 | Эффективность потребления тепловой энергии | Удельное теплопотребления населения, Гкал/м2 |
| 2.8 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 3 | Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство) |
| 3.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения (водоотведения) в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 3.2 | Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения Обеспечение сбалансированности систем водоснабжения (водоотведения) | Потребление воды (водоотведение), тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/сут. |
|  |  | Величина новых нагрузок, м3/сут. |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 3.3 | Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
|  |  | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
| 3.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 3.6 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % |
| 3.7 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт×ч/м3 |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения, руб. |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
| 3.8 | Эффективность потребления воды и водоотведения | Удельное водопотребления м3/чел./мес. |
| 3.9 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 4 | Система газоснабжения |
| 4.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 4.2 | Показатели спроса на услуги газоснабжения Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения | Потребление газа, тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/ч |
|  |  | Величина новых нагрузок, м3/ч |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 4.3 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, % |
|  |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, % |
| 4.4 | Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 4.5. | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь и неучтенных расходов газа, % |
| 4.6 | Эффективность потребления газа | Удельное потребление газа, м3/чел./мес. |
| 4.7 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |

Целевые показатели реализации Программы представлены в таблице 37.

Таблица 38

Целевые показатели реализации Программы

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Фактическое значение | Значение индикатора по годам реализации Программы | Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. |  |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению | % | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 |
| Показатели спроса на услуги теплоснабжения |
| Потребление тепловой энергии | тыс. Гкал | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 844,61 | 878,46 | 895,85 | 909,11 | 918,64 | 922,27 | 922,27 | 922,27 | 922,27 | 922,265 | 922,265 | 922,265 | 922,265 | 922,265 | 922,265 | 922,265 | 922,265 | 922,265 | 922,265 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 328,9 | 328,9 | 337,2 | 341 | 343,3 | 344,7 | 344,7 | 344,7 | 344,7 | 344,7 | 344,7 | 344,7 | 344,7 | 344,679 | 344,679 | 344,679 | 344,679 | 344,679 | 344,679 |
| Величина новых нагрузок | Гкал/ч | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 8,23 | 3,894 | 2,299 | 1,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 41,5 | 41,5 | 42,6 | 46,9 | 47,2 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
| Показатели качества поставляемых услуг |  |
| Соответствие качества услуг теплоснабжения установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват потребителей приборами учета |  |
| Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 33 | 33,9 | 34,8 | 35,8 | 37,3 | 39,6 | 41,9 | 44,2 | 46,5 | 48,7 | 51 | 53,3 | 55,6 | 57,9 | 60,1 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 21,5 | 14,7 | 14,6 | 14,4 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Удельный расход топлива | кг у.т./ Гкал | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 164,7 | 160,9 | 162,7 | 162,0 | 161,8 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 |
| Удельное теплопотребления населения | Гкал/м2 |  |  |  |  | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению | % | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения | % | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Индекс нового строительства сетей | % | 0 | 1,02 | 3,52 | 4,92 | 3,83 | 0,24 | 3,75 | 0 | 0,10 | 3,24 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели спроса на услуги водоснабжения |
| Потребление воды | тыс. м3 | 9 119,5 | 9 119,5 | 9 119,5 | 9 119,5 | 9 119,5 | 9121,2 | 9122,8 | 9124,5 | 9126,2 | 9127,9 | 9129,5 | 9793,3 | 9727,1 | 9660,9 | 9594,7 | 9528,5 | 9462,26 | 9396,05 | 9329,84 | 9263,62 | 9197,41 | 9131,20 | 9 131,20 |
| Присоединенная нагрузка | тыс. м3/сут. | 34,24 | 34,24 | 34,24 | 34,24 | 34,24 | 34,25 | 34,25 | 34,26 | 34,27 | 34,27 | 34,28 | 36,77 | 36,52 | 36,27 | 36,02 | 35,78 | 35,53 | 35,28 | 35,03 | 34,78 | 34,53 | 34,284 | 34,284 |
| Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения |
| Соответствие качества воды установленным требованиям | % | 53,2 | 56,2 | 59,2 | 71,9 | 78,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват потребителей приборами учета |
| Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования | % | 61,9 | 81,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД | % | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Доля объемом воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем водоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | ед./км | 1,15 | 1,05 | 0,96 | 0,86 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,7 | 0,68 | 0,65 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 258,3 | 236,3 | 214,4 | 193,1 | 171,2 | 167,5 | 164,6 | 161,7 | 158,0 | 155,1 | 152,2 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды | % | 25,4 | 23,26 | 21,11 | 18,97 | 16,82 | 16,51 | 16,19 | 15,88 | 15,56 | 15,25 | 14,93 | 14,92 | 14,9 | 14,89 | 14,87 | 14,86 | 14,86 | 14,86 | 14,86 | 14,86 | 14,86 | 14,86 | 14,8 |
| Удельное водопотребления | м3/ чел./ мес. | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению | % | 53,7 | 54,3 | 54,9 | 55,5 | 56,1 | 55,8 | 55,5 | 55,2 | 54,9 | 54,6 | 54,3 | 54,1 | 54 | 53,9 | 53,7 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 |
| Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения | % | 0,4 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Показатели качества поставляемых услуг водоотведения |
| Соответствие качества сточных вод установленным требованиям | % | 22,50 | 23,60 | 24,6 | 37 | 77,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,7 | 95,7 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,80 |
| Надежность обслуживания системы водоотведения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | ед./км | 7,29 | 7,08 | 6,87 | 6,66 | 6,45 | 6,43 | 6,42 | 6,4 | 6,39 | 6,37 | 6,36 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность для потребителей |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 89,2 | 90,8 | 92,8 | 95,50 | 98,20 | 99,70 | 99,80 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
| Показатели спроса на услуги |
| Объем образования твердых бытовых отходов от всех потребителей | тыс. м3 | 151,34 | 151,34 | 151,34 | 151,34 | 151,34 | 150,86 | 150,36 | 149,88 | 149,38 | 148,89 | 148,39 | 147,88 | 147,37 | 146,86 | 146,34 | 145,82 | 145,82 | 145,82 | 145,82 | 145,82 | 145,82 | 145,82 | 145,82 |
| Воздействие на окружающую среду |
| Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Перечень мероприятий в системе коммунальной инфраструктуры

Общая программа инвестиционных проектов включает в себя:

–	программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

–	программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

–	программу инвестиционных проектов в водоотведении;

–	программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

–	программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

–	программу инвестиционных проектов в системе обращения с отходами

### Система электроснабжения

Развитие системы электроснабжении Беловского городского округа планируется осуществлять в соответствии с инвестиционными программами, стратегиями развития, внутренними планами производственного развития и производственных программ предприятий, осуществляющих электроснабжение согласно зон их ответственности. В связи с тем, что весь энергетический комплекс находится в частной собственности, основными источниками финансирования будут являться частные инвестиции, собственные средства предприятий, заемные средства.

В связи с отсутствием нормативных правовых актов, требования которых позволили бы систематизировать информацию о системе электроснабжении Беловского городского округа, сформировать программу инвестиционных проектов не представляется возможным.

.

### Система теплоснабжения

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа, включает в себя:

Таблица 39

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Годы реализации | Источник информации | Общий объем финансирования, | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | млн. руб. с НДС | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  | 1 938,73 | 661,53 | 1 269,44 | 2,82 | 4,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  | 1 124,62 | 16,78 | 881,98 | 181,18 | 10,12 | 10,81 | 11,55 | 12,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство автоматизированной угольной мини-котельной №1 (0,77 Гкал/ч) БМК №1 | 2019 | Схема теплоснабжения | 9,033 |  | 9,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  | 9,033 |  | 9,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство автоматизированной угольной мини-котельной №2 (школа №11) (0,46 Гкал/ч) БМК №2 | 2019 | Схема теплоснабжения | 7,504 |  | 7,504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  | 7,504 |  | 7,504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | АО "Кузбассэнерго" |  |  | 2834,97 | 552,84 | 2105,14 | 172,05 | 4,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | 1830,448 | 273,262 | 1557,186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 30,089 | 14,915 | 7,411 | 2,818 | 4,945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  | 974,432 | 264,661 | 540,541 | 169,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  | 111,721 | 36,347 | 18,747 | 11,952 | 10,123 | 10,811 | 11,547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Строительство участка от ГРЭС до КСЗ-10, 2Ду700 мм, L=7434 м, надзем. | 2020-2021 | Схема теплоснабжения | 565,380 | 273,262 | 292,118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | 565,380 | 273,262 | 292,118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Прокол через ж/д пути 15 м | 2021 | Схема теплоснабжения | 10,367 |  | 10,367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | 10,367 |  | 10,367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Переход через автомобильную дорогу канал 40 м (2 шт.) | 2021 | Схема теплоснабжения | 18,608 |  | 18,608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | 18,608 |  | 18,608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Прокол через ж/д пути 30 м | 2021 | Схема теплоснабжения | 20,846 |  | 20,846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | 20,846 |  | 20,846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Прокол через ж/д пути 30 м | 2021 | Схема теплоснабжения | 8,561 |  | 8,561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | 8,561 |  | 8,561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Строительство участка от КСЗ-10 до ПНС-1, 2Ду700 мм, L=3600 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 264,661 | 264,661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  | 264,661 | 264,661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Строительство участка от КСЗ-10 до сетей котельной №10, 2Ду200 мм, L=270 м, надзем. | 2021 | Схема теплоснабжения | 7,326 |  | 7,326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | 7,326 |  | 7,326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Строительство участка от ПНС-1 до ЦТП "МКУ-Сибирь-12,9", 2Ду300 мм, L=1450 м, надзем. | 2021 | Схема теплоснабжения | 52,662 |  | 52,662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | 52,662 |  | 52,662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Строительство участка от ПНС-1 до ответвление к ЦТП 30-го квартала, 2Ду700 мм, L=600 м, надзем. | 2021 | Схема теплоснабжения | 47,154 |  | 47,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  | 47,154 |  | 47,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Строительство участка от ответвления к ЦТП 30-го квартала до ЦТП 30-го квартала, 2Ду350 мм, L=800 м, надзем. | 2021 | Схема теплоснабжения | 33,899 |  | 33,899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | 33,899 |  | 33,899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.11 | Строительство участка от ответвления к ЦТП 30-го квартала до ВТ-2 на сетях кв.34, 2Ду700 мм, L=550 м, подзем.кан. (с восстановлением дорожного полотна) | 2021 | Схема теплоснабжения | 97,599 |  | 97,599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  | 97,599 |  | 97,599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.12 | Строительство участка от ВТ-3 до ПНС-2 (ЦТП 33-го квартала), 2Ду600 мм, L=380 м, подзем.кан. (с восстановлением дорожного полотна) | 2021 | Схема теплоснабжения | 60,736 |  | 60,736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  | 60,736 |  | 60,736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.13 | Строительство участка от ПНС-2 (ЦТП 33-го кварта- ла) до проектируемой ТК на сетях кв. 32, 2Ду600 мм, L=600 м, подзем.кан. (с восстановлением дорожного полотна) | 2021 | Схема теплоснабжения | 95,899 |  | 95,899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  | 95,899 |  | 95,899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.14 | Строительство ПНС-1 с баками-аккумуляторами объемом 1000 м3 (2 шт.) | 2021 | Схема теплоснабжения | 195,496 |  | 195,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | 195,496 |  | 195,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.15 | Строительство ЦТП "МКУ-Сибирь-12,9" | 2021 | Схема теплоснабжения | 51,1 |  | 51,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | 51,1 |  | 51,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.16 | Строительство ЦТП "30 кв." | 2021 | Схема теплоснабжения | 85,251 |  | 85,251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | 85,251 |  | 85,251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.17 | Строительство ПНС-2 (с ЦТП 33-го квартала) | 2021 | Схема теплоснабжения | 89,368 |  | 89,368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | 89,368 |  | 89,368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.18 | Строительство ПНС в районе КСЗ-10 | 2021 | Схема теплоснабжения | 32,361 |  | 32,361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | 32,361 |  | 32,361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.19 | Установка системы мониторинга параметров тепловых сетей и прочих объектов теплоснабжения для объектов, строящихся (реконструируемых) в 2020-2021гг. | 2021 | Схема теплоснабжения | 10,69 |  | 10,690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  | 10,69 |  | 10,690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.20 | Установка системы мониторинга параметров тепловых сетей и прочих объектов теплоснабжения | 2021 | Схема теплоснабжения | 21,38 |  | 21,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  | 21,38 |  | 21,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.21 | Строительство участка от УТ-3-1 до Нежилое здание мкр. Технологическийй, 12, 2Ду50 мм, L=170 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 1,957 | 1,957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 1,957 | 1,957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.22 | Строительство участка от Т-М-8а до Жилой дом ул. Надежды, 24, 2Ду32 мм, L=20 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 0,212 | 0,212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,212 | 0,212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.23 | Строительство участка от Т-10-7 до Здание магазина ул. Липецкая, 23, 2Ду50 мм, L=150 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 1,727 | 1,727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 1,727 | 1,727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.24 | Строительство участка от Т-М-37 до Жилой дом ул. Сибиряков, 73, 2Ду50 мм, L=365 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 4,201 | 4,201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 4,201 | 4,201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.25 | Строительство участка от ТК-65 до Жилой дом ул. Энергетическая, 5, 2Ду32 мм, L=80 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 0,847 | 0,847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,847 | 0,847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.26 | Строительство участка от Т-М-37 до Жилой дом ул. Сибиряков, 53, 2Ду40 мм, L=110 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 1,209 | 1,209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 1,209 | 1,209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.27 | Строительство участка от ТК-60 до Здание магазина ул. Друзя, 2, 2Ду32 мм, L=35 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 0,37 | 0,370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,37 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.28 | Строительство участка от Т-14-2 до Жилой дом ул. Фасадная, 1, 2Ду32 мм, L=15 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 0,159 | 0,159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,159 | 0,159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.29 | Строительство участка от ТК-14-1А до Жилой дом ул. Дунаевского, 9а, 2Ду32 мм, L=25 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 0,265 | 0,265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,265 | 0,265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.30 | Строительство участка от ТК-121-6 до Жилой дом ул. Короленко, 43, 2Ду32 мм, L=55 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 0,582 | 0,582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,582 | 0,582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.31 | Строительство участка от Т-10-0 до Гараж ул. Липецкая, 23 блок №4, стр. 1, 2Ду32 мм, L=90 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 0,952 | 0,952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,952 | 0,952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.32 | Строительство участка от УТ-4-2 до Гараж район АЗС, блок 26, гараж №1, 2Ду32 мм, L=140 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 1,482 | 1,482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 1,482 | 1,482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.33 | Строительство участка от Т-38 до Гараж гаражный массив "район АЗС" блок 5, стр.12, 2Ду32 мм, L=90 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 0,952 | 0,952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,952 | 0,952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.34 | Строительство участка от Т-26Б/1 до Гараж ул. Приморская, блок №1, стр.6, 2Ду32 мм, L=20 м, надзем. | 2021 | Схема теплоснабжения | 0,226 |  | 0,226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,226 |  | 0,226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.35 | Строительство участка от УТ-3-1 до Здание ремонтной мастерской мкр. Технологическийй, 10, 2Ду70 мм, L=140 м, надзем. | 2021 | Схема теплоснабжения | 7,185 |  | 7,185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 7,185 |  | 7,185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.36 | Строительство участка от ТК-146а до Школа на 500 мест, 2Ду100 мм, L=60 м, подзем.кан. | 2023 | Схема теплоснабжения | 1,799 |  |  |  | 1,799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 1,799 |  |  |  | 1,799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.37 | Строительство участка от УТ-107 до Индивидуальные жилые дома микрорайон 4, 2Ду100 мм, L=100 м, надзем. | 2022 | Схема теплоснабжения | 1,604 |  |  | 1,604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 1,604 |  |  | 1,604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.38 | Строительство участка от УТ-16 до 9-ти этажный жилой дом квартал Сосновый, 9/2, 2Ду70 мм, L=55 м, надзем. | 2022 | Схема теплоснабжения | 0,785 |  |  | 0,785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,785 |  |  | 0,785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.39 | Строительство участка от УТ-17 до 9-ти этажный жилой дом квартал Сосновый, 9/1, 2Ду70 мм, L=10 м, надзем. | 2022 | Схема теплоснабжения | 0,143 |  |  | 0,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,143 |  |  | 0,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.40 | Строительство участка от УТ-17 до 9-ти этажный жилой дом квартал Сосновый, 11, 2Ду70 мм, L=10 м, надзем. | 2022 | Схема теплоснабжения | 0,143 |  |  | 0,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,143 |  |  | 0,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.41 | Строительство участка от УТ13 до 9-ти этажный жилой дом квартал Сосновый, 5, 2Ду70 мм, L=10 м, надзем. | 2022 | Схема теплоснабжения | 0,143 |  |  | 0,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,143 |  |  | 0,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.42 | Строительство участка от ТК-59 до Школа искусств, 2Ду50 мм, L=225 м, надзем. | 2022 | Схема теплоснабжения | 3,146 |  |  |  | 3,146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 3,146 |  |  |  | 3,146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по строительству |  |  | 1799,433 | 552,838 | 1238,832 | 2,818 | 4,945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | 1171,225 | 273,262 | 897,963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 30,089 | 14,915 | 7,411 | 2,818 | 4,945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  | 598,119 | 264,661 | 333,458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация и Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.43 | Реконструкция источника БелГРЭС АО "Кузбассэнерго" с реконструкцией турбоагрегатов ст. №№3,5 с организацией Т-отборов, реконструкцией установки подпитки теплосети, установкой теплофикационной установки на Блоке ст. №3, установкой сетевых насосов, установкой баков-аккумуляторов подпиточной воды, установкой подготовки воды для подпитки теплосети (ВПУ). | 2021 | Схема теплоснабжения | 659,223 |  | 659,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  | 659,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.44 | Реконструкция участка от котельной №10 до УТ-2, 2Ду200 мм, L=1183 м, надзем. | 2021 | Схема теплоснабжения | 36,915 |  | 36,915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  | 36,915 |  | 36,915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.45 | Реконструкция участка от УТ-2 до УТ-2а, 2Ду70 мм, L=170 м, надзем. | 2021 | Схема теплоснабжения | 2,629 |  | 2,629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  | 2,629 |  | 2,629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.46 | Реконструкция участка от ВТ-2 до ВТ-3, с увеличением диаметра с 2Ду500 до 2Ду700 мм, L=190 м, подзем. кан. (с восстановлением дорожного полотна) | 2021 | Схема теплоснабжения | 37,811 |  | 37,811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  | 37,811 |  | 37,811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.47 | Реконструкция участка от проектируемая ТК на сетях кв. 32 до ТК-65, 2Ду 500 мм, L=321 м, надзем. | 2021 | Схема теплоснабжения | 14,042 |  | 14,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  | 14,042 |  | 14,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.48 | Реконструкция участка от ТК-65 до ПНС-2 ООО "Теплоэнергетик", 2Ду 500 мм, L=1165 м, подзем. кан. (с восстановлением дорожного полотна) | 2021 | Схема теплоснабжения | 115,686 |  | 115,686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  | 115,686 |  | 115,686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.49 | Реконструкция существующих квартальных тепловых сетей кв. 32 | 2022 | Схема теплоснабжения | 169,230 |  |  | 169,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  | 169,230 |  |  | 169,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по реконструкции и модернизации |  |  | 1035,536 |  | 866,306 | 169,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | 659,223 |  | 659,2229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  | 376,313 |  | 207,083 | 169,23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | ООО "ТВК" |  |  | 111,721 | 36,347 | 18,747 | 11,952 | 10,123 | 10,811 | 11,547 | 12,194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | 85,423 | 13,118 | 15,678 | 11,952 | 10,123 | 10,811 | 11,547 | 12,194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 26,298 | 23,229 | 3,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство участка от УТ-87 до Здание склада ООО "Белаз" ул. Кузнецкий Тракт, 1, 2Ду250 мм, L=915 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 23,229 | 23,229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 23,229 | 23,229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Строительство участка от УТ-1 до Спортзал на стадионе Колмогоровский, 2Ду80 мм, L=70 м, надзем. | 2021 | Схема теплоснабжения | 0,977 |  | 0,977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,977 |  | 0,977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Строительство участка от УТ-ул. Светлая, 21/5 до ООО РЕАЛ (территория рынка "Грамотеинский") ул. Светлая, 21/Б , 2Ду50 мм, L=45 м, надзем. | 2021 | Схема теплоснабжения | 0,554 |  | 0,554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,554 |  | 0,554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Строительство участка от УТ-8 до Нежилое здание ул. Светлая, 1/А, 2Ду50 мм, L=125 м, надзем. | 2021 | Схема теплоснабжения | 1,538 |  | 1,538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 1,538 |  | 1,538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по строительству |  |  | 26,298 | 23,229 | 3,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 26,298 | 23,229 | 3,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация и Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Проект реконструкции системы очистки дымовых газов котельной ООО "ТВК" | 2020 | Схема теплоснабжения | 2,620 | 2,620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | 2,620 | 2,620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Строительство шламового отстойника котельной ООО "ТВК" | 2020-2021 | Схема теплоснабжения | 21,696 | 8,333 | 13,363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | 21,696 | 8,333 | 13,363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7 | Изготовление, поставка и монтаж золоуловителей "мокрого типа" котельной ООО "ТВК" | 2022-2025 | Схема теплоснабжения | 41,968 |  |  | 9,487 | 10,123 | 10,811 | 11,547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | 41,968 |  |  | 9,487 | 10,123 | 10,811 | 11,547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8 | Реконструкция помещения диспетчерской угольной котельной ООО "ТВК" | 2026 | Схема теплоснабжения | 12,194 |  |  |  |  |  |  | 12,194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | 12,194 |  |  |  |  |  |  | 12,194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9 | Модернизация теплообменного оборудования ЦТП с увеличением мощности с 7,5 до 9,5 Гкал/ч | 2020-2022 | Схема теплоснабжения | 6,945 | 2,165 | 2,315 | 2,465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | 6,945 | 2,165 | 2,315 | 2,465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по реконструкции и модернизации |  |  | 85,423 | 13,118 | 15,678 | 11,952 | 10,123 | 10,811 | 11,547 | 12,194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | 85,423 | 13,118 | 15,678 | 11,952 | 10,123 | 10,811 | 11,547 | 12,194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | ООО "Термаль" |  |  | 75,081 | 75,081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 3,657 | 3,657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Строительство сетей для подключения ФОК с плавательным бассейном ул. Пролетарская, 1, 2Ду300 мм, 2Ду250 мм, 2Ду200 мм, L=923 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 71,424 | 71,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по строительству |  |  | 71,424 | 71,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация и Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Реконструкция коллекторов сетевой воды в здании котельной 30-го квартала с увеличением диаметра с Ду250 до Ду350 мм и с Ду300 до Ду400, 64 м | 2020 | Схема теплоснабжения | 3,657 | 3,657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 3,657 | 3,657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по реконструкции и модернизации |  |  | 3,657 | 3,657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 3,657 | 3,657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | ООО "ЭнергоКомпания" |  |  | 3,460 | 3,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 3,460 | 3,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство участка от ТК-2/37 до Здание пожарной части ул. Шевцовой, 83а, 2Ду80 мм, L=265 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 3,460 | 3,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 3,460 | 3,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по строительству |  |  | 3,460 | 3,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 3,460 | 3,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | ООО "Теплоэнергетик" |  |  | 21,582 | 10,576 | 11,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 21,582 | 10,576 | 11,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство участка от ТК-2 до Спортзал на территории школы №9 ул. Южная, 18, 2Ду50 мм, L=90 м, надзем. | 2021 | Схема теплоснабжения | 1,107 |  | 1,107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 1,107 |  | 1,107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство участка от УТ-2а до Кафе "7 Небо" ул. Аэродромная, 2Г, 2Ду50 мм, L=80 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 0,921 | 0,921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,921 | 0,921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Строительство участка от ТК-17А до ТК-17Б, 2Ду70 мм, L=85 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 1,066 | 1,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 1,066 | 1,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Строительство участка от ТК-17Б до Здание магазина примерно в 30м на восток от дома №14, 2Ду50 мм, L=25 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 0,288 | 0,288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,288 | 0,288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.5 | Строительство участка от ТК-17Б до Здание кафе, 2Ду50 мм, L=90 м, надзем. | 2021 | Схема теплоснабжения | 1,107 |  | 1,107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 1,107 |  | 1,107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.6 | Строительство участка от ТК-17А до ЗАГС, 2Ду50 мм, L=50 м, надзем. | 2021 | Схема теплоснабжения | 0,615 |  | 0,615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,615 |  | 0,615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.7 | Строительство участка от ТК-12/1 до Здание детского спортивно-оздоровительного комплекса, 2Ду50 мм, L=45 м, надзем. | 2021 | Схема теплоснабжения | 0,554 |  | 0,554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,554 |  | 0,554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.8 | Строительство участка от переход диаметра до Здание спортивного комплекса в районе ул. Ермака, 16, 2Ду50 мм, L=85 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 0,978 | 0,978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,978 | 0,978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.9 | Строительство участка от ТК-107 до Магазин примерно в 70 м в юго-восточном направлении относительно ул. Тухачеввского, 12, 2Ду32 мм, L=90 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 0,952 | 0,952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,952 | 0,952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.10 | Строительство участка от УТ-24/1 до Здание автовокзала ул. Юбилейная, 2 (отоп), 2Ду70 мм (отоп), 2Ду40/32 мм (ГВС), L=80 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 1,681 | 1,681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 1,681 | 1,681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.11 | Строительство участка от УТ-3-1 до Магазин в м-не "Ивушка", 1А, 2Ду40 мм, L=65 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 0,715 | 0,715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,715 | 0,715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.12 | Строительство участка от УТ6 до Детский сад на 180 мест, 2Ду70 мм, L=135 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 1,693 | 1,693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 1,693 | 1,693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.13 | Строительство участка от УТ6 до УТ13, 2Ду150 мм, L=38 м, подзем.кан. | 2020 | Схема теплоснабжения | 1,108 | 1,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 1,108 | 1,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.14 | Строительство участка от УТ14 до УТ-15, 2Ду100 мм, L=70 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 0,986 | 0,986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,986 | 0,986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.15 | Строительство участка от УТ-15 до 9-ти этажный жилой дом квартал Сосновый, 6, 2Ду70 мм, L=15 м, надзем. | 2020 | Схема теплоснабжения | 0,188 | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,188 | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.16 | Строительство участка от УТ-15 до 9-ти этажный жилой дом квартал Сосновый, 7, 2Ду80 мм, L=90 м, надзем. | 2021 | Схема теплоснабжения | 1,256 |  | 1,256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 1,256 |  | 1,256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.17 | Строительство участка от УТ6 до УТ-16, 2Ду150 мм, L=235 м, надзем. | 2021 | Схема теплоснабжения | 3,968 |  | 3,968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 3,968 |  | 3,968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.18 | Строительство участка от УТ-16 до УТ-17, 2Ду150 мм, L=40 м, надзем. | 2021 | Схема теплоснабжения | 0,675 |  | 0,675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,675 |  | 0,675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.19 | Строительство участка от УТ-17 до Школа на 1100 мест, 2Ду100 мм, L=70 м, надзем. | 2021 | Схема теплоснабжения | 1,054 |  | 1,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 1,054 |  | 1,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.20 | Строительство участка от УТ-17 до 5-ти этажный жилой дом 3 микрорайон, 105, 2Ду70 мм, L=50 м, надзем. | 2021 | Схема теплоснабжения | 0,670 |  | 0,670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,670 |  | 0,670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по строительству |  |  | 21,582 | 10,576 | 11,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 21,582 | 10,576 | 11,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Система водоснабжения

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа, включает:

Таблица 40

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Годы реализации | Источник информации | Общий объем финансирования, | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | млн. руб. с НДС | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 2 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  | 1 007,08 | 232,15 | 229,55 |  | 123,33 | 380,12 |  |  | 37,48 | 4,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  | 255,40 | 171,21 | 1,81 | 0,26 | 4,56 | 6,82 | 5,14 |  |  |  | 32,81 | 32,81 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подключение перспективных потребителей Центральной части г. Белово | 2024-2028 |  | 4,666 |  |  |  |  | 0,208 |  |  |  | 4,458 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 4,666 |  |  |  |  | 0,208 |  |  |  | 4,458 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Подключение перспективных потребителей потребителей 3 мкрн. г. Белово | 2020 |  | 0,361 | 0,361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0,361 | 0,361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Подключение перспективных потребителей потребителей 5-6 мкрн. г.Белово | 2020 |  | 2,364 | 2,364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 2,364 | 2,364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Проектирование и строительство водопроводных сетей диаметром 500 мм, протяженностью 1762 м; диаметром 400 мм, протяженностью 27438 м | 2020-2021 |  | 458,971 | 229,424 | 229,547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Проектирование и строительство водопроводных сетей диаметром 500 мм, протяженностью 24393 м | 2023-2024 |  | 503,243 |  |  |  | 123,33 | 379,913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Проектирование и строительство водопроводных сетей диаметром 300 мм, протяженностью 3565 м | 2027 |  | 37,477 |  |  |  |  |  |  |  | 37,477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по строительству |  |  | 1007,082 | 232,149 | 229,547 |  | 123,33 | 380,121 |  |  | 37,477 | 4,458 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 7,391 | 2,725 |  |  |  | 0,208 |  |  |  | 4,458 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция и модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Реконструкция насосной станции гидроузла №7 с заменой насосного оборудования и внедрением управления производительностью насосных агрегатов с помощью частотного преобразователя Реконструкция насосной станции гидроузла №7 с заменой насосного оборудования и внедрением управления производительностью насосных агрегатов с помощью частотного преобразователя | 2020 |  | 165,501 | 165,501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Переход на дистанционное управление производственных процессов | 2020 |  | 65,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,805 | 32,805 |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Реконструкция ветхих и аварийных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы в 2015-2030 гг. МУП "Водоканал" | 2029-2030 |  | 20,42 | 1,836 | 1,807 | 0,264 | 4,555 | 6,819 | 5,139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Реконструкция насосных станций ООО "Водоснабжение" | 2020 |  | 3,873 | 3,873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по реконструкции и модернизации |  |  | 255,404 | 171,21 | 1,807 | 0,264 | 4,555 | 6,819 | 5,139 |  |  |  | 32,805 | 32,805 |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Система водоотведения

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа, включает:

Таблица 41

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Годы реализации | Источник информации | Общий объем финансирования, | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | млн. руб. с НДС | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 3 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  | 197,99 | 196,59 |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  | 16,39 | 4,02 | 4,98 | 2,04 |  |  |  |  | 1,97 | 1,97 | 0,70 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проектирование и строительство очистных сооружений пгт Бачатский, пгт. Новый Городок, пгт. Бабанаково | 2020 |  | 195,598 | 195,598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Проектирование и строительство канализационных сетей в центральной части г. Белово | 2024-2028 |  | 1,4 |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  | 1,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Проектирование и строительство канализационных сетей в 3-м микрорайоне г. Белово | 2020 |  | 0,117 | 0,117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Проектирование и строительство канализационных сетей в 5-6-м микрорайоне г. Белово | 2020 |  | 0,876 | 0,876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по строительству |  |  | 197,991 | 196,591 |  |  |  | 0,175 |  |  |  | 1,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция и модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Реконструкция существующих канализационных сетей г. Белово | 2020-2028 |  | 14,986 | 4,019 | 4,983 | 2,042 |  |  |  |  | 1,971 | 1,971 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения | 2029-2030 |  | 1,406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,703 | 0,703 |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по реконструкции и модернизации |  |  | 16,39 | 4,02 | 4,98 | 2,04 |  |  |  |  | 1,97 | 1,97 | 0,70 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Система газоснабжения

На территории Беловского городского округа централизованное газоснабжение отсутствует, перспективное развитие централизованного газоснабжения до 2036 года официальными нормативными правовыми актами не предусмотрено.

### Система обращения с отходами

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО, КГО и других отходов, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа, включает:

Таблица 42

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Годы реализации | Источник информации | Общий объем финансирования, | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | млн. руб. с НДС | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 4 | СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  | 63,60 | 63,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  | 8,10 | 8,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проектирование и строительство установки для переработки полимерной упаковки из-под аммиачной селитры с утилизацией образующихся сточных вод ООО «Полимер-Вектор» | 2020 |  | 58,6 | 58,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Проектирование и строительство установки для переработки твѐрдых бытовых отходов в жидкое топливо ООО «Монолит» | 2020 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по строительству |  |  | 63,6 | 63,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция и модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Повышение доступности услуги сбора и вывоза ТКО как для существующих, так и для перспективных потребителей | 2020 |  | 8,096 | 8,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО реконструкция и модернизация |  |  | 8,096 | 8,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальные бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учётом реализации мероприятий, предусмотренных Программой

## Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Финансирование инвестиционных проектов осуществляется за счет совокупности источников, к которым относятся: амортизационные отчисления, прибыль после уплаты налогов организаций коммунального комплекса, плата за подключение к инженерным системам, заемные средства, бюджетные средства, а также средства частных инвесторов.

В структурах финансирования инвестиционных проектов 69,5% приходится на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, 30,5% – на реконструкцию и модернизацию.

Структура финансирования инвестиционных проектов приведены в таблице 42.

Таблица 43

Структура финансирования инвестиционных проектов

| Наименование источника финансирования | Всего | в том числе по периодам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| Общий объем финансирования программных мероприятий | 4 611,91 | 1 353,97 | 2 387,76 | 186,31 | 142,95 | 397,93 | 16,69 | 12,19 | 39,45 | 7,65 | 33,51 | 33,51 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство | 3 207,41 | 1 153,87 | 1 498,99 | 2,82 | 128,28 | 380,30 | 0 | 0 | 37,48 | 5,68 | 0 | 0 | 0 |
| - реконструкция и модернизация | 1 404,51 | 200,10 | 888,77 | 183,49 | 14,68 | 17,63 | 16,69 | 12,19 | 1,97 | 1,97 | 33,51 | 33,51 | 0 |

## Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Источники и объемы инвестиций по проектам

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают:

  - внебюджетные источники:

–	плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

–	 надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

–	 привлеченные средства (кредиты);

–	 средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

  - бюджетные средства:

–	 федеральный бюджет;

–	 областной бюджет;

–	 местный бюджет.

Совокупные финансовые потребности для реализации проектов на период реализации Программы составляют 4611,91 млн. руб.;

в 2020 г. – 1353,97 млн. руб.;

в 2021 г. – 2387,76 млн. руб.;

в 2022 г. – 186,31 млн. руб.;

в 2023 г. – 142,95 млн. руб.;

в 2024 г. – 397,93 млн. руб.;

в 2025 г. – 16,69 млн. руб.;

в 2026 г. – 12,19 млн. руб.;

в 2027 г. – 39,45 млн. руб.;

в 2028 г. – 7,65 млн. руб.;

в 2029 г. – 33,51 млн. руб.;

в 2030 г. – 33,51 млн. руб.

Объемы финансирования по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счет средств бюджетов всех уровней осуществляется на основании нормативных правовых актов Кемеровской области, Беловского городского округа, утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется в соответствии с Правилами предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Кемеровской области, утверждаемыми Правительством Кемеровской области.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета при условии выделения субсидий из областного бюджета на реализацию программных мероприятий.

Объемы необходимых инвестиций по этапам реализации по системам коммунальной инфраструктуры составили:

Теплоснабжение – 3063,35 млн. руб.;

Водоснабжение – 1262,49 млн. руб.;

Водоотведение – 214,38 млн. руб.;

Система обращения с отходами – 71,7 млн. руб.

# Обосновывающие материалы к Программе

Обосновывающие материалы к Программе сформированы и выделены в отдельный том (Том II) и являются источником дополнительной информации, содержащим обосновывающие, расчетные и другие материалы.

В соответствии с «Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 года № 502 Программа комплексного развития Беловского городского округа разрабатывается органами местного самоуправления городского округа, которое включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены в следующих документах:

- Генеральный план Беловского городского округа, утвержденный решением Беловского городского Совета народных депутатов № 19/220-н от 24.12.2009 «Об утверждении Генерального плана города Белово Кемеровской области» в редакции решения от 29.06.2017 года № 56/317-н»;

- Схема теплоснабжения городского округа Белово, утверждённая Постановлением Администрации Беловского городского округа от 24.04.2017 № 1310п;

- Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Белово, утверждённая Постановлением Администрации Беловского городского округа от 24.04.2017 № 1309п;

- Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области утвержденная постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26 сентября 2016 г. N 365 в редакции постановлений от 04.08.2017 № 412; от 23.01.2018 № 21.

# Управление Программой

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Координатором реализации мероприятий Программы является заместитель Главы Беловского городского округа по ЖКХ.

Текущее управление реализацией Программы, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы осуществляет администрация Беловского городского округа

Соисполнителями Программы являются организации коммунального комплекса, осуществляющие деятельность в сфере предоставления коммунальных услуг на территории Беловского городского округа Кемеровской области.

## План-график работ по реализации мероприятий Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

План-график работ по реализации мероприятий Программы представлен в таблице 44.

Таблица 44

План-график работ по реализации мероприятий Программы

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры / Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса |
| 1.1. | Теплоснабжение | до 1 марта (направляется в регулируемую организацию) | Регулируемые организации в сфере теплоснабжения |
| 1.2. | Водоснабжение | до 1 марта (направляется в регулируемую организацию) | Регулируемые организации в сфере водоснабжения |
| 1.3. | Водоотведение | до 1 марта (направляется в регулируемую организацию) | Регулируемые организации в сфере водоотведения |
| 1.4. | Электроснабжение | --- | --- |
| 1.5. | Газоснабжение | --- | --- |
| 1.6. | Система обращения с отходами | до 1 марта (направляется в регулируемую организацию) | Регулируемые организации в сфере обращения с отходами |
| 2. | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, подготовка документов на изменение тарифов на коммунальные услуги |
| 2.1. | Теплоснабжение | В сроки, утверждённые Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" пп. 31 – 55 | Регулируемые организации в сфере теплоснабжения |
| 2.2. | Водоснабжение |  | Регулируемые организации в сфере водоснабжения |
| 2.3. | Водоотведение |  | Регулируемые организации в сфере водоотведения |
| 2.4. | Электроснабжение |  | Регулируемые организации в сфере электроснабжения |
| 2.5. | Газоснабжение |  | Регулируемые организации в сфере газоснабжения |
| 2.6. | Система обращения с отходами |  | Регулируемые организации в сфере обращения с отходами |
| 3. | Утверждение тарифов на коммунальные услуги |
| 3.1. | Теплоснабжение | (тепловая энергия, теплоноситель, ГВС, транспортировка тепловой энергии) | По решению КТР Кемеровской области |
| 3.2. | Водоснабжение | (питьевая вода, техническая вода, транспортировка воды) | По решению КТР Кемеровской области |
| 3.3. | Водоотведение | (отведение сточных вод, транспортировка сточных вод) | По решению КТР Кемеровской области |
| 3.4. | Электроснабжение | (единые котловые тарифы, индивидуальные тарифы для взаиморасчета смежных сетевых организаций, сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков, тарифы для населения и приравненных к нему категорий) | По решению КТР Кемеровской области |
| 3.5. | Газоснабжение | (природный газ, сжиженный газ в баллонах, сжиженный емкостной газ) | По решению КТР Кемеровской области |
| 3.6. | Система обращения с отходами | (сбор, транспортировка, утилизация и захоронение ТКО) | По решению КТР Кемеровской области |
| 4. | Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год |
| 4.1. | Теплоснабжение | Декабрь (в составе проекта бюджетов всех уровней на очередной год и плановый период) | Организации и учреждения и ведомства, обеспечивающие источники финансирования |
| 4.2. | Водоснабжение |  |  |
| 4.3. | Водоотведение |  |  |
| 4.4. | Электроснабжение |  |  |
| 4.5. | Газоснабжение |  |  |
| 4.6. | Система обращения с отходами |  |  |
| 5. | Подготовка отчетов о реализации мероприятий инвестиционных программ, мероприятий настоящей Программы и достижении основных показателей Программы |
| 5.1. | Теплоснабжение | Ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным | Регулируемые организации |
| 5.2. | Водоснабжение | Ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным | Регулируемые организации |
| 5.3. | Водоотведение | Ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным | Регулируемые организации |
| 5.4. | Электроснабжение | Ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным | Регулируемые организации |
| 5.5. | Газоснабжение | Ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным | Регулируемые организации |
| 5.6. | Система обращения с отходами | Ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным | Регулируемые организации |
| 6. | Подготовка обоснованных предложений по корректировке (внесению изменений) в Программу |
| 6.1. | Теплоснабжение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в квартал | Регулируемые организации |
| 6.2. | Водоснабжение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в квартал | Регулируемые организации |
| 6.3. | Водоотведение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в квартал | Регулируемые организации |
| 6.4. | Электроснабжение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в квартал | Регулируемые организации |
| 6.5. | Газоснабжение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в квартал | Регулируемые организации |
| 6.6. | Система обращения с отходами | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в квартал | Регулируемые организации |
| 7. | Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы |
| 7.1. | Промежуточные показатели достижения результатов Программы | Оперативный (текущий) контроль – на постоянной основе | Администрация городского округа Беловский |
| 7.2. | Итоговые показатели достижения результатов Программы | Итоговый контроль - ежеквартально, ежегодно | Администрация городского округа Беловский |

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляются в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Кемеровской области, Беловского городского округа.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий настоящей Программы осуществляется в рамках мониторинга. Целью мониторинга является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры города по итогам каждого квартала (до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом).

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически выполненных мероприятий соответствующих систем коммунальной инфраструктуры по итогам каждого года (до 15 февраля года, следующего за отчетным).

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления планируемого показателя за отчетный период с фактически достигнутым показателем за отчетный период.

## Порядок корректировки (внесения изменений) Программы

Решение о корректировке Программы принимается Координатором Программы по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации мероприятий Программы или по обоснованным предложениям регулируемых организаций коммунального комплекса.

_________________________________________